| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/90/Add.1 25 September 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

Добавление 1

ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ,*

состоявшейся 9-12 сентября 2002 года в Женеве

Приложение 1

Тексты, принятые Совместным совещанием

_______________

*	Распространен Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002-B/Add.1.

Приложение 1

Тексты, принятые Совместным совещанием МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

1.1.3.1 с)	После слов "строительные объекты" включить слова "или обратные рейсы от таких объектов".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/18/Rev.1)

1.2.1	Добавить следующие определения:

«"МАГАТЭ" означает Международное агентство по атомной энергии (IAEA, Р.О. Box 100 - A-1400 VIENNA);

"EN" (стандарт) означает европейский стандарт, опубликованный Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС) (CEN - 36 rue de Stassart B-1050 Brussels);

"ISO" (стандарт) означает международный стандарт, опубликованный Международной организацией по стандартизации (ИСО) (1, rue de Varembe - CH-1204 Geneva 20)».

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/28)

1.6.3.21 (ДОПОГ)	Перенумеровать в пункт 1.6.3.26 и включить следующие новые пункты:

"1.6.3.21	(Зарезервирован)

"1.6.3.22	(Зарезервирован)

"1.6.3.23	(Зарезервирован)

"1.6.3.24	(Зарезервирован)

"1.6.3.25	Дата испытания на герметичность, требуемого в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3, необязательно должна дополнительно указываться на прикрепленной к цистерне табличке, предусмотренной в пункте 6.8.2.5.1, до проведения первого испытания на герметичность после 1 января 2005 года ".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/37 + INF.17)

1.6.4.14	Добавить новый пункт 1.6.4.14 следующего содержания:

"1.6.4.14	Дата испытания на герметичность, требуемого в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3, необязательно должна дополнительно указываться на прикрепленной к цистерне табличке, предусмотренной в пункте 6.8.2.5.1, до проведения первого испытания на герметичность после 1 января 2005 года".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/37 + INF.17)

2.1.3.4	Читать следующим образом:

"Растворы и смеси, содержащие вещества, принадлежащие к одной из позиций, упомянутых в пунктах 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2, должны классифицироваться в соответствии с положениями этих пунктов".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/29)

2.1.3.4.1	Существующий пункт 2.1.3.4 становится пунктом 2.1.3.4.1 со следующими изменениями:

-	в первом предложении заменить "2.1.3.5" на "2.1.3.5.3",

-	исключить текст под рубрикой "Класс 9".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/29)

2.1.3.4.2	Включить новый пункт следующего содержания:

"Растворы и смеси, содержащие вещество, принадлежащее к одной из нижеследующих позиций класса 9:

№ ООН 2315 ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ (ПХД);

№ ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ;

№ ООН 3151 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ;

№ ООН 3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ;  ИЛИ

№ ООН 3152 ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ,

должны всегда относиться к той же позиции класса 9 при условии, что:

-	они не содержат любого дополнительного опасного компонента, помимо компонентов, относящихся к группе упаковки III классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8;  и

-	они не обладают опасными свойствами, указанными в пункте 2.1.3.5.3".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/29)

2.2.61.3	Включить нижеследующее примечание i/ в конце подраздела 2.2.61.3 с соответствующей ссылкой на него после слова "жидкий" и "твердый" в позициях для пестицидов с классификационными кодами Т6 и Т7:

"i/	Положения МПОГ/ДОПОГ не распространяются на изделия, пропитанные этим пестицидом, такие, как картонные тарелки, бумажные ленты, ватные тампоны, пластмассовые листы, помещенные в герметически закрытые упаковки".

Существующие примечания i/-n/ становятся примечаниями i/-о/.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/32)

3.2	Таблица А

Добавить новое специальное положение 648 в колонку 6 для позиций по пестицидам класса 6.1 (классификационные коды Т6 и Т7):

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/19)

Исключить "TE1" везде, где это указание фигурирует в колонке 11.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/25 + INF.17)

Исключить "TP13" везде, где это указание фигурирует в колонке 11.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/10)

(ДОПОГ) № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ:  добавить "TT8" в колонку 13.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/30 + INF.17)

№ ООН 1268, 2319 и 3295:  исключить "274" из колонки 6.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/19)

№ ООН 2315, 3151 и 3152:  добавить "VV15/VW15" в колонку 17.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/2/Rev.1 + INF.14)

№ ООН 2912:  добавить "VV16/VW16" в колонку 17.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/36)

№ ООН 2913:  добавить "VV17/VW17" в колонку 17.

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/36)

3.3.1	Добавить новое специальное положение 648 следующего содержания:

"648	Положения МПОГ/ДОПОГ не распространяются на изделия, пропитанные этим пестицидом, такие, как картонные тарелки, бумажные ленты, ватные тампоны, пластмассовые листы, помещенные в герметически закрытые упаковки".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/32)

4.2.4.3	Изменить специальное положение TP13 следующим образом:

"TP13 (Зарезервировано)".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/10)

5.4.1.1.3	Изменить примеры следующим образом:

"ОТХОДЫ, UN 1230, МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II, или

ОТХОДЫ, МЕТАНОЛ, 3 (6.1), UN 1230, II, или

ОТХОДЫ, UN 1993, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (толуол и спирт этиловый), 3, II, или

ОТХОДЫ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (толуол и спирт этиловый), 3, UN 1993, II".

(см.:  INF.10)

6.8.2.2.10	Добавить новый пункт 6.8.2.2.10 следующего содержания:

"6.8.2.2.10	Если цистерны, которые должны закрываться герметически, оборудованы предохранительными клапанами, то перед ними должны устанавливаться разрывные мембраны и должны соблюдаться следующие условия.  Компоновка разрывной мембраны и предохранительного клапана должна удовлетворять требованиям компетентного органа.  Между разрывной мембраной и предохранительным клапаном должен быть установлен манометр или другой подходящий измерительный прибор, с тем чтобы можно было обнаружить разрыв или перфорацию мембраны или утечку через нее, в результате которых предохранительный клапан может не сработать".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/25 + INF.17)

6.8.2.5.1	Изменить текст восьмого подпункта следующим образом:

"-	дата (месяц и год) первоначального испытания и самого последнего испытания в соответствии с пунктами 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2 или 6.8.2.4.3;".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/37 + INF.17)

6.8.4 b)	Изменить специальное положение ТЕ1 следующим образом:

"ТЕ1 (Зарезервировано)".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/25 + INF.17)

6.8.4 d)	(ДОПОГ)  Добавить новое специальное положение TT8 следующего содержания:

(МПОГ) Изменить специальное положение TT8 следующим образом:

"TT8	Цистерны, утвержденные для перевозки № ООН 1005 АММИАКА БЕЗВОДНОГО и изготовленные из мелкозернистой стали с пределом текучести более 400 Н/мм2 в соответствии со стандартом на материал, должны при каждом периодическом испытании, проводимом согласно пункту 6.8.2.4.2, подвергаться проверкам методом магнитоскопии на предмет наличия поверхностных трещин.

В нижней части каждого корпуса должны проверяться не менее 20% длины каждого кольцевого и продольного сварного шва, а также все сварные швы  патрубков и все места, где производились ремонт или полирование".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/30 + INF.17)

7.3.3	Добавить новые специальные положения VV15/VW15, VV16/VW16 и VV17/VW17 следующего содержания:

"VV15/VW15	Разрешается перевозка навалом/насыпью в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах, закрытых контейнерах или крытых брезентом больших контейнерах со сплошными стенками/в закрытых вагонах, вагонах с открывающейся крышей, крытых брезентом открытых вагонах, в закрытых контейнерах или крытых брезентом больших контейнерах веществ или смесей (таких, как препараты или отходы), содержащих не более 1 000 мг/кг вещества, которому присвоен данный номер ООН.

Кузова транспортных средств или контейнеры/вагоны или контейнеры должны быть герметичными, или их герметичность должна быть обеспечена, например, посредством подходящей и достаточно прочной внутренней облицовки".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/2/Rev.14 + INF.14)

"VV16/VW16	Перевозка навалом/насыпью разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/36)

"VV/17/VW17	Перевозка навалом/насыпью ОПРЗ-1 разрешается в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3".

(см.  TRANS/WP.15/AC.1/2002/36).

_____

# Text boxes

GE.02-24185   (R)    181002    181002