|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2002/42 12 avril 2002 FRANÇAIS SEULEMENT |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent vingt-septième session, 25-28 juin 2002,
point 4.2.2 de l’ordre du jour)

PROJET DE RECTIFICATIF 2 AU COMPLEMENT 5 A LA SERIE 09

D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 13

(Freinage)

Transmis par le Groupe de travail en matière de roulement

et de freinage (GRRF)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRRF à sa

cinquante et unième session et il a été transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/GRRF/2002/6,  sans modification (TRANS/WP.29/GRRF/51, par. 7).

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 5.2.1.26.2, modifier comme suit (Français seulement) :

" ...... présentant une déclivité de 8 %.  En alternative, dans ce cas, l’actionnement automatique du frein de stationnement lorsque le véhicule est immobile est admis, à condition que l’efficacité ci-dessus soit atteinte et que le frein de stationnement reste serré quelle que soit la position du contacteur d’allumage (de démarrage).  Dans cette alternative, le frein de stationnement doit automatiquement se desserrer dès que le conducteur remet le véhicule en mouvement.  Sur les véhicules des catégories M1 et N1, ..... "

____________

# Text boxes

NATIONS UNIES