|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.1/2003/8 23 janvier 2003 FRANÇAIS Original : FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières
(Quarante et unième session, 31mars – 3 avril 2003,
point 4 (d) de l’ordre du jour)

# APPLICATION DES CONVENTIONS DE 1968 SUR LA CIRCULATION ROUTIERE ET SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE AINSI QUE DES ACCORDS EUROPEENS DE 1971 LES COMPLETANT, ET AMENDEMENTS CONCERNANT CES INSTRUMENTS

### SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS

#### Transmis par la Suisse

##### Introduction

1.	Le groupe restreint, créé par le Groupe de travail (WP.1) lors de sa 39e session, a, sur la base des recommandations adoptées par le Groupe spécial d’experts sur la sécurité dans les tunnels (doc.TRANS/AC.7/9 et TRANS/AC.7/9/Add.1), proposé quelques amendements aux Conventions de 1968 sur la circulation routière et sur la signalisation routière (cf. le document TRANS/WP.1/2002/ 28), sans toutefois les formuler concrètement.

2.	Se fondant sur les propositions de principe du groupe restreint ainsi que des remarques émises lors de la quarantième session du WP.1 sur la base du document TRANS/WP.1/2002/ 39, la délégation suisse a rédigé la nouvelle proposition d’amendement ci-après.

Convention sur la circulation routière

ARTICLE 25bis	Prescriptions particulières applicables aux tunnels comportant une signalisation spéciale

## Paragraphe 1

Supprimer l'alinéa c)

##### Paragraphe 3

Remplacer le texte actuel par le suivant:

" 3.	Le conducteur ne doit mettre son véhicule à l'arrêt ou en stationnement qu'en cas d'urgence ou de danger. Pour ce faire, il doit, si possible, utiliser les endroits spécialement signalés."

## Paragraphe 4

L'actuel paragraphe 3 devient le paragraphe 4.

Convention sur la signalisation routière

I.	Article 8 : Règles générales

Modifier le paragraphe 3 comme suit:

3. 	Rien dans la présente Convention n'interdit d'ajouter, notamment pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.

II.	Article 13bis: Signaux de prescriptions particulières

Insérer un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit:

« 2bis.    a)	Le signal E, 11a est placé si les autorités compétentes l'estiment utile. Toutefois, il devra obligatoirement être placé lorsque le tunnel a une longueur de 1000m ou plus; dans ce cas, la longueur du tunnel doit être inscrite soit dans la partie inférieure du signal, soit sur un panneau additionnel H, 2 décrit à l'annexe 1, section H. Si les autorités compétentes l'estiment utile, le nom du tunnel pourra être indiqué sur un panneau rectangulaire à l'entrée du tunnel.

b)	Le signal E, 11b est placé uniquement si les autorités compétentes l'estiment utile. »

III.      	Annexe 1, section E, chapitre II

Remplacer le texte actuel du paragraphe 9 par le suivant:

Paragraphe 9      Signaux indiquant l'entrée ou la sortie d'un tunnel où s'appliquent des règles particulières

a)	Le signal E, 11a "TUNNEL" désigne un tronçon de route qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels. Il est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent ces règles.

b)	Au besoin, pour avertir les usagers à l'avance, le signal E, 11a pourra également être placé à une distance appropriée avant l'endroit où les règles spéciales s'appliquent; le signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, soit sur un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de la présente annexe, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières.

c)	Le signal E, 11b "FIN DE TUNNEL" est placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s’appliquent plus.

Insérer un nouveau paragraphe 14 libellé comme suit:

«  14.	Signaux annonçant une place d’arrêt en cas d'urgence ou de danger

a)	Le signal E 17a ‘‘PLACE D’ARRET EN CAS D'URGENCE OU DE DANGER”(Garage) indique un élargissement de la chaussée que doivent utiliser, si possible, les conducteurs pour s'arrêter ou stationner en cas d'urgence ou de danger. Si cette place d'arrêt est équipée d’un téléphone d'urgence ou/et d’un extincteur, le signal porte les symboles F, 14 ou/et F, 15 soit dans sa partie inférieure soit sur un panneau additionnel rectangulaire placé en dessous du signal. (…)

b)	Toutefois, le signal E, 17b peut également être utilisé. »

IV.    Annexe 1, section F, chapitre I

Modifier le paragraphe 1comme suit:

"1.	Les signaux "F" sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle ou un carré blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole."

Modifier la dernière phrase du paragraphe 2 comme suit:

"2. 	Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1a; F, 1b; F 1c et F, 15 qui sont rouges."

V.	Annexe 1, section F, chapitre II

Ajouter les nouveaux symboles F, 14 et F 15 ci-après:

‘‘F, 14	‘‘TELEPHONE D'URGENCE’’ ’’

‘‘F, 15	‘‘EXTINCTEUR”’’

##### VI.   	Annexe 1, section G, chapitre V

Insérer un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit:

« 11.     Signaux annonçant les issues de secours

a)	Les signaux G, 23a et G, 23b indiquent l'emplacement des issues de secours.

b)  	Les signaux G, 24a, G, 24b et 24c sont des exemples pour indiquer la direction de la prochaine issue de secours. Ils ne doivent pas être distants les uns des autres de plus de 50 m et doivent être placés à une hauteur de 1m à 1,5 m sur les parois latérales, des tunnels notamment.

c)      	Les signaux G, 23 et G, 24 sont de couleur verte et les symboles, les flèches et les indications des distances sont blanches ou de couleur claire. »

VII.	Annexe 3  	REPRODUCTION EN COULEUR DES SIGNAUX, SYMBOLES ET  PANNEAUX DONT IL EST QUESTION DANS L’ANNEXE 1

Ajouter les signaux et les symboles ci-après:

E, 17a					         E, 17b

F, 14	                       			         F, 15

G, 23a                                                             G, 23b

G, 24a		                   G, 24b

G, 24c

###### ____________

# Text boxes

NATIONS UNIES