NATIONS

UNIES

Distr.

GÉNÉRALE

TRANS/WP.15/AC.1/2003/66

4 juillet 2003

Original : FRANÇAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

###### Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission de sécurité

du RID et du Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

(Genève, 13-17 octobre 2003)

MARQUAGE DES WAGONS-CITERNES

Transmis par le Gouvernement de la France */

RÉSUMÉ

Résumé explicatif :	Ce document vise à adapter le marquage des wagons-citernes aux évolutions du RID du fait de l’introduction du code-citerne.

Décision à prendre :	Modifier le 6.8.2.5.2.

Documents connexes : 	OCTI/RID/CE/39/12c), OCTI A 81-03/501.2003, paragraphes 172

à 176.

TRANS/WP.15/AC.1/92/Add.1, paragraphe11.

__________

*/	Diffusé par l'Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2003/66.

Introduction

Le groupe de travail sur les citernes de mars 2003 a examiné la proposition de l'Autriche OCTI/RID/CE/39/12c) déjà discutée par la Commission d'experts du RID (voir document INF.14 de l’OCTI).

Le groupe de travail a reconnu que l’indication, sur la citerne ou sur un panneau, de la matière admise n'est plus aussi nécessaire depuis la mise en vigueur du RID/ADR restructuré et a approuvé le principe de sa suppression.

D’autre part, l'indication des dispositions spéciales du 6.8.4 sur la citerne ou sur un panneau a fait l’objet d’une approbation de principe, cette question devant faire l'objet d'une proposition formelle à la Réunion commune.

Le certificat d’agrément de type selon le 6.8.2.3 définit le code-citerne et les dispositions spéciales applicables du 6.8.4. Les matières autorisées doivent être indiquées lorsqu’il s’agit de matières de la classe 2 ou de matières visées au 4.3.4.1.3 ; elles peuvent ne pas l’être dans les autres cas.

Ce principe a été repris dans le certificat d’agrément pour les véhicules-citernes prévu au 9.1.2.1 de l’ADR. La proposition suivante vise à l’introduire pour les wagons-citernes.

Proposition

Au 6.8.2.5.2, dans la colonne de gauche,

  - après « - code-citerne selon 4.3.4.1.1 », ajouter : « - dispositions spéciales selon 6.8.4 ».

  - après « - désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport », ajouter : « pour les matières visées au 4.3.4.1.3. Dans les autres cas, la citerne doit porter la mention suivante « Transport selon code-citerne et dispositions spéciales du 6.8.4 ». »

  - supprimer la note de bas de page 11).

NOTE :  Le marquage relatif à la classe 2 prévu au 6.8.3.5 n’est pas modifié.

L’indication des dispositions spéciales selon 6.8.4 devrait être à notre sens prévue pour les conteneurs-citernes.

Justification

Sécurité :	aucun problème, car cette proposition ne sert qu'à une application correcte de la règlementation.

Faisabilité :		aucun problème.

Application réelle :	cette modification, qui sert de clarification, est nécessaire.

__________

# Text boxes

Conseil Economique

et Social

##### E