| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2004/6 21 April 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам безопасности

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-17 сентября 2004 года)

ГЛАВА 3.4 - ОГРАНИЧЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВА

Передано Международной ассоциацией производителей мыла, детергентов

и средств бытовой химии (МАПМ)*

Предложение об изменении размеров упаковок для № ООН 1791

| Существо предложения: | Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы изменить размеры упаковок для № ООН 1791, ГУ III, увеличив их до 5 л, и обеспечить тем самым согласование с Типовыми правилами ООН и МКМПОГ, уменьшить количество идущей в отходы тары и устранить проблемы, возникающие при осуществлении интермодальных перевозок. |
| --- | --- |
| Предлагаемое решение: | Изменить код LQ, присвоенный № ООН 1791, ГУ III, с LQ 19 на LQ7. |

_______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2004/6.

1.	Введение

В ходе работы по изменению структуры МПОГ, ДОПОГ и МКМПОГ размеры упаковок с ограниченным количеством груза в целом были оставлены без изменений.  Это означало, что между МПОГ/ДОПОГ и МКМПОГ сохранился ряд расхождений.  Впоследствии некоторые из них были устранены:  например, предусмотренные в МКМПОГ размеры упаковок для типографской краски (№ ООН 1210) и краски (№ ООН 1263), отнесенных к группе упаковки II, были увеличены до 5 л, что соответствует положениям МПОГ/ДОПОГ.

Непоследовательность ситуации с размерами упаковок для № ООН 3082 была признана Совместным совещанием, которое согласилось установить начиная с 2005 года размеры упаковок для ограниченных количеств этих веществ на уровне 5 л, (TRANS/WP.15/AC.1/2003/10).

Недавние изменения в методах испытаний, связанных с классификацией коррозионных веществ, и введение испытания на "точечную коррозию" означают, что многие другие растворы гипохлорита концентрации 4-5% (бытовые отбеливающие средства) будут подлежать отнесению к № ООН 1791 класса 8, ГУ III, хотя ранее они считались неопасными для перевозки.

В этой связи обнаружилось еще одно расхождение между МКМПОГ и МПОГ/ДОПОГ.  Такие продукты традиционно упаковываются в пластмассовые бутыли вместимостью до 5 л и для удобства обработки перевозятся в картонных коробках.  Изменение классификации не повлияет существенным образом на способ их упаковки для перевозки морским транспортом, за исключением указания № ООН 1791 на ромбовидном знаке в соответствии с положениями, касающимися ограниченных количеств.  Однако это создаст серьезные трудности для осуществления сухопутных перевозок, так как размеры упаковок потребуется уменьшить до 3 л, что приведет к увеличению количества идущей в отходы тары, в то время как на всех видах транспорта наблюдается общее стремление к обеспечению защиты окружающей среды.  Никаких доказательств того, что при сухопутных перевозках степень опасности сколько-нибудь выше, чем при морских перевозках, не существует.  Поэтому мы считаем, что увеличение размеров упаковок до 5 л не нанесло бы ущерба безопасности, но позволило бы сократить количество идущей в отходы тары и облегчить осуществление интермодальных перевозок.

2.	Предложение

Изменить код LQ для № ООН 1791, группа упаковки III, с LQ19 на LQ7.

3.	Обоснование

Обеспечивается согласование между МПОГ/ДОПОГ и МКМПОГ, при этом не наносится ущерба безопасности и сокращается количество идущей в отходы тары.

________

# Text boxes

GE.04-21682   (R)    260504    270504