| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/7 10 December 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать вторая сессия, 9-12 марта 2004 года,

пункт 4.2.14 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 5 К ПРАВИЛАМ № 98

(Фары с газоразрядными источниками света)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят первой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2003/37 с внесенными в него поправками (TRANS/WP.29/GRE/51, пункт 41).

____________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.2.5, изменить следующим образом:

"6.2.5		Для каждой фары ближнего света допускается использование только одного газоразрядного источника света.  Допускается также использование не более двух следующих дополнительных источников света:

6.2.5.1		одного дополнительного источника света внутри фары ближнего света, который в соответствии с Правилами № 37 может использоваться для содействия изменению угла освещения;

6.2.5.2		одного дополнительного источника света в соответствии с Правилами № 37 внутри фары ближнего света, который может использоваться для целей обеспечения инфракрасного излучения и который должен приводиться в действие только одновременно с газоразрядным источником света.  В случае несрабатывания газоразрядного источника света этот дополнительный источник света должен автоматически отключаться.

Для измерений, связанных с этим дополнительным источником света, должно использоваться такое же испытательное напряжение, как и в пункте 6.2.5.4.

6.2.5.3		В случае несрабатывания дополнительного источника света фара должна и впредь отвечать требованиям, предъявляемым к лучу ближнего света".

Пункт 6.2.5.1 (прежний), изменить нумерацию на 6.2.5.4.

Пункт 6.2.7 изменить следующим образом:

"6.2.7		Требования, изложенные в пункте 6.2.6 выше, должны применяться также к фарам, предназначенным для обеспечения изменения угла освещения и/или включающим дополнительный источник света, указанный в пункте 6.2.5.2.

6.2.7.1		Если изменение угла освещения обеспечивается посредством:"

Пункты 6.2.7.1-6.2.7.3 (прежние), изменить нумерацию на 6.2.7.1.1-6.2.7.1.3.

_________

# Text boxes

GE.03-24646   (R)	290104   290104