| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/40 25 March 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать третья сессия, 22-25 июня 2004 года,

пункт 4.2.4 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПРАВИЛАМ № 13-Н

(Согласованное торможение)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2004/7 без поправок (TRANS/WP.29/GRRF/55, пункт 11).

_______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.

Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Включить новые пункты 5.2.22-5.2.22.4 и соответствующие сноски следующего содержания:

"5.2.22	Подача сигнала для освещения стоп-сигналов.

5.2.22.1	Приведение в действие водителем системы рабочего тормоза влечет за собой подачу сигнала для освещения стоп-сигналов.

5.2.22.2	Приведение в действие системы рабочего тормоза при помощи функции "автоматически управляемого торможения" влечет за собой подачу упомянутого выше сигнала.  Однако в тех случаях, когда показатель замедления составляет менее 0,7 м/с2 при скорости транспортного средства свыше 50 км/ч, данный сигнал может подавляться*.

5.2.22.3	Приведение в действие части системы рабочего тормоза при помощи "селективного торможения" не влечет за собой подачи упомянутого выше сигнала**.

5.2.22.4	Электрические системы динамического торможения, создающие тормозное усилие при освобождении педали управления дроссельной заслонкой, не способствует подаче упомянутого выше сигнала".

_______________

*	Во время официального утверждения типа соответствие данному требованию подтверждается заводом - изготовителем транспортного средства.

**	В случае "селективного торможения" эта функция может быть изменена на функцию "автоматически управляемого торможения".

-----

# Text boxes

GE.04-21223   (R)    030504   030504