| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2005/3 4 February 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят восьмая сессия, пункт 6 повестки дня,

Женева, 9-13 мая 2005 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Раздел 1.2.1:  Определения

Передано правительством Польши

РЕЗЮМЕ

| Существо предложения: |  | Цель настоящего предложения заключается в том, чтобы cформулировать определение лиц, находящихся на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы. |
| --- | --- | --- |
| Предлагаемое решение: |  | Включить в раздел 1.2.1 ДОПОГ определение термина "член экипажа транспортного средства". |
| Справочные документы: |  | INF.22 (семьдесят седьмая сессия); TRANS/WP.15/181, пункт 43. |

Введение

1.	В ДОПОГ не имеется определения термина "член экипажа транспортного средства", хотя этот термин упоминается несколько раз в тексте (см. пункты 1.1.2.3, 1.8.3.11 b), 1.10.1.4, 7.5.7.3, 8.1.2.1 d), 8.1.4.5, 8.1.5, 8.3.1, 8.3.2, 8.5(S7)).

2.	Приведенное ниже предложение основано на результатах дискуссии, состоявшейся на семьдесят седьмой сессии Рабочей группы, в ходе которой большинство участников высказались в поддержку предложения Польши, представленного в неофициальном документе INF.22.  Предлагаемое определение соответствует существующей формулировке, используемой в разделе 8.2.3 и главе 1.3 ДОПОГ.

Предложение

1.	Включить в раздел 1.2.1 ДОПОГ новое определение следующего содержания:

""Член экипажа транспортного средства" означает водителя или находящееся на транспортном средстве другое лицо, участвующее в перевозке опасных грузов".

Обоснование

Принимая во внимание новые положения по обеспечению безопасности, содержащиеся в главе 1.10, и предусмотренное в разделе 8.3.1 запрещение транспортировать других лиц, кроме членов экипажа транспортного средства, отсутствие соответствующего определения могло бы приводить к тому, что ставилась бы под сомнение правомерность присутствия на транспортном средстве лиц, участвующих в перевозке опасных грузов (с целью наблюдения за транспортным средством и грузами, обучения и т.д.).

Безопасность:				Никаких проблем не предвидится.

Практическая осуществимость:		Никаких проблем не предвидится.

Возможность обеспечения соблюдения:	Никаких проблем не предвидится.

_______

# Text boxes

GE.05-20389   (R)  280205  280205