| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.5/2005/16/Add.4 17 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта

(Восемнадцатая сессия, 15-16 сентября 2005 года,

пункт 2 b) повестки дня)

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПАНЪЕВРОПЕЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ЗОН

Узкие места и недостающие звенья в инфраструктуре

Представлено правительством Швеции

1.	Имеющиеся проблемы, связанные с пропускной способностью

1.1	Выявление узких мест

Карта шведских железных дорог приводится на стр. 4.  Согласно определению ЕЭК ООН узкие места появляются, когда число поездов достигает 60-80 для однопутной линии и 100-200 для двухпутной линии.  В таблице 1 узкие места характеризуются в соответствии с данным определением.  Узкие места показаны также на страницах 5-6.

Таблица 1:	Узкие места в соответствии с определением ЕЭК ООН

| Район | Линия |  | Число путей | Число поездов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южный | Öresundsbanan | Пеберхольм-Фосиебю | 2 | 103 в каждом направлении |
| Южный | Godstråket genom Skåne | Фосиебю-Мальмё gbg | 2 | 141 в каждом направлении |
| Южный | Sődra stambanan | Мальмё-Лунд | 2 | 173 в каждом направлении |
| Южный | Sődra stambanan | Лунд-Хёёр | 2 | 106 в каждом направлении |
| Южный | Västkustbanan | Хельсинборг-Энгельхольм | 1 | 84 |
| Западный | Norge/Vänernbanan | Гётеборг-Экснеред | 1 | 60 |
| Западный | Värmlandsbanan | Карлстад-Киль | 1 | 66 |
| Западный | Västra stambanan | Гётеборг-Алингсос | 2 | 105 в каждом направлении |
| Восточный | Västra stambanan | Флеммингсберг-Эльфсё i | 2 | 96 в каждом направлении |
| Восточный | Västra stambanan | Флеммингсберг-Эльфсё y | 2 | 80 в каждом направлении |
| Восточный | Västra stambanan | Эльфсё-Стокгольм C | 2 | 262 в каждом направлении |
| Восточный | Västra stambanan | Сёдертелье S - Флеммингсберг | 2 | 96 в каждом направлении |
| Восточный |  | Сёдертелье S - Сёдертелье H | 1 | 183 |
| Восточный | Ostkustbanan | Карлберг-Шкавстаби i | 2 | 82 в каждом направлении |
| Восточный | Ostkustbanan | Карлберг-Шкавстаби y | 2 | 155 в каждом направлении |
| Восточный | Ostkustbanan | Шкавстаби-Мерста | 2 | 103 в каждом направлении |
| Восточный | Ostkustbanan | Уппсала-Самнан |  | 100 |
| Центральный | Ostkustbanan | Шутшер-Бомансбергет | 1 | 60 |
| Восточный | Мälarbanan | Карлберг-Кунгсенген | 2 | 115 в каждом направлении |
| Центральный | Norra stambanan | Океельбу-Могриндар | 1 | 66 |
| Центральный | Norra stambanan | Хольмсфеден-Килафорс | 1 | 66 |
| Центральный | Norra stambanan | Болльнес-Юсдаль | 1 | 67 |
| Центральный | Bergslagsbanan | Евле-Стурвик | 1 | 64 |
| Центральный | Bergslagsbanan | Фалун-Бурленге | 1 | 81 |

В ежегодном докладе Шведских железных дорог (Banverket) содержатся расчеты пропускной способности линий на 2001, 2002 и 2003 годы.  Данные за период 24 часов приводятся в таблице 2.  Схема построения доклада соответствует документу UIC 406-R (этот документ имеется в виде брошюры в Международном союзе железных дорог (МСЖД) на английском, французском и немецком языках).  Эта брошюра использовалась в ежегодных докладах Шведских железных дорог за 2001, 2002 и 2003 годы, информация о ее использовании имеется на английском языке (в секретариате).

Таблица 2.   Использование пропускной способности в течение 24 часов

| Число линий и доля использования пропускной способности | 2003 | 2002 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| (81% - 100%) | 18 | 16 | 14 |
| (61% - 80%) | 40 | 40 | 37 |
| (< 60%) | 158 | 161 | 165 |
| Итого | 216 | 217 | 216 |

1.2	Определение важных периодов

В крупных городах двухчасовой период пикового объема движения более важен, чем 24-часовой период.  На различных линиях трудности с пропускной способностью носят различный характер в зависимости от времени суток.

1.3	Причины узких мест

Смешанное движение грузовых поездов, региональных пассажирских поездов и пассажирских поездов дальнего следования.

2.	Меры регулирования в целях устранения узких мест

Меры регулирования в целях устранения узких мест см. в документе Banverket Network Statement T05.1 на вебсайте www.banverket.se.

3.	Меры в области инфраструктуры по устранению узких мест

Меры в области инфраструктуры по смягчению воздействия узких мест см. в документе Framtidsplan на вебсайте www/banverket.se.  Трудности с пропускной способностью и объемы движения в 2003  и 2015 годах показаны на картах.

# Text boxes

GE.05-21666   (R)     060705     060705