|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.6/2005/1 8 décembre 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des statistiques de transport
(Cinquante-sixième session, 8-10 juin 2005)

GLOSSAIRE DES STATISTIQUES DE TRANSPORT: MISE À JOUR

VOIES NAVIGABLES

Note du secrétariat

Réuni à Paris les 25 et 26 novembre 2004, le Groupe de travail intersecrétariats (IWG) a décidé d’inclure dans le glossaire des statistiques de transport la nouvelle classification des voies navigables adoptée en 1992 par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU, résolution no 30) et par la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT, document CEMT/CM(92)6 Final).

Le Groupe de travail intersecrétariats propose que le Groupe de travail des statistiques de transport adopte le présent document sans modification.

*     *     *

CATÉGORIES DE VOIES NAVIGABLES

Remplacer la définition C.I.03 figurant actuellement dans le glossaire des statistiques de transport par le texte ci-dessous:

| C.I.03 Catégories de voies navigables |
| --- |
| Compte tenu de la classification CEE-ONU/CEMT de 1992 des voies navigables, des canaux, des rivières navigables et des lacs européens, les différentes catégories sont définies comme suit: |
| En fonction des dimensions horizontales des bateaux et des convois poussés |
| Classe | (longueur/largeur) |
| I à III | Jusqu’à 80/9 m. |
| IV | 80 à 85/9,50 m. |
| V a | 95 à 110/11,40 m. |
| V b | 172 à 175/11,40 m. |
| VI a | 95 à 110/22,80 m. |
| VI b | 185 à 195/22,80 m. |
| VI c | 270 à 280/22,80 ou 193 à 200/33 à 34,20 m. |
| VII | 285/33 à 34,20 m et plus. |
| Dans certains cas, les voies navigables peuvent être classées d’après la capacité des bateaux qui les empruntent. |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES