| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/2 24 November 2005 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 20-24 марта 2006 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МОПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Глава 3.2, таблица А:  Неправильные идентификационные номера опасности,

указанные для № ООН 3391 и 3393

Предложение правительства Австрии(

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) приводимое ниже предложение.

1.	По мнению правительства Австрии, для № ООН 3393 (твердое вещество) указан неправильный номер опасности:

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ

№ ООН:  3393, идентификационный номер опасности:  Х333

Х333 означает, что речь идет о ЖИДКОМ ВЕЩЕСТВЕ.  В данном конкретном случае был бы, например, несомненно, более правильным, идентификационный номер опасности 40, или же следовало бы предусмотреть отдельный номер опасности для этого типа пирофорных твердых веществ.

2.	То же самое касается № ООН 3391:

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ

№ ООН:  3391, идентификационный номер опасности:  333

В данном случае идентификационный номер опасности 333 (пирофорная жидкость) также не является правильным.  Его следовало бы заменить на 43 (пирофорное твердое вещество).

Замечание:

Эта проблема касается, прежде всего, работы пожарных в силу того, что благодаря номеру опасности с помощью трех цифр и знака Х (или без него) можно описать огромное множество свойства.  Согласно правилам, применяемым пожарными, необходимо, в первую очередь, по крайней мере понять, О КАКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИДЕТ РЕЧЬ, прежде чем решить, КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАТЬ.  Сделать это тем более сложно, если значение номера опасности не соответствует наименованию вещества.

------

# Footnotes

( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/2.

# Text boxes

GE.05-23844   (R)    040106    040106