| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/16 31 May 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-15 сентября 2006 года

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК

В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Совместная погрузка органических пероксидов со знаком дополнительной

опасности образца № 1 или без такового

Передано Европейским советом химической промышленности (ЕСФХП)

| Существо предложения: | Цель настоящего документа состоит в том, чтобы разрешить совместную погрузку всех типов органических пероксидов (все их которых относятся к подклассу 5.2). |
| --- | --- |
| Предлагаемое решение: | Включить два знака "X" в таблицу, содержащуюся в подразделе 7.5.2.1. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/AC.1/2003/54. |

Введение

1.	Предыдущее предложение (TRANS/WP.15/AC.1/2003/54), представленное Германией, не было принято.  Тем не менее ЕСФХП считает, что совместная погрузка органических пероксидов типа B с другими органическими пероксидами (типы C-F) может осуществляться безопасным образом, и в этой связи вносит настоящее предложение, подкрепляемое приводимыми ниже доводами.

2.	В настоящее время в МПОГ/ДОПОГ в соответствии с таблицей по совместной погрузке, содержащейся в подразделе 7.5.2.1, запрещается совместная погрузка органических пероксидов типов C-F с органическими пероксидами типа B, маркированными знаками дополнительной опасности "ВЗРЫВАЕТСЯ" (образец № 1).

3.	С другой стороны, в подразделе 7.5.5.3 (например, см. последнее предложение) изложены правила, касающиеся совместной погрузки органических пероксидов типов C-F с органическими пероксидами типа B.

4.	Как представляется, вышеуказанные правила противоречат друг другу, и поэтому ЕСФХП считает, что разрешение совместной погрузки всех типов органических пероксидов не создаст каких-либо проблем с точки зрения обеспечения безопасности перевозок.  В разделе "ОБОСНОВАНИЕ" приводятся доводы в пользу такого подхода.

Обоснование

5.	Цель запрещения совместной погрузки заключается в том, чтобы избежать опасных реакций (например, горения, выделения тепла, выделения воспламеняющихся или токсичных газов, образования неустойчивых веществ) в случае утечки содержимого упаковок или, применительно к органическим пероксидам, в случае разложения.

6.	Совместная погрузка не приведет к более опасной реакции в случае утечки, разлива или разложения по следующим причинам:

a)	органические пероксиды типа B и типов C-F относятся к одному и тому же подклассу 5.2 и обладают одинаковыми свойствами.  Поэтому их смешивание не приведет к вышеупомянутым опасным реакциям;  напротив, в случае смешивания органического пероксида типа B с органическими пероксидами других типов (менее опасных!) потенциальная опасность уменьшается вследствие разбавления органического пероксида типа B органическими пероксидами других типов;

b)	органические пероксиды типа B не принадлежат к веществам, относящимся к классу 1;  они не детонируют в упаковке, в которой они передаются к перевозке (максимум 25 кг на единицу тары);  их горение происходит более или менее бурно, как и горение других органических пероксидов типов C-F;

c)	как правило, реакция разложения начинается в одной упаковке, и в некоторых случаях может инициировать возгорание перевозимого груза с передачей реакции горения от одной упаковки к другой;  ни детонации/взрыва массой, ни какого-либо (мгновенного) разложения всей массы сразу не произойдет;  эти же доводы касаются всех органических пероксидов типов B-F.

Предложение

7.	С учетом приведенных в обосновании доводов, указывающих на то, что совместная погрузка органических пероксидов всех типов (все из которых относятся к подклассу 5.2!) не приведет к увеличению потенциальной опасности в случае утечки/разлива/разложения, вносится следующее предложение:

В таблице, содержащейся в подразделе 7.2.5.1, включить знак "X" в следующие графы и колонки:

-	в графу "5.2" и колонку "5.2 + 1",

-	в графу "5.2 + 1" и колонку "5.2".

------

# Footnotes

Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/16.

# Text boxes

GE.06-22989   (R)	210606    220606