| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/31/Add.1 24 mars 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

# COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

# Forum mondial de l’harmonisation des règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent trente-neuvième session
Genève, 20-23 juin 2006,
Point 4.2.18 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLÉMENT 4 À LA SÉRIE 02 
D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 51

(Bruit)

Additif

Communication du représentant de la Communauté européenne (CE)

Note: Le texte ci-après a été établi par le représentant de la CE, qui souhaitait compléter sa proposition.

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l’utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm.

Paragraphe 5.1, modifier comme suit:

«5.1	L’homologation de type n’est accordée que,

a)	si le véhicule satisfait aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 ci-après, lorsque les essais sont effectués suivant la méthode de mesure A de l’annexe 3, et

b)	si à compter du 1er avril 2007 et pour une période maximale de deux ans, les résultats des essais effectués sur le véhicule suivant la méthode de mesure B de l’annexe 10 ont été consignés dans la fiche de communication figurant à l’annexe 9 et communiqués à toutes les Parties contractantes à l’Accord appliquant le présent Règlement. Ne sont pas concernés les essais susceptibles d’avoir été réalisés dans le cadre de l’extension des homologations existantes conformément au Règlement no 51. En outre, aux fins de la présente procédure de contrôle, un véhicule n’est pas considéré comme d’un type nouveau si les seules différences constatées relèvent des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2».

-----