| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/35 24 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать девятая сессия,

20-23 июня 2006 года, пункт 4.2.14 предварительной повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 2 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 04

К ПРАВИЛАМ № 44

(Детские удерживающие системы)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцать восьмой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRSP/38, пункт 22).  В его основу положен текст документа TRANS/WP.29/GRSP/2005/15 с поправками, изложенными в пункте 22 доклада.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункты 2.1.3-2.1.3.3 изменить следующим образом (исключив пункт 2.1.3.3):

"2.1.3	Системы крепления детских удерживающих устройств могут относиться к следующим двум классам:

к классу встроенной системы, если ребенок удерживается в ней независимо от любых приспособлений, которые непосредственно подсоединены к транспортному средству;

к классу невстроенной системы, если удержание ребенка в ней зависит от любых приспособлений, которые непосредственно подсоединены к транспортному средству;

2.1.3.1	под "частичным удерживающим устройством" подразумевается такое устройство, как, например, дополнительная подушка, которая, при использовании в сочетании с ремнем безопасности для взрослых, проходящим вокруг туловища ребенка или удерживающим устройство, в котором находится ребенок, образует детское удерживающее устройство в комплекте;

2.1.3.2	под "дополнительной подушкой" подразумевается упругая подушка, которая может использоваться с любым ремнем безопасности для взрослых".

Включить новый пункт 2.8.8 следующего содержания:

"2.8.8	под "направляющей лямкой" подразумевается лямка, которая удерживает плечевую лямку ремня безопасности для взрослых в таком положении, в котором ее можно использовать для детей, а фактическое положение, при котором плечевая лямка изменяет направление, может быть отрегулировано с помощью устройства, передвигаемого вверх или вниз по лямке в зависимости от местоположения плеча, а затем фиксируемого в таком положении.  Направляющая лямка не должна подвергаться значительной динамической нагрузке".

-----

# Text boxes

GE.06-21531   (R)    030406    040406