| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/44 27 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.7 предварительной повестки дня

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 2 К ПОПРАВКАМ

## СЕРИИ 10 К ПРАВИЛАМ № 13

(Торможение)

# Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятьдесят девятой сессии (TRANS/WP.29/GRRF/59, пункт 39 и приложение 3) и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен текст документа ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/2 с изменениями, отраженными в приложении 3 к докладу.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

#### Включить новые пункты 2.32 и 2.33 следующего содержания:

"2.32		"сигнал торможения":  логический сигнал, предупреждающий о приведении тормоза в действие, как это указано в пункте 5.2.1.30;

2.33		"сигнал экстренного торможения":  логический сигнал, предупреждающий об экстренном торможении, как это указано в пункте 5.2.1.31".

Пункт 5.2.1.30 изменить следующим образом:

"5.2.1.30		Включение сигнала торможения для освещения стоп-сигналов".

Включить новые пункты 5.2.1.31-5.2.1.31.2 b) следующего содержания:

"5.2.1.31	В том случае, когда автомобиль оснащен средствами для предупреждения об экстренном торможении, приведение в действие и деактивация сигнала экстренного торможения должны отвечать нижеперечисленным техническим условиям:

5.2.1.31.1	Сигнал приводится в действие посредством включения системы рабочего тормоза следующим образом:

|  | Не приводится в действие при значениях менее |
| --- | --- |
| M1 и N1 | 6 м/с2 |
| M2, M3, N2 и N3 | 4 м/с2 |

Сигнал деактивируется на всех транспортных средствах не позднее того момента, когда замедление снижается до величины менее 2,5 м/с2.

5.2.1.31.2	Могут также применяться следующие условия:

a)	Сигнал может приводиться в действие посредством включения системы рабочего тормоза таким образом, чтобы она создавала, в порожнем состоянии и при отключенном двигателе, в условиях испытания, предусмотренных для типа 0, описание которого приводится в приложении 4, следующее замедление:

|  | Не приводится в действие при значениях менее |
| --- | --- |
| M1 и N1 | 6 м/с2 |
| M2, M3, N2 и N3 | 4 м/с2 |

Сигнал деактивируется на всех транспортных средствах не позднее того момента, когда замедление снижается до величины менее 2,5 м/с2;

или

b)	Сигнал может приводиться в действие, когда система рабочего тормоза включается при скорости более 50 км/ч и антиблокировочная система работает в режиме непрерывной цикличности (как это определено в пункте 2 приложения 13).

Сигнал деактивируется, когда антиблокировочная система прекращает работать в режиме непрерывной цикличности".

-----

# Text boxes

GE.06-21567   (R)	030506   030506