| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/61 31 March 2006 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.24 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01

К ПРАВИЛАМ № 74

(Установка устройств освещения и световой сигнализации (мопеды))

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункт 24 с поправками на основании документа ECE/TRANS/WP.29/1050, пункт 23).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/27 с поправками на основании документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1 изменить следующим образом (в том числе изменить существующую сноску 1/ и исключить ссылку на сноску 2/ и саму сноску 2/):

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к транспортным средствам категории L1 1/ в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации.

1/	В соответствии с определением, приведенным в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средства (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками на основании Amend.4)".

Пункт 4.4.1, ссылка на сноску 3/ и сноска 3/, изменить нумерацию сноски на 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, ... 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются... ".

Пункт 6.8.2, ссылки на сноску 4/ и сноска 4/, изменить нумерацию сноски на 3/.

-----

# Text boxes

GE.06-21635   (R)     240406     240406