| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/80 17 July 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 сентября 2006 года

Пункт 4.2.9 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 12 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02

К ПРАВИЛАМ № 19

(Передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения

и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1 с поправками, указанными в пункте 32 доклада.  Этот текст передается WP.29 и AC.1 для рассмотрения и голосования (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 32 и 33).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

ПРАВИЛА № 19 - (Противотуманные фары)

Изменить название следующим образом:

"ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ".

Пункт ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, изменить нумерацию на пункт 0 и следует читать:

"0.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1/:

Настоящие Правила применяются к передним противотуманным фарам для транспортных средств категорий L3, L4, L5, L7, M, N и T */.

______________

### 1/	Ничто в настоящих Правилах…

*/	Согласно определениям, содержащимся в предложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4)."

-----

# Text boxes

GE.06-24129   (R)    070806    070806