| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/23 10 janvier 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail du transport des marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts 
du RID et du Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Berne, 26-30 mars 2007
Point 2 de l’ordre du jour provisoire

CITERNES*

Section 6.8.4 − Dispositions spéciales

Communication du Gouvernement portugais

Introduction

1.	La présente proposition fait suite au document informel INF.19 présenté par le Gouvernement portugais à la dernière Réunion commune en septembre 2006.

2.	À cette réunion, il est apparu clairement que les délégués étaient intéressés par l’examen de cette question, vu que l’interprétation des dispositions spéciales (TE) de la section 6.8.4 est généralement source de difficultés.

3.	Ces dispositions spéciales ainsi que les autres dispositions spéciales relatives aux citernes figurent dans la colonne 13 du tableau A, sous forme de codes alphanumériques qui peuvent entraîner une modification des prescriptions applicables au code citerne. Les dispositions spéciales (TE) originales étaient les prescriptions relatives aux équipements dans les versions antérieures au RID/ADR restructuré de 2001. C’est pour cette raison que, dans le présent document, on utilise la dernière version de l’ADR (1999) avant la restructuration, de façon à établir un parallèle entre les dispositions spéciales (TE) et les prescriptions relatives aux équipements figurant dans l’édition de 2007.

4.	Les dispositions spéciales ne peuvent jouer efficacement leur rôle − compléter le code citerne − que si elles sont claires et dépourvues de toute ambiguïté. Ce n’est qu’ainsi que les autorités compétentes pourront, avec une certitude totale, inscrire sur le document d’agrément et sur la plaque des citernes les seules dispositions auxquelles il est démontré que la citerne satisfait.

5.	Les expressions telles que «peut être» ou «si … alors» sèment le doute et ne devraient donc pas être utilisées. Il existe également certaines dispositions spéciales qui sont superflues et dont la fusion avec d’autres dispositions ou, éventuellement, l’élimination devraient être envisagées.

Explication

Dispositions spéciales relatives à l’isolation thermique

6.	L’analyse des dispositions spéciales (TE) figurant dans la section 6.8.4 b) de l’ADR/RID montre qu’il existe quatre dispositions spéciales concernant l’isolation thermique, à savoir:

«TE4		Les réservoirs doivent être munis d’une isolation thermique en matériaux difficilement inflammables.»

«TE5		Si les réservoirs sont munis d’une isolation thermique, celle-ci doit être constituée de matériaux difficilement inflammables.»

«TE13	Les citernes doivent être isolées thermiquement et munies d’un dispositif de réchauffage aménagé à l’extérieur.»

«TE14	Les citernes doivent être munies d’une isolation thermique. L’isolation thermique directement en contact avec le réservoir doit avoir une température d’inflammation supérieure d’au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle la citerne a été conçue.».

TE4

7.	La disposition spéciale TE4 n’est requise que pour quatre matières de la classe 4.1 (matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosives désensibilisées), comme suit:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | NOM ET DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2304 | 4.1 | III | NAPTHALÈNE FONDU | LGBV | TU27; TE4; TE6 |
| 2448 | 4.1 | III | SOUFRE FONDU | LGBV (+) | TU27; TE4; TE6 |
| 3176 | 4.1 | II | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A. | LGBV | TU27; TE4; TE6 |
| 3176 | 4.1 | III | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU, N.S.A. | LGBV | TU27; TE4; TE6 |

8.	Dans le RID/ADR de 1999, le 15° du numéro ONU 2304, et le numéro ONU 2448 désignaient des matières du 5° du marginal 2401, tandis que le numéro 3179 désignait une matière du 15° du marginal 2401. On peut également constater que le marginal 211434, qui s’appliquait à ces matières, est précisément libellé de la même manière que l’actuelle disposition spéciale TE4. On peut également constater que le texte de ce marginal ne s’applique pas à d’autres matières transportées à des températures élevées.

9.	L’expression «difficilement inflammables» n’est pas clairement définie. Signifie-t-elle que si l’isolation thermique directement en contact avec le réservoir est à une température d’inflammation supérieure d’au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle la citerne a été conçue, elle est difficilement inflammable? Si c’est le cas, on peut remplacer la disposition TE4 par la disposition TE14.

TE5

10.	La disposition spéciale TE5 est exigée pour les matières ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | NOM ET DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1389 | 4.3 | I | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDE | L10BN(+) | TU1;TT3; TM2; TE5 |
| 1391 | 4.3 | I | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO- TERREUX | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 1392 | 4.3 | I | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 1407 | 4.3 | I | CESIUM | L10CH(+) | TU2; TU14; TE5; TE21; TT3; TM2 |
| 1415 | 4.3 | I | LITHIUM | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 1420 | 4.3 | I | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 1421 | 4.3 | I | ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 1422 | 4.3 | I | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, LIQUIDES | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 1423 | 4.3 | I | RUBIDIUM | L10CH(+) | TU2; TU14; TE21; TT3; TM2; TE5 |
| 1428 | 4.3 | I | SODIUM | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 2257 | 4.3 | I | POTASSIUM | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 3401 | 4.3 | I | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 3402 | 4.3 | I | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 3403 | 4.3 | I | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |
| 3404 | 4.3 | I | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES | L10BN(+) | TU1; TT3; TM2; TE5 |

11.	Selon l’ADR de 1999, toutes ces substances, à l’exception de celles des numéros ONU 3401, 3402, 3403 et 3404 qui à l’époque n’étaient pas classées, appartenaient au marginal 2471, 11° a). On peut également voir que le marginal 211435, qui s’appliquait à ces substances, était libellé exactement de la même manière que l’actuelle disposition TE5.

12.	Cette disposition n’exige pas que les citernes soient munies d’une isolation thermique. Elle prescrit l’utilisation de matériaux «difficilement inflammables» lorsqu’une citerne est munie d’une isolation, ce qui soulève la même question que la disposition TE4.

a)	Comment peut-on affirmer qu’une citerne satisfait à la disposition spéciale TE5? Lorsqu’elle est munie d’une isolation thermique faite de matériaux qui sont «difficilement inflammables» ou lorsqu’elle n’est pas munie d’une telle isolation?

b)	Dans le dernier cas, que devrait-on indiquer au point 9.6 du certificat d’agrément du véhicule (certificat ADR, voir par. 9.1.3.6 de l’ADR)?

c)	Quelles mesures les autorités de contrôle devraient-elles adopter au sujet du transport d’une de ces matières si la disposition TE5 n’est pas mentionnée dans le certificat ADR?

13.	Étant donné que l’utilisation d’une isolation thermique n’est pas obligatoire, on devrait éliminer la disposition TE5 pour éviter toute situation litigieuse et on devrait considérer le texte de cette disposition comme une prescription relative à la construction.

TE14

14.	Curieusement, la disposition TE14 n’est exigée que pour la matière ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | NOM ET DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3257 | 9 | III | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) | LGAV | TU35; TC7; TE6; TE18; TE24 |

15.	Le classement de cette matière dans le RID/ADR date de 1997. Selon le marginal 2901 du RID/ADR de 1999, elle est classée sous le 20° c). Le marginal 211932, qui s’applique à ces matières, est libellé exactement de la même manière que l’actuelle disposition TE14, ce qui, à notre avis, ne soulève aucune question quant à son interprétation.

16.	Pour le transport en citernes, cette matière exige également le respect des dispositions spéciales TE6 et TE18, qui sont examinées plus loin dans le présent document.

TE13

17.	La disposition TE13 ne s’applique qu’au no ONU 1829.

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | NOM ET DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1829 | 8 | I | TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ | L10BH | TU32; TT5; TM3; TE13 |

18.	Cette disposition spéciale correspond au marginal 211833 du RID/ADR de 1999. Le type d’isolation n’est pas précisé.

En tout état de cause, cela n’appelle aucun commentaire de la part du Gouvernement portugais.

Dispositions spéciales relatives aux soupapes

19.	Il existe également d’autres exemples de chevauchement de dispositions spéciales, notamment TE6 avec TE23 et TE9 avec TE11, comme suit:

TE6 et TE23

20.	«TE6: Les citernes peuvent être munies d’un dispositif conçu de façon que son obstruction par la matière transportée soit impossible, et empêchant une fuite et la formation de toute surpression ou dépression à l’intérieur du réservoir.»

«TE23: Les citernes doivent être munies d’un dispositif conçu de façon que son obstruction par la matière transportée soit impossible, et empêchant une fuite et la formation de toute surpression ou dépression à l’intérieur du réservoir.».

21.	Ces deux dispositions spéciales se rapportent au même dispositif. La différence est que dans la disposition TE23 le dispositif est obligatoire, alors qu’il est facultatif dans la disposition TE6.

TE6

22.	La disposition TE6 est exigée pour les matières ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | NOM ET DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2304 | 4.1 | iii | NAPHTALÈNE FONDU | lgbv | tu27; te4; TE6 |
| 2448 | 4.1 | iii | SOUFRE FONDU | lgbv(+) | tu27; te4; TE6 |
| 3176 | 4.1 | ii | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE OU FONDU, N.S.A. | lgbv | tu27; te4; TE6 |
| 3176 | 4.1 | iii | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE FONDU | lgbv | tu27; te4; TE6 |
| 3257 | 9 | iii | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température supérieure à 190 °C. | lgav | tu35; tc7; TE6; te14; te18; te24 |
| 3257 | 9 | iii | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température égale ou inférieure à 190 °C. | lgav | tu35; tc7; TE6; te14; te24 |

23.	Le texte de la disposition TE6 a été modifié dans la version 2005 du RID/ADR. À l’origine (RID/ADR2001), il était libellé de la même manière que le marginal 211436 du RID/ADR1999, à savoir: «les réservoirs … peuvent être munis de soupapes s’ouvrant automatiquement vers l’intérieur ou l’extérieur sous une différence de pression comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar)». En ce qui concerne le numéro ONU 3257, ce même texte a été inséré dans le marginal 211932.

24.	Les questions soulevées au titre de la disposition spéciale TE5 s’appliquent aussi à la disposition TE6, à savoir:

a)	Comment peut-on affirmer qu’une citerne satisfait à cette disposition spéciale? Lorsqu’elle est munie du dispositif ou lorsqu’elle ne l’est pas?

b)	Dans ce dernier cas, que devrait-on indiquer au point 9.6 du certificat d’agrément du véhicule (certificat ADR)?

c)	Quelles mesures les autorités de contrôle devraient-elles adopter au sujet du transport de l’une de ces matières si la disposition TE6 n’est pas mentionnée dans le certificat ADR? Il convient d’avoir à l’esprit le fait que le recours à un tel dispositif n’est pas obligatoire.

25.	Une autre question que le Gouvernement portugais juge pertinente a trait à la définition du terme surpression. La surpression est-elle définie par rapport à la pression atmosphérique, à la pression maximale de service ou à la pression de calcul de la citerne?

TE23

26.	La disposition TE23 est exigée pour les substances ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | NOM ET DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3375 | 5.1 | ii | NITRATE D’AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION OU GEL, servant à la fabrication des explosifs de mines, liquide | LGAV(+) | TU3; TU12; TU39; TE10; TA1; TA3; TE23 |
| 3375 | 5.1 | ii | NITRATE D’AMMONIUM, EN ÉMULSION, SUSPENSION OU GEL, servant à la fabrication des explosifs de mines, solide | SGAV(+) | TU3; TU12; TU39; TE10; TA1; TA3; TE23 |

27.	Ces matières n’ont pas été classées dans le RID/ADR de 1999. Elles ont été classées dans le RID/ADR de 2003, mais le transport ne pouvait pas s’effectuer en citernes. Dans la version 2005 du RID/ADR, les matières sont décrites dans le tableau ci-dessus. Cette disposition spéciale ne soulève pas de questions autres que celle de la surpression dont il est fait état au titre de la disposition TE6.

TE9 et TE11

28.	«TE9: Les citernes doivent être munies à leur partie supérieure d’un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l’intérieur du réservoir due à la décomposition des matières transportées, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l’intérieur du réservoir.»

«TE11: Les réservoirs et leurs équipements de service doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l’intérieur du réservoir due à la décomposition des matières transportées.»

29.	Ces deux dispositions spéciales se rapportent au même dispositif. La différence est que dans la disposition TE9 le dispositif doit nécessairement être monté sur la partie supérieure de la citerne, tandis que dans la disposition TE11 l’emplacement est facultatif. Dans la pratique, cependant, la seule possibilité est de placer ce dispositif de façon qu’il soit en contact avec la phase gazeuse ou les vapeurs émanant de la matière, c’est-à-dire sur la partie supérieure de la citerne.

TE9

30.	Cette disposition spéciale est exigée pour les matières ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 5.1 | i | PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 70 % de peroxyde d’hydrogène | L4DV(+) | TU3; TU28; TC2; TE8; TE9; TT1 |
| 2015 | 5.1 | i | PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène mais au maximum 70 % de peroxyde d’hydrogène | L4BV(+) | TU3; TU28; TC2; TE7; TE8; TT1; TE9 |
| 2426 | 5.1 |  | NITRATE D’AMMONIUM LIQUIDE, solution chaude concentrée à plus de 80 % mais à 93 % au maximum | L4BV(+) | TU3; TU12; TU29; TC3; TE9; TE10; TA1 |

31.	Cette disposition spéciale correspond au marginal 211532 1) du RID/ADR de 1999 et ne soulève pas de questions autres que celle de la surpression déjà évoquée en ce qui concerne les dispositions TE23 et TE6.

TE11

32.	Cette disposition spéciale est exigée pour les matières ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | DESCRIPTION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1791 | 8 | ii | HYPOCHLORITE EN SOLUTION | L4BV(+) |  |
| 1791 | 8 | iii | HYPOCHLORITE EN SOLUTION | L4BV(+) |  |
| 1908 | 8 | ii | CHLORITE EN SOLUTION | L4BV(+) |  |
| 1908 | 8 | iii | CHLORITE EN SOLUTION | L4BV(+) |  |
| 2014 | 5.1 | ii | PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) | L4BV(+) | TU3; TC2; TE8; TE11; TT1 |
| 2984 | 5.1 | iii | PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) | LGBV | TU3; TC2; TE8; TE11; TT1 |
| 3149 | 5.1 | II | PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique, STABILISÉ | L4BV(+) | TU3; TC2; TE8; TE11; TT1 |

33.	La disposition spéciale TE11 correspond au marginal 211532 2) et au marginal 211834 2) du RID/ADR de 1999, et ne soulève pas d’autres questions.

TE18

«TE18: Les citernes destinées au transport des marchandises chargées à une température supérieure à 190 °C doivent être munies de déflecteurs placés au droit des ouvertures supérieures de chargement, de façon à éviter lors du chargement une élévation brutale et localisée de la température de la paroi.».

34.	La disposition TE18 n’est exigée que pour la matière ci-après:

| No ONU | CLASSE | GROUPE D’EMBALLAGE | DESCRITPION | CODE CITERNE | DISPOSITIONS SPÉCIALES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3257 | 9 | III | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température supérieure à 190 oC. | LGAV | TU35; TC7; TE14; TE18; TE24 |

35.	Cette disposition spéciale s’applique exclusivement au numéro ONU 3257, qui peut être transporté à une température inférieure à 190 oC, même si la citerne a été conçue pour une température plus élevée. En l’occurrence, le document d’agrément de la citerne devrait-il, oui ou non, faire mention de la disposition TE18? La citerne devrait-elle être munie de déflecteurs ou non? Et qu’en est-il du cas où la citerne est munie de déflecteurs, mais où la matière a été chargée à une température inférieure à 190 oC?

36.	Pour résoudre ce problème, le Gouvernement français a soumis une proposition visant à scinder le numéro ONU 3257 en deux rubriques (voir le document TRANS/WP.15/AC.1/2005/63). Cette proposition, qui a été acceptée, fait partie des amendements déjà approuvés pour la version 2007 du RID/ADR, comme suit:

| (1) | (2) | (13) |
| --- | --- | --- |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 oC et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température supérieure à 190 oC. | TU35; TC7; TE6; TE14; TE18; TE24 |
| 3257 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 oC et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température inférieure à 190 oC. | TU35; TC7; TE6; TE14; TE24 |

(Document de référence: TRANS/WP.15/AC.1/2005/63)

37.	Comme l’a déclaré le représentant du Gouvernement portugais à la réunion du RID/ADR (septembre 2005) au cours de laquelle cette proposition a été présentée, il est impossible aux autorités compétentes de contrôler la température à laquelle sont chargées les matières.

38.	En outre, si l’installation des déflecteurs est destinée à protéger la citerne contre un choc thermique au moment du remplissage, pourquoi ces dispositifs ne sont-ils pas exigés pour d’autres substances remplies à des températures élevées?

39.	Il convient également de savoir que les déflecteurs n’ont rien de commun avec d’autres types de dispositifs tels que les soupapes, que l’on peut aisément installer sur une citerne ou enlever. Les déflecteurs sont soudés au réservoir de la citerne et sont installés au moment de la construction de la citerne. Aussi ces dispositifs ont-ils la même durée de vie utile que la citerne, étant donné que le fait de les enlever pourrait causer des dégâts importants au réservoir.

40.	Étant donné ce qui précède, ne devrait-on pas considérer les déflecteurs comme une exigence pour la construction de ces citernes, disposition qui s’appliquerait à toutes les matières transportées à des températures élevées?

Proposition

41.	Compte tenu des explications données ci-dessus, le Gouvernement portugais propose ce qui suit:

a)	Supprimer les dispositions spéciales TE4, TE5, TE6, TE9, TE18 (6.8.4 b) et colonne 13 du tableau A);

b)	Affecter la disposition TE11 aux numéros ONU 2015 et 2426, au lieu de la disposition TE9. La disposition TE14 sera conservée et deviendra la seule disposition spéciale applicable à l’isolation thermique. Affecter la disposition TE14 aux numéros ONU 2304, 2448 et 3176, au lieu de la disposition TE4;

c)	La disposition spéciale TE5 devrait devenir une prescription relative à la construction. Par conséquent, il est proposé de modifier le 6.8.2.1.25 comme suit:

«6.8.2.1.25	L’isolation thermique directement en contact avec le réservoir doit avoir une température d’inflammation supérieure d’au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle la citerne a été conçue, et elle doit être conçue de manière à ne gêner ni l’accès aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sécurité, ni leur fonctionnement.»;

d)	La disposition spéciale TE18 devrait elle aussi devenir une prescription relative à la construction. Il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 6.8.2.1.XX, libellé comme suit:

«6.8.2.1.XX	Les citernes ayant une température de calcul supérieure à 190 °C doivent être munies de déflecteurs placés au droit des ouvertures supérieures de chargement, de façon à éviter lors du chargement une élévation brutale et localisée de la température de la paroi.»;

e)	Insérer la définition suivante au 1.2.1:

«Surpression», une augmentation de la pression effective dans une citerne ou dans un emballage, mesurée au-dessus de sa pression de service maximale ou de la pression de service maximale autorisée.

-----

# Footnotes

* Diffusé par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2007/23.