| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/24 5 June 2207 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Часть 1 МПОГ/ДОПОГ

1.1.3.6.3 Максимальное общее количество на транспортную единицу

Передано правительством Норвегии

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | На последней сессии Норвегия предложила изменить определение "максимального общего количества на транспортную единицу" в пункте 1.1.3.6.3 применительно к опасным грузам, содержащимся в механизмах и оборудовании, с тем чтобы учесть ситуацию, когда в очень тяжелом оборудовании содержатся небольшие количества опасных грузов. |
| Предлагаемое решение: | Изменить первый подпункт текста после таблицы 1.1.3.6.3, с тем чтобы учесть данную ситуацию, а также добавить новое примечание к пункту 5.4.1.1.1 f). |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/14; INF.33 от сентября 2006 года и ECE/TRANS/WP.15/AC.1/104, пункты 16-18. |

Введение

1.	На сессии, состоявшейся в сентябре 2006 года, Норвегия представила предложение по изменению существующей формулировки первого подпункта текста таблицы 1.1.3.6.3, согласно которой "максимальное общее количество на транспортную единицу" для изделий означает "массу брутто в килограммах (для изделий класса 1 - массу нетто взрывчатого вещества в килограммах)".  Было указано, что помимо изделий класса 1 существует также множество других изделий, для которых использование значения массы брутто не имеет никакого смысла.  Типичным примером ситуации, когда пользователи не понимают, что это определение не применяется к их изделиям, является позиция под № ООН 3091 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ:  эти изделия могут содержать крайне малое количество опасных грузов по сравнению с весом брутто и им назначена транспортная категория 2 (333 кг).

2.	Совместное совещание признало факт существования проблемы, изложенной Норвегией, но при этом оно сочло, что предлагаемый текст следует усовершенствовать и что соответствующие положения необходимо включить также в пункт 5.4.1.1.1.  Норвегия вновь проанализировала эту проблему и с учетом замечаний, высказанных в отношении данного предложения и предложений Бельгии и Норвегии, содержащихся в документе INF.33, представленном в сентябре 2006 года, хотела бы сформулировать новое предложение.

3.	В результате быстрого просмотра таблицы А, содержащейся в части 3, выясняется, что речь может идти о следующих механизмах и оборудовании.

ООН 2857 - Рефрижераторные установки;  ООН 2990 - Средства спасательные самонадувные;

ООН 3072 - Средства спасательные несамонадувные;  ООН 3091 - Батареи литиевые в оборудовании;  ООН 3268 - Модули надувных подушек;  ООН 3316 - Комплект первой помощи;  ООН 3358 - Рефрижераторные установки;  ООН 3476 - Кассета топливных элементов, содержащаяся в оборудовании;  ООН 3477 - Кассета топливных элементов, содержащаяся в оборудовании.

Предложение

4.	Изменить текст первого подпункта после таблицы, содержащейся в пункте 1.1.3.6.3, следующим образом:

"- для изделий - массу брутто в килограммах (для изделий класса 1 - массу нетто взрывчатого вещества в кг;  для опасных грузов в механизмах и оборудовании, упомянутых в настоящем приложении, - общую массу содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случая);".

5.	В главе 5.4 существующее примечание к пункту 5.4.1.1.1 f) следует обозначить как "ПРИМЕЧАНИЕ 1" и следует включить второе примечание следующего содержания:

"ПРИМЕЧАНИЕ 2:  В случае опасных грузов в механизмах и оборудовании, упоминаемых в настоящем приложении, в качестве количества должна указываться общая масса содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случая".

-------

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/24.

# Text boxes

GE.07-22795   (R)….280607    280607