| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/33 15 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

ЦИСТЕРНЫ*

Изменение кодов цистерн

Передано правительством Испании

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Цель настоящего документа состоит в замене кода цистерны L4BV (+), используемого применительно к № ООН 1791, 1908, 2014 и 3149, на L4BN (+).

Предлагаемое решение:	Изменить нынешний текст пункта 4.3.4.1 МПОГ/ДОПОГ и таблицу А в главе 3.2.

Справочные документы:	Отсутствуют.

Введение

1.	Из-за ошибки, допущенной в нынешнем тексте ДОПОГ/МПОГ, специальное положение ТЕ 11 в настоящее время относится к предохранительному устройству, а не к вентиляционному устройству (к N, а не к V).  Следовательно, в ДОПОГ/МПОГ необходимо внести поправки.

2.	Ранее для перевозки упомянутых выше веществ использовались (согласно изданию ДОПОГ 1999 года) цистерны, рассчитанные на 4 бара и оборудованные предохранительным устройством, но не имеющие вентиляционного устройства.

Предложения

3.	Внести поправку в колонку (12) таблицы, содержащейся в главе 3.2 (перечень опасных грузов), применительно к № ООН 1791, 1908, 2014 и 3149, заменив L4BV (+) на L4BN (+).

4.	Исключить специальное положение ТЕ 11 в отношении № ООН 2984 в колонке (13) таблицы А в главе 3.2.

5.	Внести соответствующие поправки в подпункты d) и h) пункта 4.3.4.1.3.

Обоснование

6.	Коды цистерн должны соответствовать специальному положению TE 11, которое гласит:

"TE 11:  Корпуса и их сервисное оборудование должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них не проникали посторонние вещества, чтобы не происходило утечки жидкости и чтобы вообще не возникало опасного избыточного давления внутри корпуса в результате разложения перевозимых веществ".

7.	Эти цистерны, используемые в настоящее время только для конкретных веществ (цистерны, на которых проставлен знак "(+)"), могут также рассматриваться в качестве альтернативных при перевозке других веществ, указанных в свидетельстве об официальном утверждении типа.

8.	Безопасность:  Ее уровень не снижается.

9.	Практическая осуществимость:  Никаких проблем не предвидится, поскольку цель настоящего предложения состоит в исправлении ошибки, допущенной в тексте ДОПОГ/МПОГ.

10.	Контроль за выполнением:  Вопрос о переходных мерах может быть обсужден рабочей группой по цистернам.

-------

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/33.

# Text boxes

GE.07-23070 (R)   120707   120707