| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/39 19 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 6 b) повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Новые положения

Раздел 5.3.1 - Дублирование информационных табло, не видимых снаружи вагонов/транспортных средств

Предложение правительства Австрии

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Возможность замены информационных табло знаками опасности оставляет открытым вопрос о том, должны ли знаки опасности также размещаться на вагонах/ транспортных средствах, если они не видны снаружи. |
| Предлагаемое решение: | Пункты 5.3.1.3.1 и 5.3.1.7.3 должны быть сформулированы более четко. |
| Справочные документы: | - |

_________________

*	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/39.

Введение

1.	Пункт 5.3.1.3.2 предусматривает, что информационные табло, прикрепляемые к большим контейнерам/контейнерам, МЭГК, контейнерам-цистернам и переносным цистернам, которые не видны снаружи перевозящего их вагона/транспортного средства, должны, кроме того, прикрепляться к перевозящим их вагонам/транспортным средствам.  В соответствии с пунктом 5.3.1.7.3 информационные табло, прикрепляемые к контейнерам-цистернам/цистернам вместимостью не более 3 м3 и к малым контейнерам (только ДОПОГ), могут быть заменены знаками опасности, соответствующими пункту 5.2.2.2.  Остается открытым вопрос о последствиях для пункта 5.3.1.3.1.

2.	Согласно МПОГ, малые контейнеры в целом в соответствии с формулировкой, содержащейся в главе 5.3, и примечанием к разделу 5.2.2 рассматриваются в качестве грузового места (упаковки), которое должно иметь маркировку;  по всей видимости, проблем в этой связи не возникает, причем вполне возможно аналогичное толкование и пункта 5.3.1.7.3 ДОПОГ.  В таком случае с учетом единообразной формулировки в пункте 5.3.1.7.3 аналогичное положение следовало бы также применять к контейнерам-цистернам/цистернам.

3.	Это решение соответствует формулировке, согласно которой информационные табло можно заменять знаками опасности, но в таком случае пункт 5.3.1.7.3 лишается смысла.  Его применение также не вызывает трудностей, поскольку дублировать следует только информационные табло, которые используются в качестве таковых.  Знаки опасности априори не требуют дополнительного разъяснения.

4.	В условиях эквивалентной опасности различие (прикрепление информационных табло или знаков опасности) носит лишь формальный характер, однако существуют сомнения по поводу желательности такого результата.  В соответствии с порядком изложения предписаний можно утверждать, что прежде всего надлежит требовать использования информационных табло, и при необходимости в упомянутых случаях допускается их дублирование и в конечном счете их замена знаками опасности.

5.	Именно по этой причине правительство Австрии предлагает обсудить данную проблему и в качестве альтернативы вносит два предложения, с тем чтобы юридически закрепить предполагаемый результат.

Предложение

Вариант 1 (без дублирования)

6.	В конце пункта 5.3.1.3 добавить следующее ПРИМЕЧАНИЕ:

"ПРИМЕЧАНИЕ:  Это требование не применяется в тех случаях, когда вместо информационных табло используются знаки опасности в соответствии с пунктом 5.3.1.7.3".

Вариант 2 (дублирование)

7.	Пункт 5.3.1.7.3 читать следующим образом:

"5.3.1.7.3  В случае контейнеров-цистерн/цистерн вместимостью не более 3 м3 и малых контейнеров (только ДОПОГ) длина знаков опасности может быть уменьшена до 100 мм".

-----

# Text boxes

GE.07-23173   (R)     130707    130707