| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/12 27 February 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым к

Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)(

Тринадцатая сессия

Женева, 17-18 июня 2008 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ,
ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ((

Сообщение Центральной комиссии судоходства по Рейну (ЦКСР)(((

ЦКСР предлагает внести в часть 9 следующие поправки с целью обновления положений подразделов 9.1.0.40, 9.3.1.40, 9.3.2.40 и 9.3.3.40, касающихся средств пожаротушения.

1.	…40.2.1 Огнетушащие вещества

Включить подпункт d) следующего содержания:

"d) FK-5-1-12 (додекафтрор-2-метилпентанон-3)".

2.	...40.2.4

Добавить в подпункт b) предложение следующего содержания:

"В частности, огнетушащее вещество должно также действовать под настилом".

3.	…40.2.5 e)

ii)	Читать следующим образом:

"ii)	действий экипажа при включении системы и при входе в защищаемое помещение после включения системы или заполнения огнетушащим веществом, в частности с учетом возможного присутствия токсичных веществ".

4.	…Включить новые пункты 9.1.0.40.2.13, 9.3.1.40.2.13, 9.3.2.40.2.13 и 9.3.3.40.2.13 следующего содержания:

"Системы пожаротушения, использующие FK-5-1-12

Помимо требований, изложенных в пунктах 9.1.0.40.2.1-9.1.0.40.2.9/9.3.1.40.2.1-9.3.1.40.2.9/9.3.2.40.2.1-9.3.2.40.2.9/9.3.3.40.2.1-9.3.3.40.2.9, системы пожаротушения, использующие FK-5-1-12 в качестве огнетушащего вещества, должны отвечать следующим предписаниям:

а)	При наличии нескольких помещений, имеющих различный общий объем, каждое помещение должно быть оборудовано собственной системой пожаротушения.

b)	Каждый резервуар с FK-5-1-12, расположенный в защищаемом помещении, должен быть оборудован устройством, предотвращающим образование избыточного давления.  Это устройство должно безопасным образом обеспечивать рассеяние содержимого резервуара в защищаемом помещении в случае, если указанный резервуар подвергается воздействию огня, в то время как система пожаротушения не приведена в действие.

с)	Каждый резервуар должен быть оборудован устройством, позволяющим контролировать давление газа.

d)	Степень наполнения резервуаров не должна превышать 1,00 кг/л.  За удельный объем FK-5-1-12 не под давлением принимается величина, равная 0,0719 м3/кг.

е)	Объем FK-5-1-12, подаваемый в защищаемое помещение, должен достигать по меньшей мере 5,5% общего объема данного помещения.  Выпуск этого количества должен производиться за 10 секунд.

f)	Резервуары с FK-5-1-12 должны быть оборудованы устройством контроля давления, подающим визуально-звуковой аварийный сигнал в рулевой рубке в случае чрезмерной потери огнетушащего вещества.  При отсутствии рулевой рубки этот аварийный сигнал должен подаваться снаружи защищаемого помещения.

g)	После рассеяния концентрация в защищаемом помещении не должна превышать 10,0%".

5.	Пункты 9.1.0.40.2.13, 9.3.1.40.2.13, 9.3.2.40.2.13 и 9.3.3.40.2.13 становятся соответственно пунктами 9.1.0.40.2.14, 9.3.1.40.2.14, 9.3.2.40.2.14 и 9.3.3.40.2.14.

-----

# Footnotes

(	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР).

((	Распространено ЦКСР на немецком языке в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/ WP.15/AC.2/2008/12.

(((	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).