| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/89 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 27 July 2009 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств
Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.13 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам:
Предложение по исправлению 1 к пересмотру 5
Правил № 48 (установка устройств совещания
и световой сигнализации)

Представлено рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии.  В его основу положен неофициальный документ № GRE-61-12, воспроизведенные в приложении III к докладу. Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 16).

Пункт 6.1.4.3 изменить следующим образом:

"6.1.4.3	По длине: спереди транспортного средства. Данное требование считается выполненным, если испускаемый свет не создает непосредственно либо косвенно неудобство для водителя по причине его отражения зеркалами заднего вида и/или другими светоотражающими поверхностями транспортного средства".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.