| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/99 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 7 к Правилам № 65 (специальные предупреждающие огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/7 с поправками, указанными в приложении VI к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 29).

Включить новый пункт 5.2.1 следующего содержания:

"5.2.1 	Напряжение на специальный предупреждающий огонь подается непосредственно от питающей электросети транспортного средства путем прямого подсоединения либо через обычные соединительные разъемы (например: блок прикуривателя)".

Приложение 5,

Пункт 6 изменить следующим образом:

"6.		Если испускаемый свет специального предупреждающего огня состоит из группы в несколько вспышек, то временной интервал ∆ t между непосредственно следующими друг за другом вспышками должен быть очень коротким.

Если интервал времени между пиковыми значениями ∆ t составляет не более 0,04 сек., то импульсы в этом интервале рассматриваются в качестве одной вспышки. Если этот интервал ∆ t является более продолжительным, то в расчет принимается только та вспышка, 
у которой эффективная сила света выше. Кроме того, этот интервал ограничивается в зависимости от соотношения между эффективной силой света вспышек в пределах группы (IL= макс. эффективная сила света в случае самого высокого пикового значения, IL = макс. эффективная сила света в случае самого низкого пикового значения) следующим образом:

если

,

если

".

Включить новый пункт 7.3.2 следующего содержания:

"7.3.2		В случае устройства специального предупреждающего огня категории X, которое включает более одного отдельного элемента, размещение в пространстве при установке на транспортном средстве является приемлемым, когда частичное распределение света каждого из отдельных компонентов совмещается с каждым соседним частичным распределением света в диапазоне горизонтального и вертикального угла, указанного для категории X".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.