| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/109 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 2 August 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.6.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 123 (адаптивные системы переднего освещения (АСПО)))

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ GRE-63-13, воспроизведенный в приложении X к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 43).

Включить новые пункты 6.1.4.4−6.1.4.4.3 следующего содержания:

"6.1.4.4 	В случае системы, в которой используется газоразрядный источник света, через четыре секунды после включения фары, которая была выключена в течение 30 минут или более:

6.1.4.4.1	освещенность в точке HV − в случае системы, обеспечивающей только пучок дальнего света, − должна составлять не менее 
37 500 кд;

6.1.4.4.2	освещенность в точке 50 V при активации пучка ближнего света класса С − в случае систем, обеспечивающих только пучок ближнего света, или же систем, предназначенных для попеременного излучения пучка дальнего и ближнего света, как указано в пункте 5.7 настоящих Правил, − должна составлять не менее 3 100 кд;

6.1.4.4.3 	в любом случае электропитание должно быть достаточным для обеспечения требуемого резкого увеличения импульса тока".

Пункт 6.2.8.2 исключить.

Пункт 6.2.8.3 изменить нумерацию на 6.2.8.2.

Пункты 6.3.4.2−6.3.4.2.3 исключить.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.