|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2010/120 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 4 août 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-cinquante-deuxième session

Genève, 9–12 novembre 2010

Point 4.4.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Considération des projets d’amendements
aux Règlements existants proposés par le GRSP

Proposition de complément 2 à la série 07 d’amendements au Règlement no 14 (Ancrages des ceintures de sécurité)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail de la sécurité passive (GRSP) à sa quarante-septième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/9, tel que modifié dans le rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/47, par. 21). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1).

«5.3.8.3	En dépit du paragraphe 5.3.8.1, au moins une des deux positions ISOFIX doit se situer à la seconde rangée de sièges. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules de la catégorie M1:

a)	Possédant deux portes passagers au maximum, ainsi qu’

b)	Une place assise arrière prévue, où les interférences avec les éléments de transmission et/ou de suspension empêchent l’installation d’ancrages ISOFIX conformément aux prescriptions du paragraphe 5.2.3, et

c)	Ayant un rapport masse/puissance (PMR) supérieur à 140, conformément aux définitions données dans le Règlement no 51, et

d)	Un moteur développant une puissance maximale supérieure à 200 kW. Un tel véhicule ne doit être pourvu que d’un seul système d’ancrage ISOFIX sur une place assise passager prévue, à l’avant combinée à un dispositif de désactivation du coussin gonflable de sécurité.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.