| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/41 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 December 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятидесятая сессия

Женева, 9-12 марта 2010 года

Пункт 4.2.37 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам:
Предложение по дополнению 1
к поправкам серии 03 к Правилам № 107

(Транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (/

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто седьмой сессии в целях включения положений, касающихся транспортных средств "с нависающим этажом", исправления положений, касающихся мест для приоритетной категории пассажиров с ограниченной мобильностью, а также запрещения установки аварийных люков на крыше троллейбусов. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/15, ECE/TRANS/WP.29/GRSG/
2009/16 и неофициальный документ GRSG-97-09 с поправками, указанными в докладе (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/76, пункты 5, 7 и 15). Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1).

Пункт 2.14 изменить следующим образом:

"2.14		"Пол или этаж":"

Включить новые пункты 2.14.1 и 2.14.2 следующего содержания:

"2.14.1	"пол" означает часть кузова, поверхность которой предназначена для стоящих пассажиров, для опоры ног сидящих пассажиров, водителя и любых членов экипажа и для крепления сидений;

2.14.2		"этаж" означает часть пола, предназначенную только для пассажиров".

Приложение 4, рисунок 6, включить в таблице новую сноску 5/ следующего содержания:

"

| Один этаж |
| --- |
| Класс | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Е (мм) | F (мм) |
| A | 550 | 350 | 500 4/ | 1 900 4/ | 900 |
| B | 450 | 300 | 300 | 1 500 | 900 |
| I | 550 | 450 3/ | 500 4/ | 1 900 4/ | 900 |
| II | 550 | 350 | 500 4/ | 1 900 4/ | 900 |
| III | 450 | 300 2/ | 500 4/ | 1 900 4/ 5/ | 900 5/ |
| Два этажа |
| I | LD | 550 | 450 3/ | 500 | 1 800 1/ | 1 020 1/ |
|  | UD | 550 | 450 3/ | 500 | 1 680 | 900 |
| II | LD | 550 | 350 | 500 | 1 800 1/ | 1 020 1/ |
|  | UD | 550 | 350 | 500 | 1 680 | 900 |
| III | LD | 450 | 300 2/ | 500 | 1 800 1/ | 1 020 1/ |
|  | UD | 450 | 300 2/ | 500 | 1 680 | 900 |

5/	В случае транспортного средства, в котором часть этажа расположена непосредственно над отделением водителя, общая высота контрольного устройства может быть уменьшена (посредством уменьшения высоты нижнего цилиндра) с 1 900 мм до 1 680 мм в любой части основного прохода, находящейся перед поперечной вертикальной плоскостью, которая совпадает с центральной линией передней оси."

Приложение 3

Пункт 7.6.1.11 изменить следующим образом:

"7.6.1.11	… транспортные средства классов I и А. На крыше троллейбуса наличие аварийных люков не допускается. Минимальное число люков должно быть следующим:"

Приложение 8

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		Ступеньки

Высота от поверхности земли первой ступеньки по крайней мере одной служебной двери не должна превышать 250 мм для транспортных средств классов I и А и 320 мм для транспортных средств классов II, III и В. В случае, когда этому требованию удовлетворяет только одна служебная дверь, не должно быть предусмотрено никаких ограждений или указателей, которые препятствовали бы использованию этой двери как для входа, так и для выхода.

В качестве альтернативного варианта для транспортных средств классов I и А первая от земли ступенька не должна превышать 270 мм в двухдверных проемах: на выходе и на входе.

Может быть задействована система опускания пола и/или выдвижная ступенька.

Высота ступенек у вышеупомянутой двери (вышеупомянутых дверей) в проходе, обеспечивающем доступ, и в основном проходе не должна превышать 200 мм для транспортных средств классов I и А и 250 мм для транспортных средств классов II, III и В.

Переход из заглубленного основного прохода к пространству для сидящих пассажиров не рассматривается как ступенька."

Пункт 3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.1		Сиденья должны быть обращены либо вперед, либо назад по направлению движения, размещаться вблизи служебной(ых) двери (дверей), предназначенной(ых) для посадки и высадки, и устанавливаться с соблюдением положений пункта 3.1."

# Footnotes

(/	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.