| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/43 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 18 December 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятидесятая сессия

Женева, 9-12 марта 2010 года

Пункт 4.2.43 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам:
Предложение по дополнению 3
к первоначальному варианту Правил № 125

(Поле обзора водителя спереди)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (/

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто седьмой сессии в целях уточнения положений, касающихся помехи, создаваемой ободом рулевого колеса и приборной доской внутри рулевого колеса. В его основу положен неофициальный документ GRSG-97-25, содержащийся в приложении VI к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/76, пункт 37). Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1).

Содержание, добавить следующую новую ссылку на новый рисунок 7:

- "…

- Приложение 4:	Метод определения …

…

Рис. 6:	Контрольная площадка

Рис. 7:	Определение зоны «S»"

Пункт 5.1.3 изменить следующим образом:

"5.1.3		За исключением предусмотренного в пунктах 5.1.3.1 и 5.1.3.2, помимо помех, создаваемых передними стойками кузова, разделительными стойками неподвижных или подвижных форточек или секций боковых окон, внешними радиоантеннами, зеркалами заднего вида и стеклоочистителями, в поле прямого обзора водителя спереди в пределах 180° не должно быть никаких помех ниже горизонтальной плоскости, проходящей через точку V1 над тремя плоскостями, проходящими через точку V2, одна из которых перпендикулярна плоскости X-Z и отклоняется от горизонтальной плоскости на 4° вниз в направлении вперед, а две другие перпендикулярны плоскости Y-Z и отклоняются от горизонтальной плоскости на 4° вниз (см. приложение 4, добавление, рис. 4)".

Включить новый пункт 5.1.3.2 следующего содержания:

"5.1.3.2	Допускается помеха между плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся не менее чем на 1° от горизонтальной плоскости вниз, и плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся от горизонтальной плоскости на 4° вниз, если коническая проекция этой помехи, исходящая из точки V2, на зону "S", как она определена в пункте 5.1.3.2.1, не превышает 20% данной зоны. Рулевое колесо, если оно регулируемое, устанавливается в обычное положение, указанное изготовителем, либо - в случае невозможности - в среднее положение, определяемое исходя их предельных значений диапазона (диапазонов) его регулировки".

Включить новые пункты 5.1.3.2.1 и 5.1.3.2.2 следующего содержания:

"5.1.3.2.1	Зона "S" (см. приложение 4, добавление, рис. 7) представляет собой вертикальный прямоугольник, очерченный в плоскости, перпендикулярной оси координат Х, и отстоящий на расстоянии 1 500 мм от точки V2 в направлении вперед. Верхний край зоны "S" определяется плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся от горизонтальной плоскости на 1° вниз в направлении вперед. Нижний край зоны "S" определяется плоскостью, проходящей через точку V2 и отклоняющейся от горизонтальной плоскости на 4° вниз в направлении вперед. Левый и правый края зоны "S" являются вертикальными и образуются линиями пересечения трех плоскостей с наклоном под углом 4°, как определено в пункте 5.1.2.2 выше.

5.1.3.2.2	В случае ветрового стекла, отстоящего от точки V2 в направлении вперед более чем на 1 500 мм, соответственно может увеличиваться и расстояние между зоной "S" и точкой V2".

Приложение 4, добавление, включить следующий новый рисунок 7:

"Рис. 7: Определение зоны "S"

(пункт 5.1.3.2)

"

# Footnotes

(/	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

1 500 мм

V2

Зона "S"