|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2010/51 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 décembre 2009 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent cinquantième session

Genève, 9-12 mars 2010

Point 4.2.46 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958: examen des projets d’amendements
aux Règlements existants

Proposition de rectificatif 1 du complément 2 à la série 05 d’amendements au Règlement no 49 (Émissions des moteurs à allumage par compression et à allumage commandé (fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel))

Communication du secrétaire du groupe informel de la procédure mondiale harmonisée d’homologation des véhicules utilitaires lourds (WHDC)*

Le texte ci-après vise à modifier les paragraphes 7.6.3 (période de stabilisation à chaud) et 8.6.3 (calcul des émissions spécifiques) afin de trancher, s’agissant de l’amendement 1 au RTM no 4 (document ECE/TRANS/WP.29/2009/121), la question des choix en ce qui concerne la période de stabilisation à chaud et le facteur de pondération pour le démarrage à froid. D’autres modifications visent à détailler le texte et à rectifier des erreurs dans le document ECE/TRANS/WP.29/2009/114, en conformité avec les modifications proposées dans le document ECE/TRANS/WP.29/2010/48 pour l’amendement 2 au RTM no 4. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte du document ECE/TRANS/WP.29/2009/114 sont indiquées en caractères gras ou biffés. Le Forum mondial a accepté d’élaborer le document correspondant en vue de le mettre aux voix à sa session, soit de mars soit de juin 2010, étant entendu que ce document fera d’abord l’objet d’un examen par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa session de janvier 2010.

Annexe 4B,

Paragraphe 3.2, ajouter et rectifier les symboles comme suit:

| «Symbole | Unité | Terme |
| --- | --- | --- |
| a1 | - | Pente de la droite régression |
| a0 | - | Ordonnée à l’origine de la droite de régression |
| cgas | ppm/% vol | Concentration des constituants gazeux |
| er ep | g/kWh | Émissions spécifiques pendant la régénération |
| kr | - | Facteur de régénération |
| kr,u | - | Facteur d’ajustement de la régénération à la hausse |
| kr,d | - | Facteur d’ajustement de la régénération à la baisse |
| mb mf,d | mg | Masse des particules recueillies dans l’air de dilution |
| mf | mg | Masse du filtre de collecte des particules |
| mp mf | mg | Masse des particules recueillies |
| Md | g/mol | Masse molaire de l’air de dilution |
| Mf | Nm | Couple absorbé par les accessoires/équipements à monter |
| Mr | Nm | Couple absorbé par les accessoires/équipements à démonter |
| nr | - | Nombre de mesures avec pendant la régénération |
| Pf | kW | Puissance absorbée par les accessoires/équipements à monter |
| Pr | kW | Puissance absorbée par les accessoires/équipements à démonter |
| r2 | - | Coefficient de détermination |
| s |  | Écart type |
| u | - | Rapport entre les densités (ou les masses molaires) des constituants gazeux et du gaz d’échappement divisé par 1 000». |

Paragraphe 6.3.5, modifier comme suit:

«6.3.5	Travail au cours du cycle du moteur

Le calcul du travail de référence et du travail effectif au cours du cycle (voir par. 7.4.8 et 7.8.6) doit être effectué sur la base de la puissance du moteur conformément au paragraphe 6.3.1. Dans ce cas, Pf Pa et Pr Pb dans l’équation 4 sont nuls, et P est égal à Pm.

Si des accessoires/équipements sont installés conformément aux paragraphes 6.3.2 et/ou 6.3.3, la puissance qu’ils absorbent doit être utilisée pour corriger comme suit chaque puissance instantanée Pm,i au cours du cycle:

(4)

où:

Pm,i	est la puissance mesurée du moteur, en kW;

Pf,i	est la puissance absorbée par les accessoires/équipements à monter, en kW;

Pr,i	est la puissance absorbée par les accessoires/équipements à démonter, en kW.».

Paragraphe 6.6.2, modifier comme suit:

«6.6.2	Régénération périodique

…

Eu égard au calcul des émissions spécifiques visé au paragraphe 8.6.3, les facteurs d’ajustement de la régénération doivent être appliqués comme suit:

e)	pour un essai sans régénération, kr,u doit, respectivement, être multiplié par la valeur e des émissions spécifiques ou lui être ajouté dans les équations 69, 70a ou 70b;

f)	pour un essai avec régénération, kr,d doit, respectivement, être multiplié par la valeur e des émissions spécifiques ou lui être ajouté en être soustrait dans les équations 69, 70a ou 70b;

À la demande du constructeur…».

Paragraphe 7.3, organigramme, dernier cadre, modifier comme suit la ligne suivante:

«Collecte et évaluation des données 			paragraphe 7.6.6/7.7.4».

Paragraphe 7.4.7, modifier comme suit:

«7.4.7	Dénormalisation des valeurs du couple du moteur

… doivent être dénormalisées au moyen de la courbe de conversion déterminée conformément au paragraphe 7.4.3, comme suit:

(10)

où:

Mnorm,i	est le couple normalisé, en %;

Mmax,i	est le couple maximal d’après la courbe de conversion, en Nm;

Mf,i	est le couple absorbé par les accessoires/équipements à monter, en Nm;

Mr,i	est le couple absorbé par les accessoires/équipements à démonter, en Nm.

Si les accessoires/équipements sont montés conformément au paragraphe 6.3.1 et à l’annexe 7, Mf Ma et Mr Mb sont nuls.

…».

Paragraphe 7.6.3, modifier comme suit:

«7.6.3	Période de stabilisation à chaud

Immédiatement après l’exécution de l’essai de démarrage à froid, le moteur doit être conditionné pour l’essai de démarrage à chaud et soumis à une période de stabilisation à chaud d’une durée de 10 ± 1 min subir une phase de stabilisation à chaud d’une durée de 5 ± 1 min.».

Paragraphe 7.8.4, modifier comme suit:

«7.8.4	Vérification de la dérive

…

Pour la dérive de l’analyseur, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)	Les réponses à la mise à zéro et au calibrage avant et après l’essai peuvent être directement insérées dans l’équation 66 appliquées aux dispositions du paragraphe 8.6.1 relatives au calcul de la dérive sans que soit déterminée la dérive;

b)	Si la dérive différence entre les résultats avant et après l’essai est inférieure à 1 % de la gamme des valeurs, les concentrations mesurées peuvent être utilisées non corrigées ou peuvent être corrigées pour la dérive conformément au paragraphe 8.6.1;

c)	Si la dérive différence entre les résultats avant et après l’essai est égale ou supérieure à 1 % de la gamme des valeurs, l’essai est annulé ou les concentrations mesurées sont corrigées pour la dérive conformément au paragraphe 8.6.1.».

Paragraphe 7.8.7, modifier comme suit:

«7.8.7	Statistiques permettant la validation du cycle d’essai

On doit effectuer pour le régime, le couple et la puissance des régressions linéaires des valeurs réelles (nact, Mact, Pact) en fonction des valeurs de référence (nref, Mref, Pref) aussi bien pour le cycle d’essai WHTC que pour le cycle WHSC.

Afin de réduire le plus possible le biais résultant du décalage dans le temps entre les valeurs réelles et les valeurs de référence au cours du cycle, toute la séquence des signaux de régime et de couple réels peut être avancée ou retardée par rapport à la séquence de signaux de régime et de couple de référence. Si les signaux réels sont décalés, le régime et le couple doivent l’être de la même valeur et dans le même sens.

On applique la méthode des moindres carrés, l’équation de meilleur ajustement ayant la forme:

y = a1x + a0									(11)

où:

y	est la valeur réelle du régime (min-1), du couple (Nm), ou de la puissance (kW);

a1	est la pente de la droite de régression;

x	est la valeur de référence du régime (min-1), du couple (Nm), ou de la puissance (kW);

a0	est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression.

L’erreur type…».

Paragraphe 8.4.2.3, modifier comme suit:

«…

où:

ugas	est la valeur respective le rapport entre la masse volumique du constituant mesuré indiquée dans le tableau 5 et celle des gaz d’échappement;

…».

Paragraphe 8.4.2.4, modifier comme suit:

«…

où:

ugas,i	est calculé à partir des équations 38 ou 39 le rapport instantané de masse volumique entre le constituant des gaz d’échappement et les gaz d’échappement;

…».

Paragraphe 8.5.2.3.1, modifier comme suit:

«…

où:

ugas	est la valeur respective le rapport entre la masse volumique du constituant mesuré indiquée dans le tableau 6 et celle des gaz d’échappement;

…».

Paragraphe 8.6.3, modifier comme suit:

«8.6.3	Calcul des émissions spécifiques

Les émissions spécifiques egas ou ePM (en g/kWh) doivent être calculées pour chaque constituant individuel d’une manière indiquée ci-après qui dépend du type de cycle d’essai.

Pour l’essai WHSC, l’essai WHTC à chaud, ou l’essai WHTC à froid, l’équation la formule ci-après doit être utilisée:

(69)

où:

m	est la masse des émissions du constituant, en g/essai;

Wact	est le travail effectif au cours du cycle, déterminé conformément au paragraphe 7.8.6, en kWh.

Pour l’essai WHTC, le résultat final doit être une moyenne pondérée des résultats de l’essai de démarrage à froid et de l’essai de démarrage à chaud, calculée selon l’équation suivante selon l’une des formules suivantes:

(70)

(70b)

Les Parties contractantes choisiront.

où:

mcold	est la masse des émissions du constituant pendant l’essai de démarrage à froid, en g/essai;

mhot	est la masse des émissions du constituant pendant l’essai de démarrage à chaud, en g/essai;

Wact,cold	est le travail effectif au cours du cycle pendant l’essai de démarrage à froid, en kWh;

Wact,hot	est le travail effectif au cours du cycle pendant l’essai de démarrage à chaud, en kWh.

Si la régénération périodique conformément au paragraphe 6.6.2 s’applique, les facteurs d’ajustement kr,u ou kr,d doivent, respectivement, être multipliés par la valeur e des émissions spécifiques ou lui être ajoutés comme indiqué dans les équations 69 et 70.».

Paragraphes 3.1.10, 3.1.20, 3.2, 7.5.6, 7.6.6, 7.7.4, 8.1.2, 8.1.3, 8.4.3.1, 8.4.3.2.2, 8.5.2.3.1, 8.5.2.3.2, 8.5.2.3.3, 8.5.3.1, 9.2 tableau 7, 9.3.11, 9.4.6.3, A.3.1.3, A.3.2.1, A.3.2.2, A.3.2.3, A.3.2.4, A.3.2.5, remplacer air de dilution par diluant.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.