| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 31 May 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Девятнадцатая сессия

Женева, 22−25 августа 2011 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок
в Правила, прилагаемые к ВОПОГ

Пункт 7.2.4.18.1

Передано правительством Бельгии

Введение

1.	Положения, касающиеся создания подушки для груза и инертной атмосферы, в настоящее время изложены в пункте 7.2.4.18.1. В последние годы некоторые танкеры были оснащены генераторами инертного газа нового типа с разделением на кислород и азот. Несмотря на то, что в пункте 7.2.4.18.2 уже изложены конкретные требования, касающиеся инертного газа (со ссылкой на таблицу С), представляется необходимым сформулировать общее правило, содержащее минимальные требования в отношении работы этих генераторов.

2.	Настоящее предложение нацелено на то, чтобы вновь включить положение о том, что содержание кислорода в инертном газе должно быть менее 8% по объему.

3.	Комитет по вопросам безопасности мог бы обсудить вопрос о том, не следует ли в будущем включить в подраздел 9.3.Х.18 требования по безопасности генераторов инертного газа (выпуск кислорода, обнаружение газов, системы невозвратных клапанов…).

Предложения

4.	В конце пункта 7.2.4.18.1 добавить текст следующего содержания:

"Создание инертной атмосферы или подушки должно осуществляться таким образом, чтобы содержание кислорода в инертном газе составляло менее 8% по объему".

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/22.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010-2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 b)).