|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/142 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 29 août 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 13.2 de l’ordre du jour provisoire

Examen et vote par l’AC.3 concernant des projets

de Règlements techniques mondiaux ou des projets

d’amendements à des Règlements techniques mondiaux existants

Proposition de rectificatif 1 à l’amendement 1 au Règlement technique mondial no 4 (Procédure mondiale harmonisée d’homologation des véhicules utilitaires lourds (WHDC))

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte reproduit ci-après, qui a été adopté par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa soixante-deuxième session, propose quelques corrections de forme. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/9, non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/62, par. 14 et 15). Il est transmis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité exécutif (AC.3) pour examen et vote.

Paragraphe 8.6.2, modifier comme suit:

«8.6.2	Calcul des HCNM et du CH4

Le calcul des…

…

Les concentrations de HCNM et de CH4 sont calculées comme suit par la méthode a):

= 			(67)

= 			(68)

…».

Paragraphe 9.5.5, modifier comme suit:

«9.5.5	Vérification du système complet

Pour déterminer la justesse totale du système de prélèvement CVS et du système d’analyse, on introduit une masse connue d’un gaz polluant dans le système, celui-ci fonctionnant de manière normale. Le polluant est analysé, et sa masse déterminée conformément au paragraphe 8.5.2.4, sauf dans le cas du propane, pour lequel on applique un facteur u de 0,000507 au lieu de 0,000480 pour les HC. L’une ou l’autre des deux méthodes suivantes doit être appliquée.».

Paragraphe A.4.2, modifier comme suit:

«A.4.2	Analyse de régression

…

L’erreur type d’estimation (SEE) est calculée comme suit:

(96)

…».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements, en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.