|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2012/11 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 3 avril 2012 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante et unième session

Genève, 25 juin-4 juillet 2012

Point 3 b) de l’ordre du jour provisoire

Inscription, classement et emballage: divers

Affectation d’instructions d’emballage en GRV
au numéro ONU 3089

Communication de l’expert de l’Allemagne

Introduction

1.	Il existe deux rubriques pour le numéro ONU 3089, poudre métallique inflammable n.s.a., classe 4.1. L’instruction d’emballage IBC08 est affectée au numéro ONU 3089 groupe d’emballage II alors que l’instruction IBC06 est affectée au numéro ONU 3089 groupe d’emballage III. Par conséquent, les GRV en carton, en bois et les GRV souples sont autorisés pour la matière du groupe d’emballage II mais sont interdits pour celle du groupe d’emballage III, pourtant moins dangereuse. En outre, cette affectation n’est pas conforme aux principes directeurs.

Proposition

2.	Il est proposé de modifier comme suit la rubrique du numéro ONU 3089, groupe d’emballage III dans la Liste des marchandises dangereuses: colonne 8: remplacer «IBC06» par «IBC08»; colonne 9: ajouter «B2, B4».

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2011-2012, adopté par le Comité à sa cinquième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/76, par 116, et ST/SG/AC.10/38, par. 16).