|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/2012/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 13 février 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Quatre-vingt-douzième session

Genève, 7-11 mai 2012

Point 6 c) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendement aux annexes A et B de l’ADR:
nouvelles propositions

Dispositions concernant la sureté relatives 
à certains objets explosibles

Communication du Gouvernement irlandais

Résumé

Résumé analytique: Modifier le texte afin de préciser que les dispositions concernant la sûreté s’appliquent à certains objets explosibles de la liste des marchandises dangereuses à haut risque.

Mesures à prendre: Proposer un texte plus précis en vue de l’édition 2013 de l’ADR et le présenter.

Modifier les exemptions relatives aux quantités transportées par unité de transport en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sûreté applicables à certains objets explosibles.

Documents de référence: ST/SG/AC.10/C.3/56 (rapport du Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses sur sa vingt-huitième session − décembre 2005);

ST/SC/AC.10/C.3/2005/39, soumis au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses à sa vingt-huitième session;

ECE/TRANS/WP.15/197 (rapport du Groupe de travail sur sa quatre-vingt-quatrième session);

Document informel: INF.14 (Royaume-Uni), soumis au Groupe de travail à sa quatre-vingt-quatrième session;

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/30/Add.1 (rapport du Groupe de travail ad hoc sur l’harmonisation du RID/ADR/ADN avec le Règlement type pour le transport des marchandises dangereuses).

Introduction

1.	À sa quatre-vingt-quatrième session, le Groupe de travail a adopté la proposition du Royaume-Uni visant à ce que les dispositions concernant la sûreté énoncées au chapitre 1.10 soient applicables à tous les objets des numéros ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500, quelle que soit la quantité transportée.

2.	Toutefois, ces objets peuvent être affectés à différents numéros ONU selon leur mode d’emballage, or, en vertu de l’application des paragraphes 1.10.4 et 1.1.3.6.2, les dispositions concernant la sûreté énoncées au chapitre 1.10 ne s’y appliquent pas lorsque les quantités transportées ne sont pas supérieures à celles mentionnées au paragraphe 1.1.3.6.3. Les objets concernés sont les suivants:

| Numéro ONU | Désignation officielle de transport | Autres numéros ONU |
| --- | --- | --- |
| 0029 | Détonateurs non électriques | 0267, 0455 |
| 0030 | Détonateurs électriques | 0255, 0456 |
| 0059 | Charges creuses sans détonateur | 0439, 0440, 0441 |
| 0065 | Cordeau détonant souple | 0289 |
| 0073 | Détonateurs pour munitions | 0364, 0365, 0366 |
| 0288 | Cordeau détonant à section profilée | 0237 |
| 0290 | Cordeau détonant à charge réduite | 0104 |
| 0360 | Assemblage de détonateurs non électriques | 0361, 0500 |
| 0364 | Détonateurs pour munitions | 0073, 0365, 0366 |
| 0439 | Charges creuses sans détonateur | 0059, 0440, 0441 |

3.	Il convient d’éliminer cette anomalie afin qu’il ne soit plus possible que de grandes quantités d’objets sensibles du point de vue de la sûreté intéressant tout particulièrement les terroristes et autres criminels puissent être transportées sans qu’aucune disposition concernant la sûreté ne soit appliquée.

Rappel des faits

4.	En décembre 2005, le Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses de l’ONU a admis le principe selon lequel l’affectation à une division de risque reposait sur des considérations de sécurité et non de sûreté. En conséquence, il a adopté la proposition du Royaume-Uni (ST/SG/AC.10/C.3/2005/39) selon laquelle, pour des raisons de sûreté, certain objets explosibles classés dans la Division 1.4 (nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500) devraient être classés dans la catégorie des marchandises dangereuses à haut risque. Le tableau 1.4.1 du Règlement type a été modifié en conséquence.

5.	En mai 2008, le Groupe de travail a adopté la proposition du Royaume-Uni visant à rendre les dispositions concernant la sûreté (chap. 1.10) applicables aux objets affectés à ces numéros ONU, et les paragraphes 1.1.3.6.2 et 1.10.4 de l’ADR ont été modifiés en conséquence (ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1). Cela a permis de régler les problèmes de sûreté liés à ces numéros particuliers mais, tel que susmentionné, ces objets peuvent être affectés à d’autres numéros ONU en fonction de leur mode d’emballage.

6.	Au chapitre 1.10, par «marchandises dangereuses à haut risque», il est entendu celles «qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives». En raison des décisions susmentionnées, la liste comprend désormais tous les explosifs affectés aux divisions 1.1, 1.2 et 1.5, ceux affectés à la Division 1.3 appartenant au groupe de compatibilité C, ainsi que les numéros ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 de la Division 1.4.

7.	Le fait de classer des matières et objets explosibles dans la catégorie des marchandises dangereuses à haut risque signifie que les dispositions de sûreté énoncées au chapitre 1.10 deviennent applicables et que, en conséquence, les transporteurs, les expéditeurs et les autres entités intervenant dans le transport de ces marchandises dangereuses sont tenus d’adopter et d’appliquer effectivement des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au paragraphe 1.10.3.2.

8.	Certains objets explosibles peuvent être classés dans la Division 1.1 ou 1.2, alors que, avec un mode d’emballage différent, ils peuvent être classés dans la Division 1.4. Il s’agit d’une pratique courante suivie pour des raisons de sécurité, puisque lorsqu’ils sont emballés en tant qu’objets appartenant à la Division 1.4, les objets explosibles ne présentent «qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport», alors que lorsqu’ils sont emballés en tant qu’objets appartenant à la Division 1.1, ils comportent «un risque d’explosion en masse … qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement» ou que lorsqu’ils sont emballés en tant qu’objets appartenant à la Division 1.2, ils comportent «un risque de projection sans risque d’explosion en masse».

Ainsi, un détonateur électrique peut être emballé de telle façon qu’il soit affecté au:

Numéro ONU 0030 Division 1.1B; ou

Numéro ONU 0255 Division 1.4; ou

Numéro ONU 0456 Division 1.4S.

9.	Les principaux objets explosibles concernés sont les détonateurs, les assemblages de détonateurs de tous types et certains autres objets. Sensibles du point de vue de la sûreté, ces objets intéressent tout particulièrement les terroristes et autres criminels, car ils sont indispensables aux engins explosifs artisanaux, et sont extrêmement difficiles à fabriquer ou à obtenir de manière illégale.

Situation actuelle et problème ciblé

10.	L’ADR contient une anomalie, car la prescription 1.10.4 ne s’applique que lorsque les quantités transportées à bord d’une unité de transport sont supérieures à celles prévues au paragraphe 1.1.3.6.3 (à l’exception des numéros ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500). Si la quantité transportée est inférieure à cette limite fixée pour la catégorie de transport donnée, alors en vertu des dispositions du paragraphe 1.1.3.6.2, les marchandises peuvent être transportées sans que certaines prescriptions soient applicables, y compris les dispositions concernant la sûreté énoncées au chapitre 1.10. Tous les objets concernés (nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0288, 0290, 0360, 0364 et 0439) appartiennent à la catégorie de transport 1. À ce titre, l’unité de transport peut contenir jusqu’à 20 kg (masse nette) de matières explosibles sans que les dispositions concernant la sûreté ne soient appliquées.

11.	Comme, en règle générale, ces objets ne contiennent que de petites quantités de matières explosibles très sensibles, normalement, pour les détonateurs munis de moins d’un gramme d’explosif, jusqu’à 20 000 objets individuels peuvent être transportés sans qu’aucune disposition concernant la sûreté ne s’applique. Si une unité de transport chargée de ce type d’objets venait à tomber entre les mains de terroristes ou de criminels, les répercussions seraient catastrophiques, car ces 20 000 objets pourraient être utilisés comme moyen d’amorçage pour 20 000 engins explosifs artisanaux distincts.

12.	Les objets explosibles concernés, ainsi que les numéros ONU qui peuvent leur être affectés et les valeurs à partir desquelles les dispositions du chapitre 1.10 s’appliquent, sont présentés dans le tableau ci-après.

| Désignation officielle de transport (no ONU donné) | Numéro ONU | Classe de danger | Catégorie de transport | Application des dispositions du chapitre 1.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Détonateurs de mine de sautage non électriques (no ONU 0029) | 0029 | 1.1B | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport (environ 20 000 unités) |
|  | 0267 | 1.4B | 2 | Oui − Toujours |
|  | 0455 | 1.4S | 4 | Oui − Toujours |
| Détonateurs de mine de sautage électriques (no ONU 0030) | 0030 | 1.1B | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport (environ 20 000 unités) |
|  | 0255 | 1.4B | 2 | Oui − Toujours |
|  | 0456 | 1.4S | 4 | Oui − Toujours |
| Charges creuses sans détonateur (nos ONU 0059 et 0439) | 0059 | 1.1D | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport |
|  | 0439 | 1.2D | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport |
|  | 0440 | 1.4D | 2 | Oui − Toujours |
|  | 0441 | 1.4S | 4 | Oui − Toujours |
| Cordeau détonant souple (no ONU 0065) | 0065 | 1.1D | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport |
|  | 0289 | 1.4D | 2 | Oui − Toujours |
| Détonateurs pour munitions (nos ONU 0073 et 0364) | 0073 | 1.1B | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport (environ 20 000 unités) |
|  | 0364 | 1.2B | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport (environ 20 000 unités) |
|  | 0365 | 1.4B | 2 | Oui − Toujours |
|  | 0366 | 1.4S | 4 | Oui − Toujours |
| Cordeau détonant à section profilée (no ONU 0288) | 0288 | 1.1D | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport |
|  | 0237 | 1.4D | 2 | Oui − Toujours |
| Cordeau détonant à charge réduite à enveloppe métallique (no ONU 0290) | 0290 | 1.1D | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport |
|  | 0104 | 1.4D | 2 | Oui − Toujours |
| Assemblage de détonateurs de mine de sautage non électriques (no ONU 0360) | 0360 | 1.1B | 1 | Uniquement lorsque >20 kg (CNME*) dans l’unité de transport (environ 20 000 unités) |
|  | 0361 | 1.4B | 2 | Oui − Toujours |
|  | 0500 | 1.4S | 4 | Oui − Toujours |

*  CNME: contenu net de matières explosibles.

13.	Cette liste montre clairement que, pour le même objet explosible, l’applicabilité des dispositions concernant la sûreté énoncées au chapitre 1.10 dépend du mode d’emballage et de la classe de l’objet. Pour en revenir à l’exemple des détonateurs électriques, si ceux-ci sont emballés en tant que numéro ONU 0255, Division 1.4B ou numéro ONU 0456, Division 1.4S, alors les dispositions concernant la sûreté doivent être appliquées quelle que soit la quantité transportée, alors que s’ils sont emballés en tant que numéro ONU 0030, Division 1.1B, alors ces dispositions ne s’appliquent que si leur masse est supérieure à 20 kg (environ 20 000 objets distincts) dans l’unité de transport.

14.	Il convient de régler ce problème d’urgence afin que les dispositions concernant la sûreté s’appliquent unilatéralement à ces objets explosibles sensibles du point de vue de la sûreté quels que soient leur numéro ONU et leur classe (celle-ci ne concernant que la sécurité).

Proposition

15.	Modifier les paragraphes 1.1.3.6.2 et 1.10.4 de façon que les numéros ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0288, 0290, 0360, 0364 et 0439 ne soient pas exemptés des dispositions concernant la sûreté énoncées au chapitre 1.10, même si les quantités transportées sont inférieures aux valeurs limites établies au paragraphe 1.1.3.6.3.

Modifier comme suit le premier tiret du paragraphe 1.1.3.6.2:

«-	Chapitre 1.10, à l’exception des explosifs de la classe 1, Division 1.4 des numéros ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0361, 0360, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500;».

Modifier la première phrase du paragraphe 1.10.4 comme suit:

«Conformément aux dispositions du 1.1.3.6, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s’appliquent pas lorsque les quantités transportées en colis à bord d’une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3, à l’exception des numéros ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0361, 0360, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 (voir premier tiret du 1.1.3.6.2).».

# Footnotes

Le présent document est soumis conformément au paragraphe 1 c) du mandat du Groupe de travail, tel qu’il figure dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 et qui prévoit que le Groupe doit «développer et mettre à jour l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)».