| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2012/8 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 December 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 19−23 марта 2012 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Прочие вопросы

Согласование с Типовыми правилами ООН

Передано правительством Швейцарии,

Резюме

Существо предложения: Группе экспертов по опасным грузам (DGP) ИКАО следует учесть те трудности, которые могут возникнуть при перевозке изделий подкласса 1.4S в соответствии с главой 3.4 на наземном участке перевозки. Предлагаемое решение: Предложить DGP ИКАО пересмотреть ее решение не применять положения главы 3.4 к изделиям подкласса 1.4S. Справочные документы: Неофициальный документ INF.40, представленный на сороковой сессии Подкомитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов.

1.	В ходе своей сороковой сессии Подкомитет экспертов ООН по перевозке опасных грузов был проинформирован в неофициальном документе INF.40 о решениях, принятых DGP  ИКАО.  К их числу относится изложенное в пункте 5 решение, согласно которому DGP решила не принимать положения главы 3.4 для изделий подкласса 1.4S. Причина состояла в том, что в случае воздушной перевозки требования, которые применяются к упаковкам, содержащим ограниченные количества, не отличаются от требований, предъявляемых при перевозках, осуществляемых не в соответствии с главой 3.4.

2.	Это решение может создать проблемы в ходе перевозок в транспортной цепи, включающей наземную перевозку на одном из участков. Действительно, эти грузы будут перевозиться в таре, на которой будут размещены знаки опасности, и будут сопровождаться "Декларацией на опасные грузы", как в случае любой перевозки опасных грузов, при которой не применяются освобождения, предусмотренные в главе 3.4. Таким образом, на наземных участках перевозки на них не смогут распространяться облегченные требования, предусмотренные в главе 3.4. Следовательно, на них будут распространяться все положения МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ. Транспортный документ должен будет дополняться сведениями, необходимыми для наземной перевозки (например, код ограничения проезда через туннели, инструкции для водителя, подготовка водителя и т.д.).

3.	В том же пункте 5 неофициального документа INF.40 указано, что воздушный транспорт будет принимать к перевозке без каких-либо формальностей упаковки, маркированные в соответствии с главой 3.4 согласно правилам других видов транспорта. Однако в отличие от воздушных перевозок глава 3.4 не требует нанесения знаков опасности вместе с маркировочным знаком, предусмотренном в пункте 3.4.7, так что упаковка, перевозимая только с нанесенным на нее маркировочным знаком, предусмотренным в пункте 3.4.7, в соответствии с положениями главы 3.4 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, не отвечает автоматически требованиям воздушного транспорта в отношении нанесения знаков опасности. На этой упаковке отсутствуют знаки опасности. Таким образом, на ней необходимо было бы разместить одновременно маркировочный знак согласно пункту 3.4.7 и знаки опасности. С другой стороны, маркировочный знак, предусмотренный в пункте 3.4.8, не будет приниматься воздушным транспортом в случае изделий подкласса 1.4S, так что грузоотправитель, который пожелает воспользоваться освобождением в соответствии с главой 3.4, должен будет в обязательном порядке нанести на упаковку маркировочный знак, предусмотренный в пункте 3.4.7, не забыв при этом нанести также и знаки опасности и маркировку, требуемые в главе 4 части 3 Технических инструкций ИКАО. Однако, даже если это не указано в правилах, присутствие знаков опасности часто интерпретируется как несовместимое с присутствием маркировочного знака LQ, поэтому маркировочный знак, предусмотренный в пункте 3.4.7, в присутствии знаков опасности вполне может создавать трудности при осуществлении наземных перевозок, если в текстах правил не будет дано четкого разъяснения на этот счет.

4.	Проблема состоит в том, что ни грузоотправитель, ни проверяющие органы не информируются об этих обстоятельствах в положениях главы 3.4. Самым простым решением было бы принятие DGP маркировочного знака, предусмотренного в пункте 3.4.8, для рассматриваемых грузов. Совместному совещанию следовало бы обратить на этот факт внимание DGP и Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов.

5.	Если это решение не окажется приемлемым для DGP, необходимо будет рассмотреть возможность дополнения главы 3.4 специальной информацией, касающейся случая перевозки изделий подкласса 1.4S. Например, в пункте 3.4.8 необходимо будет уточнить, что этот маркировочный знак не разрешается использовать в случае веществ подкласса 1.4S, а в пункте 3.4.7 уточнить, что для изделий подкласса 1.4S, предназначенных для воздушной перевозки, маркировочный знак, предусмотренный в пункте 3.4.7, должен быть размещен помимо соответствующей маркировки, требуемой в главе 4 части 3 Технических инструкций ИКАО. Однако это последнее решение представляется нам весьма сложным, и его следовало бы предложить только в том случае, если DGP не пересмотрит своего решения не применять положения главы 3.4 в отношении рассматриваемых изделий.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2012/8.