| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/16 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 November 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцатая сессия

Женева, 23−27 января 2012 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила,
прилагаемые к ВОПОГ: прочие предложения

Средства для эвакуации,

Передано правительством Нидерландов

I.	Введение

1.	На основании мандата, принятого Административным комитетом, неофициальная рабочая группа провела три рабочих и одно редакционное совещание с целью разработки в соответствии с ВОПОГ основы для улучшения доступа к средствам для эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для уточнения обязанностей участвующих сторон.

2.	В работе совещания приняли участие представители Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Европейского союза речного судоходства (ЕСРС), Федерации европейских ассоциаций владельцев цистерн-хранилищ (ФЕТСА), Европейского совета химической промышленности (ЕСФХП), а также  представители химических и нефтяных компаний.

3.	В целом обсуждения в рамках неофициальной рабочей группы привели к выработке систематического подхода, согласно которому вид груза, тип судна, условия на терминале или условия при перегрузке груза с одного судна на другое формируют основу для определения вида средств для эвакуации, которые могут быть использованы. Это ведет к высокой степени гибкости.

4.	В отношении обязанностей участвующих сторон были разработаны предложения для уточнения обязанностей на берегу и на борту.

5.	Результатами работы неофициальной рабочей группы являются предложения о:

внесении поправок в определения, содержащиеся в разделе 1.2.1 части 1;

внесении поправок в раздел 1.4.3 части 1;

внесении поправок в раздел 7.1.4 и раздел 7.2.4 части 7;

внесении поправок в раздел 8.6.3 части 8.

6.	Эти предложения были обсуждены на девятнадцатой сессии Комитета по вопросам безопасности в августе 2011 года. Комитет  выразил удовлетворение в связи с результатами работы и представленным предложением.

7.	Некоторые делегаты выразили, однако, беспокойство по поводу пригодности укрытий в случае пожара. Проанализировав ситуацию, неофициальная рабочая группа пришла к выводу о том, что в этих обстоятельствах укрытие действительно неприемлемо в качестве средства для эвакуации. По этой причине определение укрытия было изменено.

II.	Предлагаемые поправки

А.	Раздел 1.2.1 части 1

8.	Добавить следующие определения:

«"Средства для эвакуации" означают любые средства, которые могут использоваться для выведения людей из опасной зоны в безопасное место. Должны учитываться следующие опасности:

для № ООН 1202 класса 3, группа упаковки III, вторая и третья позиции, и для классов 4.1, 8 и 9 на танкерах: утечка из коллектора;

для других веществ класса 2 и класса 3 и для легковоспламеняющихся веществ класса 8 на танкерах: пожар в зоне коллектора на палубе и горящая жидкость на поверхности воды;

для класса 5.1 на танкерах: окисляющие вещества в сочетании с легковоспламеняющимися жидкостями могут вызвать взрыв;

для класса 6.1 на танкерах: токсичные газы, скопившиеся вокруг коллектора и распространяющиеся по направлению ветра;

для опасных грузов на сухогрузных судах: опасности, связанные с грузами, находящимися в грузовых трюмах"».

«"Путь эвакуации" означает безопасный путь из опасной зоны в безопасное место или к средствам для эвакуации"».

«"Аварийно-спасательное судно" означает судно со специальным оборудованием на борту, способное противостоять всем выявленным опасностям, связанным с грузом, и эвакуировать людей из опасной зоны"».

«"Спасательное (эвакуационное) судно" означает специально оборудованное судно с экипажем, вызываемое для спасания людей из опасной зоны"».

«"Спасательная шлюпка" означает судовую шлюпку, предназначенную для перевозки, спасания жизни и имущества и выполнения рабочих обязанностей"».

«"Укрытие" означает модуль (стационарный или плавучий), способный защищать людей от всех выявленных опасностей, связанных с грузом, в течение определенного периода времени. Укрытие, расположенное не суше, должно строиться в соответствии с местным законодательством. Укрытие, расположенное на борту судна, должно быть сертифицировано признанным классификационным обществом. Укрытие, расположенное на борту судна, неприемлемо, если выявленной опасностью является пожар или взрыв"».

«"Безопасная зона" означает зону, расположенную за пределами грузового пространства, защищенную от всех выявленных опасностей, связанных с грузом, водяной завесой"».

В.	Раздел 1.4.3 части 1

9.	Изменить приведенные ниже подпункты следующим образом:

"1.4.3.1 f)

он должен удостовериться в том, что береговая установка оборудована одним или двумя средствами для эвакуации с судна в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77). При перегрузке груза с одного судна на другое он должен удостовериться в наличии средств для эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77)".

"1.4.3.3 q)

он должен удостовериться в том, что береговая установка оборудована одним или двумя средствами для эвакуации с судна в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77). При перегрузке груза с одного судна на другое он должен удостовериться в наличии средств для эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77)".

"1.4.3.7.1 h)

удостовериться в том, что береговая установка оборудована одним или двумя средствами для эвакуации с судна в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77). При перегрузке груза с одного судна на другое он должен удостовериться в наличии средств для эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77)".

"1.4.2.2.1 d)

удостовериться в наличии второго средства для эвакуации с судна [в соответствии с частью 9] в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77), если береговая установка не оборудована вторым требуемым средством для эвакуации. При перегрузке груза с одного судна на другое он должен удостовериться в наличии средств для эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации (см. 7.1.4.77 и 7.2.4.77)".

C.	Раздел 7.1.4 и раздел 7.2.4 части 7

10.	Добавить следующую таблицу в раздел 7.1.4:

7.1.4.77	Возможные средства для эвакуации в случае 
			возникновения чрезвычайной ситуации

|  |  | Сухие навалочные грузы (судно или баржа) | Контейнер (судно или баржа) и упакованный груз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cудно-берег/судно-судно | Cудно-берег/ судно-судно |
|  |  | Класс | Класс |
|  |  | 4.1, 4.2, 4.3 | 5.1, 6.1, 7, 8, 9 | Все классы |
| 1 | Два пути эвакуации внутри или снаружи грузового пространства в противоположных направлениях |  | • | • |
| 2 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одно укрытие снаружи судна в противоположном конце | • | • | • |
| 3 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одно укрытие на судне в противоположном конце | • | • | • |
| 4 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одна спасательная шлюпка в противоположном конце | • | • | • |
| 5 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одно аварийно-спасательное судно в противоположном конце | • | • | • |
| 6 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и один путь эвакуации снаружи грузового пространства в противоположном конце | • | • | • |
| 7 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одно укрытие снаружи судна в противоположном конце | • | • | • |
| 8 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одно укрытие на судне в противоположном конце | • | • | • |
| 9 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одна спасательная шлюпка в противоположном конце | • | • | • |
| 10 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одно аварийно-спасательное судно в противоположном конце | • | • | • |
| 11 | Один путь эвакуации внутри или снаружи грузового пространства и два укрытия на судне в противоположных концах | • | • | • |
| 12 | Один путь эвакуации внутри или снаружи грузового пространства и две безопасные зоны на судне в противоположных концах | • | • | • |
| 13 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства | • | • | • |
| 14 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства | • | • | • |
| 15 | Одно или более укрытие снаружи судна, включая путь эвакуации к нему | • | • | • |
| 16 | Одно или более укрытие на судне | • | • | • |
| 17 | Одно или более аварийно-спасательное судно | • | • | • |
| 18 | Одно аварийно-спасательное судно и одно спасательное (эвакуационное) судно | • | • | • |
| 19 | Одно или более спасательное (эвакуационное) судно |  | • | • |

• = возможный вариант

11.	Добавить следующую таблицу в раздел 7.2.4:

7.2.4.77	Возможные средства для эвакуации в случае
			возникновения чрезвычайной ситуации

|  |  | Танкер/наливная баржа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Судно-берег | Судно-судно, с учетом того, что загруженное судно само по себе небезопасно; применимо только для судов внутреннего плавания |
|  |  | Класс | Класс |
|  |  | 2, 3, группы упаковки I, II и остальная III | 3, группа упаковки III (ООН 1202, две позиции: вторая и третья), 4.1 | 5.1, 6.1 | 8 | 9 | 2, 3, группы упаковки I, II и остальная III | 3, группа упаковки III (ООН 1202, две позиции: вторая и третья), 4.1 | 5.1, 6.1 | 8 | 9 |
| 1 | Два пути эвакуации внутри или снаружи грузового пространства в противоположных направлениях от работающего коллектора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одно укрытие снаружи судна, включая путь эвакуации к нему с противоположного конца | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одно укрытие в противоположном конце | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одна спасательная шлюпка в противоположном конце |  | • |  | • | • |  | • |  | • | • |
| 5 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства и одно аварийно-спасательное судно в противоположном конце | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и один путь эвакуации снаружи грузового пространства в противоположном конце | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одно укрытие снаружи судна в противоположном конце | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одно укрытие в противоположном конце | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одна спасательная шлюпка в противоположном конце |  | • |  | • | • |  | • |  | • | • |
| 10 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства и одно аварийно-спасательное судно в противоположном конце | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Один путь эвакуации внутри или снаружи грузового пространства и два укрытия на судне в противоположных концах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Один путь эвакуации внутри или снаружи грузового пространства и две безопасные зоны на судне в противоположных концах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Один путь эвакуации снаружи грузового пространства |  | • |  | *• | • |  | • |  | *• | • |
| 14 | Один путь эвакуации внутри грузового пространства |  | • |  | *• | • |  | • |  | *• | • |
| 15 | Одно или более укрытие снаружи судна, включая путь эвакуации к нему | • | • | • | *• | • | • | • | • | *• | • |
| 16 | Одно укрытие на судне |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |
| 17 | Два укрытия на судне |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • |
| 18 | Одно аварийно-спасательное судно |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |
| 19 | Два аварийно-спасательных судна |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • |
| 20 | Одно аварийно-спасательное судно и одно спасательное (эвакуационное) судно |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |
| 21 | Одно или более спасательное (эвакуационное) судно |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |

• = возможный вариант

* В случае классификационных кодов TFC, CF или CFT недопустимы.

D.	Раздел 8.6.3 части 8

Перечень обязательных проверок ВОПОГ, стр. 1

12.	Заменить "(береговая погрузочно-разгрузочная установка)" на "(береговая погрузочно-разгрузочная установка или название погрузочно-разгрузочного судна)".

Перечень обязательных проверок ВОПОГ, стр. 3

13.	Заменить "место загрузки/разгрузки" на "место погрузки/разгрузки или погрузочно-разгрузочное судно".

Вопрос 1

14.	Заменить "Допущено ли судно к перевозке данного груза?" на "Допущено ли загружаемое судно к перевозке данного груза?".

Вопрос 3

15.	Заменить "Надежно ли пришвартовано судно с учетом местных условий?" на "Надежно ли пришвартовано судно с учетом местных условий?/Надежно ли соединено судно с учетом местных условий?".

Вопрос 4

16.	Исключить слова "в носовой и кормовой частях" и читать следующим образом: "Оснащено ли судно соответствующими средствами согласно подразделам 7.1.4.77 и 7.2.4.77, позволяющими подниматься на судно или сходить с него, в том числе в чрезвычайной ситуации?".

Пояснение к вопросу 4

17.	Исключить слова "(например, спущенная на воду шлюпка)".

Исключить слова "не имеется… или если".

Добавить: "если требуется согласно подразделам 7.1.4.77 и 7.2.4.77".

Вопрос 6

18.	Включить дополнительную категорию "В случае соединения судно−судно:"

6.1	Находятся ли в исправном состоянии грузовые шланги, соединяющие одно судно с другим?

Правильно ли они соединены?

6.2	Все ли соединительные фланцы снабжены соответствующими уплотнениями?

6.3	Все ли соединительные болты установлены и затянуты?

Пояснение к вопросу 6

19.	Заменить "Перегрузочные шланги, соединяющие судно с берегом, должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их повреждения в результате колебаний уровня воды, прохода судов и/или погрузочно-разгрузочных операций." на "Перегрузочные шланги, соединяющие судно с берегом или одно судно с другим судном, должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их повреждения в результате колебаний уровня воды, прохода судов и/или погрузочно-разгрузочных операций.".

Пояснение к вопросу 10

20.	Заменить "Наблюдение за погрузкой/разгрузкой должно осуществляться с судна и с берега таким образом, чтобы можно было незамедлительно обнаружить возникновение опасности вблизи грузовых шлангов. Когда наблюдение осуществляется с использованием вспомогательных технических средств, между береговым сооружением и судном должна быть достигнута договоренность относительно способа обеспечения наблюдения." на "Наблюдение за погрузкой/разгрузкой должно осуществляться с судна (с обоих судов) и с берега таким образом, чтобы можно было незамедлительно обнаружить возникновение опасности вблизи грузовых шлангов. Когда наблюдение осуществляется с использованием вспомогательных технических средств, между береговым сооружением и судном/двумя судами должна быть достигнута договоренность относительно способа обеспечения наблюдения.".

Вопрос 11

21.	Заменить "Обеспечивается ли связь между судном и берегом?" на "Обеспечивается ли связь между судном (судами) и берегом?".

Пояснение к вопросу 11

22.	Заменить "Для обеспечения безопасной погрузки/разгрузки требуется надежная связь между судном и берегом. Для этой цели может использоваться телефонное оборудование и радиооборудование только взрывозащищенного типа, которое должно располагаться вблизи места нахождения работника, осуществляющего наблюдение." на "Для обеспечения безопасной погрузки/разгрузки требуется надежная связь между судном и берегом/двумя судами. Для этой цели может использоваться телефонное оборудование и радиооборудование только взрывозащищенного типа, которое должно располагаться вблизи места нахождения работника, осуществляющего наблюдение.".

Вопрос 12.2

23.	Заменить "Обеспечен ли такой режим работы береговой установки, при котором давление в месте соединения не может превысить давление срабатывания быстродействующих выпускных клапанов?" на "Обеспечен ли такой режим работы береговой установки (если таковая имеется), при котором давление в месте соединения не может превысить давление срабатывания быстродействующих выпускных клапанов?".

Вопрос 12.3

24.	Заменить "Когда в колонке 17 таблицы С главы 3.2 предписана защита против взрывов, гарантирует ли береговая установка, что ее газовозвратный или уравнительный трубопровод устроен таким образом, что судно защищено от детонаций или проникновения огня с берега?" на "Когда в колонке 17 таблицы С главы 3.2 предписана защита против взрывов, гарантирует ли береговая установка (если таковая имеется), что ее газовозвратный или уравнительный трубопровод устроен таким образом, что судно защищено от детонаций или проникновения огня с берега?".

Пояснение к вопросу 13

25.	Заменить "Перед началом погрузочно-разгрузочных операций представители берегового сооружения и судоводитель или уполномоченное им лицо должны согласовать надлежащие процедуры." на "Перед началом погрузочно-разгрузочных операций представители берегового сооружения и судоводитель или уполномоченное им лицо либо − в случае перегрузки с одного судна на другое − судоводители обоих судов должны согласовать надлежащие процедуры.".

Подписной блок:

26.	Заменить "за место загрузки/разгрузки" на "за погрузочно-разгрузочную установку/судно".

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/16.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010-2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7b)).