|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 6 juin 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Vingt et unième session

Genève, 27-31 août 2012

Point 8 de l’ordre du jour provisoire

Autorisations spéciales, dérogations et équivalences

Demande d’autorisation spéciale pour le transport
du No ONU 1972 et proposition d’insertion
dans le tableau C,

Communication du Gouvernement des Pays-Bas

I.	Introduction

1.	En octobre 2011, une demande d’autorisation spéciale pour le transport du No ONU 1972 GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ et une proposition d’insertion dans le tableau C a été soumise aux États contractants à l’ADN.

2.	Sur la base des observations formulées par plusieurs délégations, la proposition d’inscription au tableau C d’une rubrique pour le No ONU 1972 a été modifiée; elle est reproduite ci-dessous. La proposition précédente (document informel INF.8 soumis à la vingtième session) a été retirée.

3.	Des informations supplémentaires ont été fournies par Chemgas Shipping B. V. dans le rapport figurant dans le document informel INF.4 soumis à la présente session. Ce rapport a été validé par le Bureau Veritas. Il contient des renseignements sur les caractéristiques de la matière concernée et sur les prescriptions à respecter pour la transporter en toute sécurité.

II.	Proposition d’amendements

4.	Il est proposé d’insérer la rubrique suivante dans le tableau C:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No ONU ou No d’identification de la matière | Nom et description | Classe | Code de classification | Groupe d’emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kPa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d’échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d’explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux bleus | Exigences supplémentaires/ observations |
| 1972 | MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | non | T1 | II A | oui | PP, EX, A | 1 | 2, 31, 40 |

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/24.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106; ECE/TRANS/2010/8, activité 02.7 b)).