| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2012/24 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 June 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать первая сессия

Женева, 27−31 августа 2012 года

Пункт 8 предварительной повестки дня

Специальные разрешения, отступления 
и эквивалентные аналоги

Заявка на специальное разрешение для перевозки № ООН 1972 и предложение о включении позиции в таблицу С,

Передано правительством Нидерландов

I.	Введение

1.	В октябре 2011 года Договаривающимся сторонам ВОПОГ было направлено предложение о специальном разрешении на перевозку № ООН 1972 ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ и соответствующей позиции для таблицы С.

2.	Несколько делегаций высказали свои замечания по данному предложению. На основе этих замечаний предложение, касающееся включения в таблицу C позиции для № ООН 1972, было изменено и приводится ниже. Предыдущее предложение, касающееся позиции для № ООН 1972 (неофициальный документ INF.8, подготовленный для двадцатой сессии), было снято с рассмотрения.

3.	В качестве дополнительной информации компания "Кемгаз Шиппинг B.V." опубликовала доклад, который приводится в неофициальном документе INF.4, подготовленном для нынешней сессии. Содержащаяся в этом докладе информация была подтверждена Бюро "Веритас". В докладе приводятся дополнительные сведения о характеристиках рассматриваемого вещества и необходимые требования к безопасной перевозке № ООН 1972.

II.	Предложение о поправках

4.	Предлагается включить в таблицу С следующую позицию:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ООН или идентификационный номер вещества | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Виды опасности | Тип танкера | Конструкция грузового танка | Тип грузового танка | Оборудование грузового танка | Давление срабатывания быстродействующего выпускного клапана в кПа | Максимальная степень наполнения в % | Относительная плотность при 20(С | Тип устройства при взятии проб | Подпалубное насосное отделение (допускается/не допускается) | Температурный класс | Группа взрывоопасности | Защита против взрывов (требуется/не требуется) | Требуемое оборудование | Количество синих конусов/огней | Дополнительные требования/замечания |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ с высоким содержанием метана | 2 | 3F |  | 2.1 | G | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | нет | T1 | II A | да | PP, EX, A | 1 | 2, 31, 40 |

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/24.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма02.7 b)).