ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2012/2

Allgemeine Verteilung

17. Oktober 2011

Or.   FRANZÖSISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(20. Tagung, Genf, 23. bis 27. Januar 2012)

Punkt 4 b) zur vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG:

Weitere Änderungsvorschläge

Änderung von Referenzen bezüglich der internationalen Vorschriften,

Eingereicht von Frankreich

| Zusammenfassung |  |
| --- | --- |
| Analytische Zusammenfassung: | Aktualisierung der Richtlinienreferenzen von Texten anderer internationaler Instanzen |
| Zu ergreifende Maßnahmen: | Hinzufügung einer neuen Definition und Änderung der bestehenden Definitionen |
| Verbundene Unterlagen: |  |

Einleitung

1.	Die dem ADN beigefügte Verordnung, die seit dem 1. Januar 2011 in Kraft ist, bezieht sich in der französischen Fassung auf den BC-Code „Recueil BC: Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac de l'Organisation Maritime Internationale (OMI)“ (Sammlung praktischer Hinweise für die Sicherheit der Beförderung von Schüttgut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Es muss darauf hingewiesen werden, dass der „BC-Code“, dessen letzte Fassung Gegenstand der Entschließung MSC.193(79) des Seeschifffahrtssicherheitsausschusses der IMO war, nur den Charakter einer Empfehlung hatte.

2.	Ab 1. Januar 2011 hat die IMO durch Änderungen am SOLAS-Übereinkommen, die in der Entschließung MSC.269(85) enthalten sind, die Anwendung des IMSBC-Codes (Internationaler Code für die Beförderung von Schüttgut über See) zur Pflicht gemacht, dessen Inhalt Gegenstand der Entschließung MSC.268(85) ist. In dieser Entschließung ist ferner ausgeführt: „Der IMSBC-Code ersetzt die Sammlung praktischer Hinweise für die Sicherheit der Beförderung von Schüttgut, 2004, die durch die Entschließung MSC.193(79) verabschiedet wurde.“

Vorschlag

3.	Die dem ADN beigefügte Verordnung muss daher wie folgt geändert werden:

In Kapitel 1.2 Definitionen

a)	Einfügung des neuen Anfangs:

„IMSBC-Code:

Der internationale Code für die Beförderung von Schüttgut über See der internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO);“

b)	Löschen des bisherigen Anfangs:

„BC-Code:

Sammlung praktischer Hinweise für die Sicherheit der Beförderung von Schüttgut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO);“

c)	Am Anfang „Internationale Vorschriften“ Ersetzen von „der BC-Code“ durch „der IMSBC Code“.

Im Kapitel 7.1 Trockengüterschiffe

d)	unter Punkt 7.1.4.14.6 „BC-Code“ ersetzen durch „IMSBC-Code.

e)	unter Punkt 7.1.6.11, „BC-Code“ ersetzen durch „IMSBC-Code“ unter ST01 und ST02.

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2012/2 verteilt..

Entsprechend dem Arbeitsprogramm des Binnenverkehrsausschusses für den Zeitraum 2010-2014 (ECE/TRANS/208, Par. 106; ECE/TRANS/2010/8, Tätigkeitsprogramm 02.7 b).