|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2012/68 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 27 juillet 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

158e session

Genève, 13-16 mars 2012

Point 4.7.7 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants, proposés par le GRE

Proposition de complément 19 au Règlement no 23 
(Feux de marche arrière)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-septième session afin d’introduire dans le Règlement des dispositions concernant l’utilisation de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) conformes au projet de Règlement no XXX (voir ECE/TRANS/WP.29/2010/44 et Corr.1), et de corriger et d’harmoniser les dispositions relatives aux marques d’homologation. Il est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/9, tel qu’il a été modifié au paragraphe 25 et à l’annexe III du rapport, et sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9, tel qu’il a été modifié au paragraphe 29 du rapport (voir ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, par. 25 et 29). Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 1.4, modifier comme suit:

«1.4	Par “feux de marche arrière/de manœuvre de types différents”, des feux…

b)	Les caractéristiques du système … catégorie de sources lumineuses, module d’éclairage, etc.);

Une modification de la couleur d’une source lumineuse ou de la couleur d’un filtre ne constitue pas une modification du type».

Paragraphe 1.5, modifier comme suit:

«1.5	Dans le présent Règlement, les références … d’homologation de type.

Dans le présent Règlement, les références aux sources lumineuses étalon à DEL et au Règlement no XXX renvoient au Règlement no XXX et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type».

Paragraphe 2.2.2, modifier comme suit:

«2.2.2	d’une description technique succincte … sources lumineuses non remplaçables:

a)	La ou les catégories…; et/ou

b)	La ou les catégories de sources lumineuses à DEL prescrites; cette catégorie de sources lumineuses à DEL doit être l’une de celles mentionnées dans le Règlement no XXX et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou

c)	Le code d’identification propre au module d’éclairage».

Paragraphe 3.2, modifier comme suit:

«3.2	à l’exception … nettement lisible et indélébile:

a)	De la ou des catégorie(s) de sources lumineuses prescrite(s); et/ou

b)	Du code d’identification propre au module d’éclairage».

Paragraphe 4.7, modifier comme suit:

«4.7	L’annexe 2 donne des exemples de marques d’homologation des feux simples (figure 1) et des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés (figure 2), avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus. Les lettres A et R peuvent être combinées».

Paragraphes 5.4 à 5.4.3, modifier comme suit:

«5.4	Dans le cas de sources lumineuses remplaçables:

5.4.1	Toute catégorie de sources lumineuses homologuée en application du Règlement no 37 et/ou du Règlement no XXX peut être utilisée à condition que le Règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type ou le Règlement no XXX et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type n’indiquent aucune restriction d’utilisation.

5.4.2	Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la source lumineuse ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.

5.4.3 	La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061; la feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de sources lumineuses est applicable».

Paragraphe 7.1.1, modifier comme suit:

«7.1.1	Dans le cas des …, au moyen d’une source lumineuse de série, … de la catégorie prescrite pour les feux considérés, alimentée:

a)	Pour les lampes à incandescence, à la tension qui est nécessaire pour produire le flux lumineux de référence prescrit pour cette catégorie de lampes à incandescence;

b)	Pour les sources lumineuses à DEL, à la tension de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V; les valeurs de flux lumineux obtenues doivent être corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée».

Annexe 2, figure 1, modifier comme suit:

«Annexe 2

Exemples de marques d’homologation

# Figure 1

# Marquage des feux simples

Modèle A	facultatif:

Annexe 3, paragraphe 3.2, modifier comme suit:

«3.2		Pour les sources lumineuses remplaçables:

Si elles comportent des sources lumineuses de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V, les valeurs d’intensité lumineuse obtenues doivent être corrigées. Pour les lampes à incandescence, le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V).

Pour les sources lumineuses à DEL, le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux normal et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V).

Les flux lumineux réels de chaque lampe à incandescence et/ou source lumineuse à DEL ne doivent pas s’écarter de plus de 5 % de la valeur moyenne.

Pour les lampes à incandescence seulement, on pourra aussi utiliser, dans chacune des positions, une lampe à incandescence étalon...».

Annexe 4, paragraphe 1.2.2, modifier comme suit:

«1.2.2	Ou bien si, dans le cas d’un feu … avec une autre source lumineuse étalon».

Annexe 5, paragraphe 1.2.2, modifier comme suit:

«1.2.2	Ou bien si, dans le cas d’un feu … avec une autre source lumineuse étalon».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

# Text boxes

AR