| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/80 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.19 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок

к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 к Правилам № 98 (фары с газоразрядными источниками света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии 
в целях обновления определения "типа", позволяющего исправить и согласовать положения, касающиеся маркировки официального утверждения; внесения поправок, способствующих повышению точности процедур проведения испытаний на проверку устойчивости фотометрических характеристик; а также уточнения предписаний, касающихся испытания поверхности пластмассовых 
рассеивателей на стойкость к механическому износу. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/7 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/ GRE/2012/9 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/10 с поправками, указанными в пункте 30 доклада, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/11 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, пункты 24, 29 , 30 и 31). Этот текст передается 
на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 1.5 изменить следующим образом:

"1.5	фары различных "типов" представляют собой фары, которые различаются между собой в таких существенных аспектах, как:

1.5.1	фабричная или торговая марка;

1.5.2	характеристики оптической системы;

1.5.3	добавление или исключение элементов, способных изменить оптические результаты путем отражения, преломления, поглощения и/или деформации при эксплуатации;

1.5.4	пригодность для правостороннего или левостороннего движения либо возможность использования в обеих системах дорожного движения;

1.5.5	род получаемого светового луча (ближний свет, дальний свет либо и ближний, и дальний свет);

1.5.6	Вместе с тем устройство, предназначенное для установки с левой стороны транспортного средства, и соответствующее устройство, предназначенное для установки с правой стороны транспортного средства, должны рассматриваться в качестве относящихся к одному и тому же типу".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Примеры схемы знаков официального утверждения

Рис. 1

"

Приложение 4,

Пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с предписаниями настоящих Правил фотометрические величины проверяются по нижеследующим точкам:

луч ближнего света:

50 R − B 50 L − 25L для фар, предназначенных для правостороннего движения,

50 L − B 50 R − 25R для фар, предназначенных для левостороннего движения;

луч дальнего света: Точка Imax.

Допускается дополнительная регулировка в целях компенсации любой механической деформации основания фары, вызванной нагревом (изменение положения светотеневой границы определяется предписаниями пункта 2 настоящего приложения).

За исключением точки B50L, между фотометрическими характеристиками и величинами, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B50L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Приложение 5, пункт 2.6.1.2 изменить следующим образом:

"2.6.1.2	Результаты

После испытания результаты фотометрических измерений, произведенных на фаре в соответствии с настоящими Правилами, 
не должны превышать:

а)	более чем на 30% максимальные значения, предусмотренные в точках B50L и HV, и более чем на 10% минимальные значения, предусмотренные в точке 75 R (на фарах, предназначенных для левостороннего движения, измерение производится в точках B50R, HV и 75 L)

или

b)	более чем на 10% минимальные значения, предусмотренные в точке HV, в случае фары, испускающей луч только дальнего 
света."

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

DCR

01

а ≥ 8 мм (на стекле)

а ≥ 5 мм (на пластмассе)