| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/103/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 21 September 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13–16 ноября 2012 года

Пункт 4.10.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к существующим правилам, 
представленных GRPE

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 06 к Правилам № 49 (выбросы загрязняющих веществ двигателями с воспламенением от сжатия и двигателями с принудительным зажиганием
(СНГ и СПГ))

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Исправление

1.	Стр. 28−29, пункт 6.1 и последующая таблица 1

Вместо:

"6.1		Двухтопливные двигатели подлежат лабораторным испытаниям, указанным в таблице 1.

# Таблица 1
Лабораторные испытания двигателя ДТБМ

|  | Тип 1A | Тип 1B | Тип 2A |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСПЦ | NMHC; CH4; CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 | Двухтопливный режим: | THC; NMHC; CH4; |
|  |  | NMHC; CH4; | CO; NOx; ТЧ; КТЧ; NH3 |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
|  |  | Дизельный режим: |  |
|  |  | THC; |  |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
| ВСУЦ | испытание не проводится | Двухтопливный режим: | NMHC; |
|  |  | испытание не проводится | CO; NOx; |
|  |  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |
|  |  | Дизельный режим: |  |
|  |  | THC; |  |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ; КТЧ; NH3 |  |
| Испытание ВМНП в лабораторных условиях | испытание не проводится | Двухтопливный режим: | [HC]; |
|  |  | испытание не проводится | CO; NOx; |
|  |  |  | ТЧ |
|  |  | Дизельный режим: |  |
|  |  | THC; |  |
|  |  | CO; NOx; |  |
|  |  | ТЧ |  |

"

Читать:

"6.1		Двухтопливные двигатели подлежат лабораторным испытаниям, указанным в таблице 1.

# Таблица 1
Лабораторные испытания двухтопливного двигателя

|  | Тип 1A | Тип 1B | Тип 2A | Тип 2B | Тип 3B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСПЦ | NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Двухтопливный режим: NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | THC; NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Двухтопливный режим: THC; NMHC; CH4; CO; NOx; PM; PN; NH3 | THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 |
|  |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 |  |
| ВСУЦ | испытание не проводится | Двухтопливный режим: испытание не проводится | NMHC; CO; NOx; PM; PN; NH3 | Двухтопливный режим: NMHC; CO; NOx; PM; PN; NH3 | THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 |
|  |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; PM; PN; NH3 |  |
| Испытание ВМНП в лабораторных условиях | испытание не проводится | Двухтопливный режим: испытание не проводится | [HC]; CO; NOx; PM | Двухтопливный режим: [HC]; CO; NOx; PM | THC; CO; NOx; PM |
|  |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; PM |  | Дизельный режим: THC; CO; NOx; PM |  |

"

2.	Стр. 36−37, пункт 12

Вместо:

"Добавление 2	Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двигателей и транспортных средств ДТБМ: описание и иллюстрации"

Читать:

"Добавление 2	Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двухтопливных двигателей и транспортных средств: описание и иллюстрации".

3.	Стр. 39, заголовок Приложения 15 − Добавления 2

Вместо:

"Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двигателей и транспортных средств ДТБМ:"

Читать:

"Механизмы включения и отключения счетчика(ов), системы предупреждения, режима ограничения функционирования, сервисного режима в случае двухтопливных двигателей и транспортных средств: описание и иллюстрации"

4.	Стр. 47, пункт А.3.1.3

Вместо:

"A.3.1.3	Индикатор сервисного режима

Если двухтопливный двигатель официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливный двигатель официально утвержден по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся индикатора сервисного режима официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения."

Читать:

"A.3.1.3	Индикатор сервисного режима

Если двухтопливный двигатель официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание индикатора сервисного режима при работе в сервисном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся индикатора сервисного режима официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения."

5.	Стр. 48−49, пункт А.3.3 и пункт А.3.3.1 (приведенный дважды 
	в тексте)

Вместо:

"A.3.3	Ограничение функционирования

Если двухтопливный двигатель типа 1А или типа 2А официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство типа 1А или типа 2А официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся системы ограничения функционирования официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения.

A.3.3.1	Сбой в системе подачи газа или ненормальный расход газа могут быть смоделированы по просьбе изготовителя и с согласия органа, предоставляющего официальное утверждение.

Если двухтопливный двигатель типа 1А или типа 2А официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство типа 1А или типа 2А официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся системы ограничения функционирования официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения.

A.3.3.1	Сбой в системе подачи газа и ненормальный расход газа могут быть смоделированы по просьбе изготовителя и с согласия органа, предоставляющего официальное утверждение."

Читать:

"A.3.3	Ограничение функционирования

Если двухтопливный двигатель типа 1А или типа 2А официально утвержден по типу конструкции в качестве отдельного технического элемента, способность системы двигателя управлять срабатыванием системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должна быть продемонстрирована в ходе официального утверждения типа.

Если двухтопливное транспортное средство типа 1А или типа 2А официально утверждено по типу конструкции в отношении выбросов, срабатывание системы ограничения функционирования при обнаружении пустого газового баллона, сбоя в системе подачи газа или ненормального расхода газа в двухтопливном режиме должно быть продемонстрировано в ходе официального утверждения типа.

Примечание: Требования к установке, касающиеся системы ограничения функционирования официально утвержденного двухтопливного двигателя, указаны в пункте 6.2 настоящего приложения.

A.3.3.1	Сбой в системе подачи газа или ненормальный расход газа могут быть смоделированы по просьбе изготовителя и с согласия органа, предоставляющего официальное утверждение."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.