| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/33 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 13 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 17−27 сентября 2013 года
Пункт 6 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок 
в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ: новые предложения

Классификация веществ, характеризующихся ингаляционной токсичностью: примечание 3 
в пункте 2.2.3.1.1 и сноска j) в подразделе 2.2.61.3

Передано правительством Нидерландов,

Резюме

Существо предложения: Примечание 3 в пункте 2.2.3.1.1 и сноска j) в конце подраздела 2.2.61.3 более не являются полностью точными в отношении веществ, характеризующихся ингаляционной токсичностью.

Предлагаемое решение: Внесение изменений в примечание 3 в пункте 2.2.3.1.1 и сноску j) в конце подраздела 2.2.61.3.

Справочные документы: -

Введение

1.	Отнесение какой-либо легковоспламеняющейся жидкости, характеризующейся высокой ингаляционной токсичностью, к классу 6.1 имеет приоритет по сравнению с отнесением ее к классу 3 в соответствии с порядком приоритетов, указанным в подпункте 2.1.3.5.3 h). В настоящее время вещества, характеризующиеся ингаляционной токсичностью, можно идентифицировать в качестве таковых по их надлежащему отгрузочному наименованию или по специальному положению 354 в таблице A МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ.

Необходимо уточнить и обновить существующий текст примечания 3 в пункте 2.2.3.1.1 и текст сноски j) в конце подраздела 2.2.61.3.

Предложение 1

2.	Изложить примечание 3 в пункте 2.2.3.1.1 в следующей формулировке:

"3.	Легковоспламеняющиеся жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью, определенные в пунктах 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9, и токсичные вещества с температурой вспышки 23 °C или выше являются веществами класса 6.1 (см. подраздел 2.2.61.1). Жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью, обозначаются как "токсичная при вдыхании" в их надлежащим отгрузочном наименовании в колонке 2 или в специальном положении 354 в колонке 6 таблицы A.".

Предложение 2

3.	Изложить сноску j) в конце подраздела 2.2.61.3 в следующей формулировке:

"j) 	Сильнотоксичные и токсичные легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки ниже 23 °C являются веществами класса 3, за исключением жидкостей, характеризующихся высокой ингаляционной токсичностью, определенных в пунктах 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9. Жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью, обозначаются как "токсичная при вдыхании" в их надлежащим отгрузочном наименовании в колонке 2 или в специальном положении 354 в колонке 6 таблицы A.".

Обоснование

4.	Внесение изменений в существующий текст необходимо по следующим причинам:

a)	Из существующего текста не вполне ясно, что подразумевается под словами "характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью" в существующих текстах примечания и сноски. После добавления слов "определенных в пунктах 2.2.61.1.4–2.2.61.1.9", как это уже было сделано в сноске d) в подразделе 2.2.8.3, смысл становится ясным.

b)	Ссылка на температуру вспышки (ниже или выше 23 °C) не имеет значения для классификации какой-либо легковоспламеняющейся жидкости, характеризующейся высокой ингаляционной токсичностью: отнесение к классу 6.1 имеет приоритет по сравнению с отнесением к классу 3 в соответствии с порядком приоритетов, указанным в подпункте 2.1.3.5.3 h).

c)	Перечень номеров ООН в сноске j) в конце подраздела 2.2.61.3, включающий жидкости, характеризующиеся высокой ингаляционной токсичностью, более не является полностью правильным и требует обновления.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/33.