| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2013/49 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 July 2013 Original: Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 17−27 сентября 2013 года
Пункт 6 (b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:

новые предложения

Предложение по корректировке специальных положений 582 и 583 главы 3.3 МПОГ/ДОПОГ

Передано правительством Российской Федерации ,

Введение

1.	В специальных положениях 582 и 583 главы 3.3 «Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам» МПОГ/ДОПОГ 2013 года предусмотрена классификация смесей газов исходя из их физико-химических свойств (давление паров при 70°С, плотность при 50°С), а также присвоение технического и коммерческого наименования.

2.	Однако Министерству транспорта Российской Федерации и учреждениям, осуществляющим подготовку персонала, стало известно о том, что наличие многократно повторяющейся текстовой и числовой информации, а также наличие излишней информации в специальных положениях  582 и 583 создаёт для участников перевозки серьезные проблемы с их правильным толкованием.

Предложение

3.	В этой связи Министерство транспорта Российской Федерации предлагает изложить: специальные положения  582 и 583 главы 3.3 «Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам» МПОГ/ДОПОГ в табличной форме с разнесением многократно повторяющихся текстовых и числовых данных по графам, удалив при этом излишнюю информацию.

Изложить специальное положение № 582 в следующем виде:

«582	Данная позиция охватывает смеси газов, обозначенных буквой R..., которые имеют:

| Наименование смеси | Давление паров при 70°С (МПа), не более | Плотность при 50°С (кг/л), не менее | Техническое наименование согласно п. 5.4.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1,3 | 1,3 | Смесь F1 |
| F2 | 1,9 | 1,21 | Смесь F2 |
| F3 | 3,0 | 1,09 | Смесь F3 |

Примечание: Трихлорфторметан (газ рефрижераторный R 11), 1,1,2- трихлор-1,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2- трифторэтан (газ рефрижераторный R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 133b) не являются веществами класса 2, однако они могут входить в состав смесей F1–F3.»

Изложить специальное положение № 583 в следующем виде:

«583	Данная позиция охватывает смеси, которые имеют:

| Наименование смеси | Давление паров при 70°С (МПа), не более | Плотность при 50°С (кг/л), не менее | Техническое наименование а) согласно п. 5.4.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1,1 | 0,525 | "Смесь А" или "Бутан" |
| А01 | 1,6 | 0,516 | "Смесь А01" или "Бутан" |
| А02 | 1,6 | 0,505 | "Смесь А02" или "Бутан" |
| А0 | 1,6 | 0,495 | "Смесь А0" или "Бутан" |
| А1 | 2,1 | 0,485 | "Смесь А1" |
| В1 | 2,3 | 0,474 | "Смесь В1" |
| В2 | 2,6 | 0,463 | "Смесь В2" |
| В | 2,6 | 0,450 | "Смесь В" |
| С | 3,1 | 0,440 | "Смесь С" или "Пропан" |

а) Торговое наименование "Бутан" или "Пропан" при перевозке в цистернах может использоваться только в качестве дополнительного.»

Обоснование

4.	Данная поправка упрощает классификацию смесей газов и исключает неправильное толкование специальных положений 582, 583.

Обеспечение применения

5.	Никаких трудностей с обеспечением применения не предвидится.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/49.