|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2013/26 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 13 décembre 2012 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

159e session

Genève, 12-15 mars 2013

Point 4.10.1 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets de rectificatifs
à des Règlements existants, proposés par le GRRF

Proposition de rectificatif 3 à la série 11 d’amendements
au Règlement no 13 (Freinage des véhicules lourds)

Communication du Groupe de travail en matière de roulement
et de freinage*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixante-treizième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/73, par. 11). Il est fondé sur le document informel GRRF-73-02 tel que modifié par l’annexe III au rapport. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Annexe 12, paragraphes 10.3 à 10.4.1, rectifier comme suit:

«10.3	Contrôle de l’efficacité du freinage

10.3.1	La somme des forces de freinage exercées à la circonférence des roues de la remorque doit être au moins de B* = 0,50 g ( GA, y compris une résistance au roulement de 0,01 g ( GA, ce qui correspond à une force de freinage B = 0,49 g ( GA. Dans ce cas, la poussée maximale autorisée sur l’attelage est au maximum de:

D* = 0,067 g ( GA	pour les remorques à plusieurs essieux avec timon à pivot;

et

D* = 0,10 g ( GA	pour les remorques à timon rigide.

Pour vérifier si ces conditions sont respectées, on doit appliquer les inégalités suivantes:

10.3.1.1	Pour les freins à inertie à transmission mécanique:

10.3.1.2	Pour les freins à inertie à transmission hydraulique:

10.4	Contrôle de la course de la commande

10.4.1	Pour les dispositifs de commande des remorques à plusieurs essieux avec timon à pivot dont la tringlerie des freins dépend de la position du dispositif d’attelage, la course de la commande s doit être plus longue que la course utile de la commande s’, la différence étant au moins égale à la perte de course so. La course so ne doit pas dépasser 10 % de la course utile s’».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/208, par. 106, et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.