| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 April 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

160-я сессия

Женева, 25−28 июня 2013 года

Пункт 4.6.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRSP

Предложение по дополнению 7 к поправкам серии 04 к Правилам № 44 (детские удерживающие системы)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят второй сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/21 с поправками, указанными в приложении V к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, пункт 31, и ECE/TRANS/
WP.29/GRSP/52/Corr.1). Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Содержание, перечень приложений

Включить новое приложение 23 следующего содержания:

"23	Устройство приложения нагрузки	"

Текст Правил,

Пункт 2.8.1 изменить следующим образом:

"2.8.1	"поясная лямка" означает лямку, которая проходит по тазу ребенка и удерживает его непосредственно или нет, являясь либо цельным ремнем, либо одной из частей этого ремня;

Пункт 6.2.1.5 изменить следующим образом:

"6.2.1.5	чтобы для всех удерживающих устройств группы I, устанавливаемых по направлению движения транспортного средства и включающих системы привязных ремней цельной конструкции, для предотвращения проскальзывания под ремнем в результате либо удара, либо движения самого ребенка".

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2	В случае групп I, II и III все удерживающие устройства, в которых используется "поясная лямка", должны быть сконструированы таким образом, чтобы все нагрузки, передаваемые через эту "поясную лямку", приходились на таз. Комплект не должен подвергать уязвимые части тела ребенка (живот, пах и т. д.) чрезмерным нагрузкам".

Включить новые пункты 6.2.2.1 и 6.2.2.2 следующего содержания:

"6.2.2.1	При застегнутой лямке, проходящей между ног, и в положении, когда она вытянута на максимальную длину, если эта длина регулируется, должна быть исключена возможность подгонки поясной лямки таким образом, чтобы она могла оказаться выше уровня таза на наименьшем и на наибольшем из манекенов в весовых группах, охватываемых официальным утверждением. Для всех удерживающих устройств, устанавливаемых по направлению движения транспортного средства, должна быть исключена возможность подгонки поясной лямки таким образом, чтобы она могла оказаться выше уровня таза на наименьшем и на наибольшем из манекенов в весовых группах, охватываемых официальным утверждением.

6.2.2.2	В ходе динамического испытания, предписанного в пункте 8.1.3, поясная лямка не должна полностью сползать с тазового элемента манекена в период, предшествующий максимальным амплитудам движения головы. Оценку проводят с использованием высокоскоростного видеорегистратора".

Пункт 6.2.4 изменить следующим образом:

"6.2.4	Конструкция должна быть такой, чтобы сжимающие нагрузки не воздействовали на верхнюю часть головы ребенка в случае столкновения".

Пункт 7.1.3.1 изменить следующим образом:

"7.1.3.1	Детское удерживающее устройство подвергают испытаниям, предписанным в пункте 8.1.2; должна исключаться всякая возможность выбрасывания манекена из устройства на протяжении всего испытания, и кроме того, когда испытательное сиденье находится в перевернутом положении, голова манекена не должна перемещаться на расстояние более 300 мм от своего первоначального положения в вертикальном направлении по отношению к испытательному сиденью".

Пункт 8.1.2.1 изменить следующим образом:

"8.1.2.1	Манекен оснащают устройством приложения нагрузки, описанным в приложении 23, и устанавливают … как это предписано в пункте 8.1.3.6 ниже, причем идентично применительно ко всем системам".

Пункт 8.1.2.2 изменить следующим образом:

"8.1.2.2	Удерживающее устройство устанавливают на испытательном сиденье или на сиденье транспортного средства. Все сиденье вращают вокруг горизонтальной оси, проходящей через его среднюю продольную плоскость под углом 540° +/- 5(, с угловой скоростью 
2–5° в секунду и останавливают в этом положении. Для целей этого испытания устройства, предназначенные для использования в конкретных легковых автомобилях, можно устанавливать на испытательном сиденье, описанном в приложении 6".

Включить новые пункты 8.1.2.3−8.1.2.5 следующего содержания:

"8.1.2.3	В этом статическом перевернутом положении вертикально вниз в плоскости, перпендикулярной оси вращения манекена, с использованием устройства приложения нагрузки, описанного в приложении 23, прилагают нагрузку, в 4 раза превышающую массу манекена. Нагрузку прилагают постепенно в контролируемом режиме со скоростью, не превышающей ускорение свободного падения, или не более 400 мм/мин. Предписанную максимальную нагрузку сохраняют в течение 30 -0/+5 секунд.

8.1.2.4	Снимают нагрузку со скоростью не более 400 мм/мин и измеряют смещение.

8.1.2.5	Поворачивают все сиденье на 180( и возвращают его в исходное положение".

Пункты 8.1.2.3 и 8.1.2.4 (прежние), изменить нумерацию на 8.1.2.6 и 8.1.2.7 и внести следующие поправки:

"8.1.2.6	Этот цикл испытания повторяют в обратном направлении вращения. Процедуру повторяют в двух направлениях вращения вокруг оси, лежащей в горизонтальной плоскости и проходящей под углом 90° к плоскости, в которой проводились два предыдущих испытания.

8.1.2.7	Эти испытания проводят с использованием наименьшего и наибольшего из манекенов, соответствующих одной или нескольким весовым группам, для которых предназначено данное удерживающее устройство.

Никакой регулировки манекена или детских удерживающих систем в ходе полного цикла испытания не допускается".

Включить новое приложение 23 следующего содержания:

"Приложение 23

Устройства приложения нагрузки

Устройство приложения нагрузки I (для использования с изделиями группы 0/0+)

"

Устройство приложения нагрузки II (в целях использования для группы 1)

№ Наименование Данные Количество 1 основной ремень – 39 мм - 1 2 бедренный ремень (верхний/нижний) – 39 мм - 2 3 форма шва (30х17) шов: 77, нить: 30 4 длина натяжения +/−5 мм манекен Р/Q 0 манекен Р/3/4 Р/Q 1,5 Р/Q 3 Р/Q 6 Р/Q 10 основной ремень 1 600 мм 1 600 мм 1 600 мм 2 000 мм 2 000 мм 2 000 мм бедренный ремень 440 мм 540 мм 640 мм 740 мм 740 мм 840 мм форма шва мин. требуемое усилие 12х12 мм 3,5 кН 30х12 мм 5,3 кН 30х17 мм 5,3 кН 30х30 мм 7,0 кН закругление по всему ремню = 5 мм

| Вид сверху Масштаб: 1:2 | Вид в изометрии Масштаб: 1:10 |
| --- | --- |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Вид спереди

Масштаб: 1:2

Сложный разрез

В-В

Сложный разрез

А-А

Деталь С

Масштаб: 1:1

| № | Наименование | Данные | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | головной ремень – 39 мм | - | 1 |
| 2 | плечевой ремень 1 л/р – 39 мм | - | 2 |
| 3 | паховый ремень – 39 мм | - | 1 |
| 4 | бедренный ремень – 39 мм | - | 1 |
| 5 | форма шва (30х17) | шов: 77, нить: 30 | 8 |
| 6 | пластмассовая пряжка | - | 2 |
| 7 | форма шва (2х37) | шов: 77, нить: 30 | 2 |

| длина натяжения | +/-5 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | манекен Р/Q 0 | манекен Р/3/4 | Р/Q 1,5 | Р/Q 3 | Р/Q 6 | Р/Q 10 |
| головной ремень | 1 000 мм | 1 000 мм | 1 000 мм | 1 200 мм | 1 200 мм | 1 200 мм |
| плечевой ремень | 750 мм | 850 мм | 950 мм | 1 000 мм | 1 100 мм | 1 300 мм |
| паховый ремень | 300 мм | 350 мм | 400 мм | 400 мм | 450 мм | 570 мм |
| бедренный ремень | 400 мм | 500 мм | 550 мм | 600 мм | 700 мм | 800 мм |
| размер Х | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм |

| форма шва | мин. требуемое усилие |
| --- | --- |
| 12х12 мм | 3,5 кН |
| 30х12 мм | 5,3 кН |
| 30х17 мм | 5,3 кН |
| 30х30 мм | 7,0 кН |

закругление по всему ремню = 5 мм

Вид сверху

Масштаб: 1:2

Вид в изометрии

Масштаб: 1:10