| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/115 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 26 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

# Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.9.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к существующим правилам, 
представленных GRPE

Предложение по дополнению 6 к Правилам № 115 (модифицированные системы СНГ и КПГ)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят шестой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66, пункт 43). В его основу положен неофициальный документ GRPE-66-19, содержащийся в приложении IV к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/66). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Приложение 6А, пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Расчет коэффициента потребления энергии СНГ

Уровень потребления топлива рассчитывают на основе выбросов углеводородов, моноксида углерода и диоксида углерода, определенных по результатам измерения в предположении, что в ходе испытания сжигается только СНГ.

После этого коэффициент потребления энергии СНГ в ходе цикла рассчитывают по следующей формуле:

GLPG = MLPG*10 000/(FCnorm*dist*d),

где:

GLPG: коэффициент потребления энергии СНГ (%);

MLPG: масса СНГ, потребленного в ходе цикла (кг);

FCnorm: показатель потребления топлива (л/100 км), рассчитанный в соответствии с пунктом 1.4.3 b) приложения 6 к Правилам № 101. В случае применимости поправочный коэффициент cf в уравнении, используемом для определения FCnorm, рассчитывают с использованием соотношения Н/С в газообразном топливе;

dist: расстояние, пройденное в ходе цикла (км);

d: плотность d = 0,538 кг/л".

Приложение 6B, пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Расчет коэффициента потребления энергии КПГ

Уровень потребления топлива рассчитывают на основе выбросов углеводородов, моноксида углерода и диоксида углерода, определенных по результатам измерения в предположении, что в ходе испытания сжигается только КПГ.

После этого коэффициент потребления энергии КПГ в ходе цикла рассчитывают по следующей формуле:

GCNG = MCNG*10 000/(FCnorm*dist*d),

где:

GCNG: коэффициент потребления энергии КПГ (%);

MCNG: масса КПГ, потребленного в ходе цикла (кг);

FCnorm: показатель потребления топлива (м3/100 км), рассчитанный в соответствии с пунктом 1.4.3 с) приложения 6 к Правилам № 101;

dist: расстояние, пройденное в ходе цикла (км);

d: плотность d = 0,654 кг/м3;

cf: поправочный коэффициент с учетом следующих значений:

cf = 1 в случае эталонного топлива G20;

cf = 0,78 в случае эталонного топлива G25".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.