| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/125 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 6 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.13.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года: рассмотрение проектов правил

Предложение по разработке новых правил, касающихся возможности утилизации автотранспортных средств

Записка секретариата*

Воспроизведенный ниже текст был рекомендован Всемирным форумом на его 160-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/1104, пункт 72). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/2013/50 с поправками, содержащимися в документе GRPE-66-41. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств в отношении возможности их повторного использования, утилизации и восстановления

1.	Область применения

1.1	Настоящие Правила применяются к транспортным средствам категорий M1 и N1 и новым частям для этих транспортных средств.

1.2	Настоящие Правила не распространяются на:

а)	транспортные средства специального назначения;

b)	изготавливаемые в несколько этапов транспортные средства, относящиеся к категории N1, при условии, что базовое транспортное средство соответствует требованиям настоящих Правил;

с)	транспортные средства, производимые небольшими партиями − до 1 000 единиц в год − и реализуемые в стране, являющейся Договаривающейся стороной Соглашения 1958 года.

2.	Определения

Для целей настоящих Правил применяют следующие определения:

2.1	"транспортное средство" означает автотранспортное средство;

2.2	"компонент" означает любую часть или блок частей, которые устанавливаются на транспортном средстве во время его производства.

2.3	"тип транспортного средства" означает транспортные средства, принадлежащие к одной и той же категории, которые не различаются по крайней мере по таким существенным аспектам, как:

а)	изготовитель,

b)	обозначение типа, используемое изготовителем,

с)	существенные аспекты конструкции и модели,

d)	шасси/днище (очевидные и существенные различия);

2.4	"транспортное средство с выработанным ресурсом" означает транспортное средство, которое собственник снимает, намеревается или обязан снять с эксплуатации;

2.5	"контрольное транспортное средство" означает вариант комплектации в пределах типа транспортного средства, идентифицированный органом по официальному утверждению типа (по согласованию с изготовителем и в соответствии с критериями, изложенными в пункте 4 приложения 1 к настоящим Правилам) как наиболее проблематичный с точки зрения возможности повторного использования, утилизации и восстановления;

2.6	"изготавливаемое в несколько этапов транспортное средство" означает транспортное средство, полученное в результате многоэтапного производственного процесса;

2.7	"повторное использование" означает любое действие, посредством которого компоненты транспортных средств с выработанным ресурсом используются для тех же целей, для которых они изначально были предназначены;

2.8	"утилизация" означает промышленную переработку отходов для первоначальной или иных целей, за исключением регенерации энергии;

2.9	"регенерация энергии" означает применение горючих отходов в качестве источника получения энергии путем прямого сжигания с использованием других отходов или без таковых, но с регенерацией тепловой энергии;

2.10	"регенерация" означает промышленную переработку отходов для первоначальной или иных целей наряду с обработкой в качестве средства получения энергии;

2.11	"возможность повторного использования" означает возможность повторного использования компонентов, снятых с транспортного средства с выработанным ресурсом;

2.12	"возможность утилизации" означает возможность утилизации компонентов, снятых c транспортного средства с выработанным ресурсом;

2.13	"возможность восстановления" означает возможность восстановления компонентов, снятых с транспортного средства с выработанным ресурсом;

2.14	"показатель возможности утилизации транспортного средства (ПВУ)" означает относительную долю в процентах от массы нового транспортного средства, потенциально пригодную для повторного использования и утилизации;

2.15	"показатель возможности восстановления транспортного средства (ПВВ)" означает относительную долю в процентах от массы нового транспортного средства, потенциально пригодную для повторного использования и восстановления;

2.16	"методика" означает широкомасштабный план, состоящий из согласованных действий и технических мер, принимаемых в связи с демонтажом, измельчением или аналогичными процессами, а также утилизацией и восстановлением материалов, с тем чтобы гарантировать достижимость целевых показателей возможности утилизации и восстановления при разработке конструкции транспортного средства;

2.17	"масса транспортного средства в снаряженном состоянии" означает массу порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством в случае тягача либо массу шасси с кабиной, если изготовитель не устанавливает кузов, и/или сцепным устройством, включая массу охлаждающей жидкости, масел, 90% топлива, 100% других жидкостей, кроме отработавшей воды, инструментов, запасного колеса и водителя (75 кг);

2.18	"компетентный орган" означает какой-либо орган, например техническую службу или другой существующий орган, которому Договаривающаяся сторона поручила провести предварительную оценку изготовителя и выдать свидетельство о соответствии согласно предписаниям настоящих Правил. В качестве компетентного органа может выступать орган по официальному утверждению типа при условии надлежащего документального подтверждения его компетенции в этой области (см., в частности, пункт 2 приложения 5 к настоящим Правилам).

3.	Заявка на официальное утверждение
в отношении возможности повторного
использования, утилизации и восстановления

3.1	Заявка на официальное утверждение типа транспортного средства в отношении возможности повторного использования, утилизации и восстановления представляется изготовителем транспортного средства или его надлежащим образом уполномоченным представителем.

3.2	К ней прилагается техническая информация, необходимая для проведения расчетов и проверок, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам, относящуюся к характеру материалов, используемых при изготовлении транспортного средства и его компонентов.

3.3	В тех случаях, когда установлено, что на такую информацию распространяются права интеллектуальной собственности или она является конкретным "ноу-хау" изготовителя или его поставщиков, изготовитель или его поставщики предоставляют информацию, достаточную для надлежащего проведения таких расчетов.

3.4	Что касается возможности повторного использования, утилизации и восстановления, то Договаривающаяся сторона при подаче заявки на утверждение типа транспортного средства гарантирует использование изготовителем образца информационного документа, приведенного в приложении 2 к настоящим Правилам.

4.	Официальное утверждение в отношении
возможности повторного использования,
утилизации и восстановления

4.1	Договаривающиеся стороны по мере необходимости предоставляют официальное утверждение типа в связи с возможностью повторного использования, утилизации и восстановления в отношении транспортных средств только таких типов, которые удовлетворяют требованиям настоящих Правил.

4.2	При предоставлении официального утверждения типа орган по официальному утверждению типа использует образец свидетельства об официальном утверждении типа, приведенный в приложении 3 к настоящим Правилам.

5.	Маркировка

5.1	На каждом транспортном средстве, соответствующем типу транспортного средства, официально утвержденному на основании настоящих Правил, должен быть проставлен на видном и легкодоступном месте, указанном в карточке официального утверждения, международный знак официального утверждения, состоящий из:

5.1.1	круга с проставленной в нем буквой "E", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение;

5.1.2	номера настоящих Правил, за которым следуют буква "R", тире и номер официального утверждения, проставленные справа от круга, предписанного в пункте 5.1.1 настоящих Правил.

5.2	Если транспортное средство соответствует типу транспортного средства, официально утвержденному на основании других прилагаемых к Соглашению Правил в той же стране, которая предоставила официальное утверждение на основании настоящих Правил, то обозначения, предусмотренные в пункте 5.1.1 настоящих Правил, повторять не нужно; в этом случае номера правил и официального утверждения, а также дополнительные обозначения всех правил, на основании которых предоставлены официальные утверждения в стране, предоставившей официальное утверждение на основании настоящих Правил, должны быть расположены в вертикальных колонках, помещаемых справа от обозначения, предусмотренного в пункте 5.1.1 настоящих Правил.

5.3	Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым.

5.4	Знак официального утверждения проставляется на прикрепляемой изготовителем табличке, на которой приведены характеристики транспортного средства, или рядом с ней.

5.5	Примеры знаков официального утверждения приведены в приложении 4 к настоящим Правилам.

6.	Предварительная оценка изготовителя
в отношении возможности повторного
использования, утилизации и восстановления

6.1	Договаривающиеся стороны не предоставляют официальное утверждение типа, предварительно не убедившись в том, что изготовитель предусмотрел удовлетворительные меры и процедуры, согласно пункту 3.1 приложения 5 к настоящим Правилам, в целях надлежащего соблюдения требований в отношении повторного использования, утилизации и восстановления, охватываемых настоящими Правилами.

6.2	Договаривающиеся стороны не предоставляют официальное утверждение типа, предварительно не убедившись в том, что изготовитель предусмотрел удовлетворительные меры и процедуры, согласно пунктам 3.5 и 3.6 приложения 5 к настоящим Правилам, в целях соблюдения ограничений в отношении материалов и веществ.

6.3	После проведения предварительной оценки изготовителю выдается свидетельство под названием "свидетельство о соответствии приложению 5 к настоящим Правилам" (далее – свидетельство о соответствии).

6.4	В рамках предварительной оценки изготовителя Договаривающаяся сторона должна убедиться в том, что изготовитель предусмотрел процессы, необходимые для соблюдения всех требований законодательства, которые имеют отношение к конструкции транспортного средства или его производству.

6.5	Для целей пункта 1 настоящих Правил изготовитель рекомендует методику демонтажа, повторного использования компонентов, утилизации и восстановления материалов. Эта методика должна учитывать проверенные технологии, имеющиеся в наличии или разрабатываемые при подаче заявки на официальное утверждение типа транспортного средства.

6.6	Договаривающиеся стороны назначают компетентный орган, согласно пункту 2 приложения 5 к настоящим Правилам, для проведения предварительной оценки изготовителя и выдачи свидетельства о соответствии.

6.7	Свидетельство о соответствии должно включать надлежащую документацию и описание методики, рекомендованной изготовителем. Орган по официальному утверждению типа или техническая служба должны использовать образец, приведенный в добавлении к приложению 5 к настоящим Правилам.

6.8	Свидетельство о соответствии действует в течение не менее двух лет со дня его получения, после чего проводятся новые проверки.

6.9	Изготовитель информирует орган по официальному утверждению типа о любых существенных изменениях, которые могут повлиять на значимость свидетельства о соответствии. После консультаций с изготовителем орган по официальному утверждению типа или техническая служба принимает решение о необходимости проведения новых проверок.

6.10	В конце срока действия свидетельства о соответствии орган по официальному утверждению типа при необходимости выдает новое свидетельство о соответствии или продлевает срок его действия еще на один двухгодичный период. Компетентный орган выдает новое свидетельство в тех случаях, когда существенные изменения были доведены до сведения органа по официальному утверждению типа или технической службы.

7.	Повторное использование компонентов

7.1	Компоненты, перечисленные в приложении 6 к настоящим Правилам:

а)	считаются непригодными для повторного использования в целях расчета показателей возможности утилизации и восстановления;

b)	не подлежат повторному использованию в конструкции транспортных средств, охватываемых настоящими Правилами.

Приложение 1

Требования

1.	Транспортные средства, относящиеся к категориям M1 и N1, должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было:

а)	повторно использовать и/или утилизировать как минимум на 85% по массе и

b)	повторно использовать/восстанавливать как минимум на 95% по массе,

как это определено процедурами, изложенными в настоящем приложении.

2.	Для целей официального утверждения типа изготовитель представляет должным образом заполненный формуляр, предусмотренный в приложении А к стандарту ISO 22628: 2002. Этот формуляр должен включать разбивку по видам материалов.

2.1	К нему прилагаются перечень демонтированных компонентов, заявленных изготовителем для данного этапа демонтажа, и предлагаемый им процесс их утилизации.

2.2	Данный процесс должен быть основан на технологии, которая прошла успешные испытания, по крайней мере в масштабах лаборатории (проверенная технология).

3.	Для целей применения пунктов 1 и 2 настоящего приложения изготовитель демонстрирует к удовлетворению органа по официальному утверждению типа, что контрольные транспортные средства соответствуют необходимым требованиям. Применяется метод расчета, предписанный в приложении B к стандарту ISO 22628: 2002.

3.1	Однако изготовитель должен быть в состоянии продемонстрировать, что требованиям настоящих Правил соответствует любой вариант комплектации в пределах данного типа транспортного средства.

4.	Для целей выбора контрольных транспортных средств применяются следующие критерии:

а)	двигатель наименьшей массы;

b)	ручная коробка передач наименьшей массы;

с)	шины наименьшего размера, отсутствие запасного колеса;

d)	отсутствие сцепного устройства;

е)	неполноприводное транспортное средство;

f)	кузов типа "седан" или "универсал";

g)	(кожаная отделка салона).

5.	Изготовитель и орган по официальному утверждению типа совместно идентифицируют контрольное транспортное средство в соответствии с критериями, перечисленными в пункте 4.

6.	Для целей расчета шины считаются пригодными к утилизации.

7.	Масса выражается в кг с точностью до одной десятой. Относительные показатели рассчитываются в процентах с точностью до одной десятой, а затем округляются следующим образом:

а)	если после запятой стоит цифра от 0 до 4, то общий показатель округляется в сторону уменьшения;

b)	если после запятой стоит цифра от 5 до 9, то общий показатель округляется в сторону увеличения.

8.	Для целей проверки расчетов, указанных в настоящем приложении, орган по официальному утверждению типа должен удостовериться в том, что формуляр, упомянутый в пункте 2 настоящего приложения, соответствует методике, рекомендованной в приложении к свидетельству о соответствии, указанном в пункте 6.3 настоящих Правил.

9.	Для целей проверки материалов и массы компонентов изготовитель предоставляет транспортные средства и компоненты по усмотрению органа по официальному утверждению типа.

10.	Для целей идентификации компонентов в процессе утилизации изготовитель заявляет, что к данному типу транспортного средства применяются процессы, соответствующие предписаниям о маркировке пластмассовых компонентов согласно пункту 3.3 приложения 5 к настоящим Правилам и маркировке каучуковых компонентов согласно пункту 3.4 приложения 5 к настоящим Правилам.

11.	Для целей информирования о материалах и веществах, использованных в конструкции транспортного средства, изготовитель заявляет, что к данному типу транспортного средства применяются процессы, соответствующие ограничениям в отношении материалов и веществ.

Приложение 2

Информационный документ

Нижеследующая информация в соответствующих случаях должна представляться в трех экземплярах вместе с оглавлением. Любые чертежи должны иметь соответствующий масштаб, должны быть достаточно подробными и должны представляться в формате А4 либо в виде складывающейся страницы форматом А4. Фотографии, если таковые имеются, должны быть достаточно подробными.

0.	Общие сведения

0.1	Марка (торговое наименование изготовителя):

0.2	Тип:

0.2.0.1	Шасси:

0.2.1	Коммерческое(ие) наименование(я) (если таковое(ые) имеется(ются)):

0.3	Средства идентификации типа, если такая маркировка имеется на транспортном средстве (b):

0.3.1	Местоположение этой маркировки:

0.4	Категория транспортного средства (с):

0.5	Наименование и адрес изготовителя:

0.8	Адрес(а) сборочного(ых) завода(ов):

1.	Общие характеристики конструкции транспортного средства

1.1	Фотографии и/или чертежи репрезентативного транспортного 
средства:

1.2	Масштабный чертеж всего транспортного средства:

1.3	Число осей и колес:

1.3.1	Число и расположение осей со сдвоенными колесами:

1.3.2	Ведущие оси (число, расположение, соединение):

1.4	Кабина управления (вынесенная вперед или обычная) (z):

2.	Силовая установка (q) (В случае транспортного средства, которое может работать либо на бензине, дизельном топливе и т.п., либо также в сочетании с другим топливом, соответствующие позиции повторяются (+))

2.1	Изготовитель:

2.2	Двигатель внутреннего сгорания

2.2.1	Характеристики двигателя

2.2.1.1	Принцип работы: принудительное зажигание/воспламенение от сжатия, четырехтактный/двухтактный

2.2.1.2	Число и расположение цилиндров:

2.2.1.3	Рабочий объем двигателя(ей): см3

2.2.2	Топливо: дизельное топливо/бензин/СНГ/ПГ/этанол1:

3.	Трансмиссия (v)

3.1	Тип (механическая, гидравлическая, электрическая и т.п.):

3.2	Коробка передач

3.2.1	Тип (ручная/автоматическая/БКП (бесступенчатая коробка передач))

3.3	Блокировка дифференциала: да/нет/факультативно1

4.	Кузов

4.1	Тип кузова:

4.1.1	Конфигурация дверей и их число:

4.2	Сиденья

4.2.1	Число:

5.	Возможность повторного использования, утилизации и восстановления

5.1	Вариант комплектации, к которому относится контрольное транспортное средство:

5.2	Масса контрольного транспортного средства с кузовом или масса шасси с кабиной без кузова и/или сцепного устройства, если изготовитель не устанавливает кузов и/или сцепное устройство (включая заправочные жидкости, инструменты, запасное колесо, если таковое установлено), без водителя:

5.3	Масса различных материалов контрольного транспортного средства

5.3.1	Масса материала, учитываемая на этапе предварительной обработки:

5.3.2	Масса материала, учитываемая на этапе демонтажа:

5.3.3	Масса материала, учитываемая на этапе обработки неметаллических остатков, которая, как считается, может быть использована для утилизации:

5.3.4	Масса материала, учитываемая на этапе обработки неметаллических остатков, которая, как считается, может быть использована для регенерации энергии:

5.3.5	Материалы в разбивке:

5.3.6	Общая масса материалов, которые могут быть повторно использованы и/или утилизированы:

5.3.7	Общая масса материалов, которые могут быть повторно использованы и/или восстановлены:

5.4	Относительные показатели

5.4.1	Показатель возможности утилизации ПВУ (%):

5.4.2	Показатель возможности восстановления ПВВ (%):

Приложение 3

Сообщение

(максимальный формат: А4 (210 х 297 мм))

направленное: 	название административного органа:

касающееся2:	предоставления официального утверждения

распространения официального утверждения

отказа в официальном утверждении

отмены официального утверждения

окончательного прекращения производства

типа транспортного средства в отношении

Официальное утверждение № 	 Распространение №

Раздел I

0.1	Марка (торговое наименование изготовителя):

0.2	Тип:

0.2.1	Коммерческое(ие) наименование(я):

0.3	Средства идентификации типа, если такая маркировка нанесена на 		транспортное средство:

0.3.1	Местоположение этой маркировки:

0.4	Категория транспортного средства3:

0.5	Наименование и адрес изготовителя:

0.6	Наименование(я) и адрес(а) сборочного(ых) завода(ов):

Раздел II

1.	Дополнительная информация:

Показатель(и) возможности утилизации контрольного(ых)
	транспортного(ых) средства (средств):

Показатель(и) возможности восстановления 
	контрольного(ых) транспортного(ых) средства (средств):

2.	Техническая служба, ответственная за проведение 
	испытаний:

3.	Дата протокола испытания:

4.	Номер протокола испытания:

5.	Замечания (если таковые имеются):

6.	Прилагаемые материалы: указатель и информационный 
	пакет

7.	Транспортное средство соответствует/не соответствует2 	техническим требованиям настоящих Правил:

(место) 						(подпись) 					(дата)

Прилагаемые материалы: информационный пакет.

Приложение 4

Схемы знаков официального утверждения

# Образец A

(см. пункт 4.2 настоящих Правил)

a = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что данный тип автотранспортного средства был официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № ххх под номером официального утверждения 002492. Первые две цифры номера официального утверждения означают, что официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями Правил № ххх.

Приложение 5

Предварительная оценка изготовителя в отношении возможности повторного использования, утилизации и восстановления

1.	Цель настоящего приложения

1.1	В настоящем приложении содержится описание предварительной оценки, которая должна быть проведена компетентным органом с целью удостовериться в том, что изготовитель предусмотрел необходимые меры и процедуры.

2.	Компетентный орган

2.1	Компетентный орган должен соблюдать стандарт ISO/IEC Guide 62: 1996 об общих критериях для органов по сертификации, осуществляющих сертификацию систем качества в отношении систем управления, предусмотренных производителем.

3.	Проверки должны проводиться компетентным органом

3.1	Компетентный орган должен удостовериться в том, что изготовитель принял необходимые меры для:

а)	сбора соответствующих данных по всей производственно-сбытовой цепи, в частности о характере и массе всех материалов, используемых при производстве транспортных средств, для выполнения необходимых расчетов на основании настоящих Правил;

b)	обеспечения наличия в своем распоряжении всех других данных о соответствующем транспортном средстве, требующихся для таких расчетов, например данных об объеме заправочных жидкостей и т.п.;

с)	надлежащей проверки информации, полученной от поставщиков;

d)	разбивки материалов по категориям;

е)	обеспечения способности рассчитывать показатели возможности утилизации и восстановления в соответствии со стандартом ISO 22628: 2002;

f)	проверки того, что компоненты, перечисленные в приложении 6, при производстве новых транспортных средств повторно не используются;

g)	маркировки компонентов из полимеров и эластомеров в соответствии с требованиями пунктов 3.3 и 3.4 настоящего приложения.

3.2	Изготовитель предоставляет компетентному органу всю необходимую информацию в документированном виде. В частности, надлежащим образом должны быть задокументированы утилизация и восстановление материалов.

3.3	Для маркировки и идентификации установленных на транспортном средстве пластмассовых компонентов и материалов весом более 100 г используется следующая номенклатура:

а)	ISO 1043-1 Пластмассы − Символы и сокращенные термины. Часть 1: Основные полимеры и их особые характеристики;

b)	ISO 1043-2 Пластмассы − Символы и сокращенные термины. Часть 2: Наполнители и армирующие материалы;

с)	ISO 11469 Пластмассы − Типовая идентификация и маркировка изделий из пластмассы.

3.4	Для маркировки и идентификации установленных на транспортном средстве пластмассовых компонентов и материалов весом более 200 г используется следующая номенклатура:

а)	ISO 1629 Каучуки и латексы − номенклатура. Это требование не применяется к маркировке шин.

Символы < или >, используемые в стандартах ИСО, могут заменяться скобками.

3.5	Изготовитель транспортного средства обязан продемонстрировать, что в рамках контрактных договоренностей с поставщиками обеспечено соблюдение ограничений в отношении материалов и веществ в контексте недопустимого применения свинца, ртути, кадмия и гексавалентного хрома.

3.6	Изготовитель транспортного средства обязан разработать процедуры для следующих целей:

а)	информировать своих сотрудников и всех своих поставщиков о применимых требованиях;

b)	следить за тем, чтобы поставщики соблюдали эти требования;

с)	собирать соответствующие данные по всей производственно-сбытовой цепи;

d)	проверять и подтверждать информацию, полученную от поставщиков;

е)	адекватно реагировать на поступившие от поставщиков сведения о несоблюдении ограничений в отношении материалов и веществ.

Приложение 5 − Добавление

Образец свидетельства о соответствии

Приложение 6

Компоненты, не подлежащие повторному использованию

1.	Введение

В настоящем приложении рассматриваются компоненты транспортных средств, относящихся к категориям M1 и N1, которые не должны повторно использоваться при производстве новых транспортных средств.

2.	Перечень компонентов:

а)	все подушки безопасности, включая сами подушки и пиротехнические приводы, электронные блоки управления и датчики;

b)	автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе, в том числе сами ремни и пряжки, втягивающие устройства и пиротехнические приводы;

с)	сиденья (только в тех случаях, когда крепления ремней безопасности и/или подушек безопасности встроены в сиденья);

d)	устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку;

e)	иммобилайзеры, в том числе транспондеры и электронные блоки управления;

f)	системы последующей обработки выбросов (например, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры);

g)	глушители.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции
о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 1 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года указаны в приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2./Amend.3 – www.unece.org/trans/main/wp29/ wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Ненужное вычеркнуть.

1	Отличительный номер страны, которая предоставила/отменила официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения Правил, касающиеся официального утверждения).

2	Ненужное вычеркнуть.

3	В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, пункт 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

# Text boxes

1

1

1

a

a

3

a

3

a

2

E4

xxx R - 002492

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ

ПРИЛОЖЕНИЮ 5 К ПРАВИЛАМ № ххх

№ [номер]

[	 компетентный орган]

удостоверяет, что

Изготовитель:

Адрес изготовителя:

соблюдает положения приложения 5 к Правилам № ххх

Проверки были проведены:

(наименование и адрес органа по официальному утверждению типа или 
технической службы):

Номер протокола:

Настоящее свидетельство действительно до [	 дата]

Совершено в [	 место]

[	 дата]

[	 подпись]

Прилагаемые материалы: описание методики, рекомендованной изготовителем для повторного использования, утилизации и восстановления.