| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/130 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 27 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.11.1 предварительной повестки дня

Рассмотрение проектов исправлений к существующим 
правилам, представленных секретариатом

Предложение по исправлению 1 к пересмотру 3 Правил № 54
(шины для транспортных средств неиндивидуального
пользования и их прицепов)

Предложение по исправлению 1 к пересмотру 3
Правил № 54 (шины для транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов)

Записка секретариата*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен секретариатом для правильного представления обозначения шин с возможностью повторного нанесения протектора, которое было принято Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF), и надлежащего согласования строк во второй колонке таблицы, содержащейся в добавлении 2 к приложению 7 к правилам.

Пункт 3.1.9, вместо существующего обозначения включить следующее 
обозначение:

Приложение 7, добавление 2 исправить следующим образом:

"

| Индекс давления Index ("PSI") | Бар | кПа |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,4 | 140 |
| 25 | 1,7 | 170 |
| 30 | 2,1 | 210 |
| 35 | 2,4 | 240 |
| 40 | 2,8 | 280 |
| 45 | 3,1 | 310 |
| 50 | 3,4 | 340 |
| 55 | 3,8 | 380 |
| 60 | 4,1 | 410 |
| 65 | 4,5 | 450 |
| 70 | 4,8 | 480 |
| 75 | 5,2 | 520 |
| 80 | 5,5 | 550 |
| 85 | 5,9 | 590 |
| 90 | 6,2 | 620 |
| 95 | 6,6 | 660 |
| 100 | 6,9 | 690 |
| 105 | 7,2 | 720 |
| 110 | 7,6 | 760 |
| 115 | 7,9 | 790 |
| 120 | 8,3 | 830 |
| 125 | 8,6 | 860 |
| 130 | 9,0 | 900 |
| 135 | 9,3 | 930 |
| 140 | 9,7 | 970 |
| 145 | 10,0 | 1 000 |
| 150 | 10,3 | 1 030 |
| ... | ... | ... |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

.