| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2013/135 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 22 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

161-я сессия

Женева, 12−15 ноября 2013 года

Пункт 4.8.9 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRSP

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 02 к Правилам № 100 (транспортные средства с электрическим приводом)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят третьей сессии (ECE/TRANS/WP.29/ GRSP/53, пункт 38). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/ 2013/11 без поправок. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Перечень приложений

Приложение 6 изменить следующим образом:

"Приложение 6

…

Часть 2:	…

Часть 3:	Основные характеристики дорожных транспортных средств или систем с массой, соединенной с электрическими цепями	"

Пункт 2.20 изменить следующим образом:

"2.20	"Высоковольтная шина" означает электрическую цепь, включающую соединительную систему для зарядки ПЭАС, которая функционирует под высоким напряжением.

Если электрические цепи, гальванически соединенные друг с другом, соединены гальванически с электрической массой и максимальное напряжение между любой частью, находящейся под напряжением, и электрической массой или любой незащищенной токопроводящей частью составляет ( 30 В переменного тока и ( 60 В постоянного тока, то в качестве высоковольтной шины классифицируются только те компоненты или части электрической цепи, которые функционируют под высоким напряжением".

Включить новый пункт 2.39 следующего содержания:

"2.39	"Соединенная с массой электрическая цепь" означает электрические цепи переменного и постоянного тока, гальванически соединенные с электрической массой".

Пункт 5.1.3 изменить следующим образом:

"5.1.3	Сопротивление изоляции

Настоящий пункт не применяется к соединенным с массой электрическим цепям, если максимальное напряжение между любой частью, находящейся под напряжением, и электрической массой или любой незащищенной токопроводящей частью не превышает 30 В переменного тока (среднеквадратичное значение) либо 60 В постоянного тока".

Приложение 6, включить новую часть 3 следующего содержания:

"Приложение 6 − Часть 3

Основные характеристики дорожных транспортных средств или систем с массой, соединенной с электрическими цепями

1.	Общие положения

1.1	Марка (фирменное название изготовителя):

1.2	Тип:

1.3	Категория транспортного средства:

1.4	Коммерческое(ие) название(я), если имеется (имеются):

1.5	Наименование и адрес изготовителя:

1.6	В соответствующих случаях фамилия и адрес представителя изготовителя:

1.7	Чертеж и/или фотография транспортного средства:

1.8	Номер официального утверждения ПЭАС:

2.	ПЭАС

2.1	Торговое наименование и торговая марка ПЭАС:

2.2	Химический состав элемента:

2.3	Электрические характеристики:

2.3.1	Номинальное напряжение (В):

2.3.2	Емкость (А·ч):

2.3.3	Максимальный ток (A):

2.4	Коэффициент рекомбинации газов (в процентах):

2.5	Описание, чертеж(и) или фотография(и) установки ПЭАС на транспортном средстве:

3.	Дополнительные данные

3.1	Рабочее напряжение (В) цепи переменного тока:

3.2	Рабочее напряжение (В) цепи постоянного тока:	"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.