| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/19 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 July 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

105-я сессия

Женева, 8−11 октября 2013 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по поправкам к поправкам серии 04 к Правилам № 46 (зеркала заднего вида)

Представлено экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) для уточнения переходных положений поправок серии 04 к Правилам № 46 ООН. В его основу положен неофициальный документ GRSG-104-26. Автор исходил из того, что поправки к поправкам серии 03 приняты (соответствующее предложение было представлено в документе ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/18). Изменения выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Пункт 21.10 исключить и соответствующим образом изменить нумерацию следующих пунктов.

Пункт 21.17 изменить следующим образом:

"21.17	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений типа для существующих типов транспортных средств или устройств, не затрагиваемых поправками серии 04, которые были предоставлены в соответствии с поправками серии 02 или 03 к настоящим Правилам".

Включить новый пункт 21.18 следующего содержания:

"21.18	Независимо от положений пунктов 21.2, 21.4, 21.5, 21.13 и 21.15 выше, для целей сменных частей Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения в соответствии с поправками серии 01 к настоящим Правилам в отношении устройств непрямого обзора классов I–IV, VI и VII, предназначенных для использования на типах транспортных средств, которые были официально утверждены до 26 января 2006 года на основании поправок серии 01 к Правилам № 46, а также в отношении устройств непрямого обзора класса VI, предназначенных для использования на транспортных средствах, которые были официально утверждены до 26 января 2007 года на основании поправок серии 01 к Правилам № 46 и в соответствующих случаях на основании последующих распространений этих официальных утверждений".

II.	Обоснование

1.	Нынешний текст переходных положений Правил № 46 ООН нуждается в уточнении положений, касающихся устройств:

a)	в случае распространения официальных утверждений на основании поправок серии 04;

b)	в случае официальных утверждений на основании поправок серии 02;

c)	предназначенных для продажи в качестве продукции, устанавливаемой после реализации транспортного средства на рынке.

2.	Поправки к пункту 21.17:

Нынешнюю формулировку пункта необходимо усовершенствовать для обеспечения возможности распространения официальных утверждений устройств, официально утвержденных на основании поправок серии 02.

3.	Поправки к пункту 21.18:

Нынешний текст переходных положений поправок серии 04 не позволяет обеспечить распространение официального утверждения для запасных частей, предоставленного на основании поправок серии 01. В этой связи предлагается:

a)	исключить существующий пункт 21.10;

b)	добавить новый пункт [21.18], аналогичный существующему пункту 21.10, для запасных частей классов I–IV, VI и VII;

c)	включить в этот новый пункт ссылки на пункты 21.2, 21.4 и 21.5 во избежание ненужного повторения формулировок.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.